## Slide 1
第3章 MCS-51单片机指令系统
和汇编语言程序示例
3.1 MCS-51单片机指令系统概述
3.2 寻址方式
3.3 数据传送类指令
3.4 算术运算类指令
3.5 逻辑运算及移位指令
3.6 控制转移类指令
3.7 子程序调用与返回指令
3.8 位操作类指令
3.9 汇编程序格式与伪指令
3.10 汇编程序设计示例

## Slide 2
3.1 MCS-51单片机指令系统概述
3.1.1 指令、指令系统的概念
指令是使计算机内部执行的一种操作，提供给用户编程使用的一种命令。由构成计算机的电子器件特性所决定，计算机只能识别二进制代码。以二进制代码来描述指令功能的语言，称之为机器语言。由于机器语言不便被人们识别、记忆、理解和使用，因此给每条机器语言指令赋予助记符号来表示，这就形成了汇编语言。也就是说，汇编语言是便于人们识别、记忆、理解和使用的一种指令形式，它和机器语言指令一一对应，也是由计算机的硬件特性所决定的。

## Slide 3
计算机能够执行的全部操作所对应的指令集合，称为这种计算机的指令系统。从指令是反应计算机内部的一种操作来看，指令系统全面展示出了计算机的操作功能，也就是它的工作原理；从用户使用的角度来看，指令系统是提供给用户使用计算机功能的软件资源。要让计算机处理问题，首先要编写程序。编写程序实际上是从指令系统中挑选一个指令子集的过程。因此，学习指令系统既要从编程使用的角度掌握指令的使用格式及每条指令的功能；又要掌握每条指令在计算机内部的微观操作过程，即工作原理，从而进一步加深对硬件组成原理的理解。

## Slide 4
指令一般有功能、时间和空间三种属性。功能属性是指每条指令都对应一个特定的操作功能；时间属性是指一条指令执行所用的时间，一般用机器周期来表示；空间属性是指一条指令在程序存储器中存储所占用的字节数。这三种属性在使用中最重要的是功能，但时间、空间属性在有些场合也要用到。如一些实时控制应用程序中，有时需要计算一个程序段的确切执行时间或编写软件延时程序，都要用到每条指令的时间属性；在程序存储器的空间设计，或相对转移指令的偏移量计算时就要用到指令的空间属性。

## Slide 5
指令的描述形式有两种：机器语言形式和汇编语言形式。现在描述计算机指令系统及实际应用中主要采用汇编语言形式。采用机器语言编写的程序称之为目标程序。采用汇编语言编写的程序称之为源程序。计算机能够直接识别并执行的只有机器语言。汇编语言程序不能被计算机直接识别并执行，必须经过一个中间环节把它翻译成机器语言程序，这个中间过程叫做汇编。汇编有两种方式：机器汇编和手工汇编。机器汇编是用专门的汇编程序，在计算机上进行翻译；手工汇编是编程员把汇编语言指令逐条翻译成机器语言指令。现在主要使用机器汇编，但有时也用到手工汇编。

## Slide 6
3.1.2 MCS-51单片机指令系统及其指令格式
MCS-51单片机指令系统具有功能强、指令短、执行快等特点，共有111条指令。从功能上可划分成数据传送、算术操作、逻辑操作、程序转移位操作等五大类；从空间属性上分为单字节指令(49条)、双字节指令(46条)和最长的三字节指令(只有16条)。从时间属性上可分成单机器周期指令(64条)、双机器周期指令(45条)和只有乘、除法两条4个机器周期的指令。可见，MCS-51单片机指令系统在存储空间和执行时间方面具有较高的效率。

## Slide 7
指令系统中的指令描述了不同的操作，不同操作对应不同的指令。但结构上，每条指令通常由操作码和操作数两部分组成。操作码表示计算机执行该指令将进行何种操作，操作数表示参加操作的数的本身或操作数所在的地址。MCS-51单片机的指令有无操作数、单操作数、双操作数三种情况。汇编语言指令有如下的格式：
[标号：] 操作码助记符 [目的操作数][，源操作数] [；注释]

## Slide 8
指令系统中的指令描述了不同的操作，不同操作对应不同的指令。但结构上，每条指令通常由操作码和操作数两部分组成。操作码表示计算机执行该指令将进行何种操作，操作数表示参加操作的数的本身或操作数所在的地址。MCS-51单片机的指令有无操作数、单操作数、双操作数三种情况。汇编语言指令有如下的格式：
[标号：] 操作码助记符 [目的操作数][，源操作数] [；注释]

## Slide 9
为便于后面的学习，在这里先对描述指令的一些符号的约定意义作以说明：
(1) Ri和Rn：表示当前工作寄存器区中的工作寄存器，i取0或1，表示R0或R1。n取0~7，表示R0~R7。
(2) #data：表示包含在指令中的8位立即数。
(3) #data16：表示包含在指令中的16位立即数。
(4) rel：以补码形式表示的8位相对偏移量，范围为-128~127，主要用在相对寻址的指令中。

## Slide 10
(5) addr16和addr11：分别表示16位直接地址和11位直接地址。
(6) direct：表示直接寻址的地址。
(7) bit：表示可位寻址的直接位地址。
(8) (X)：表示X单元中的内容。
(9) ((X))：表示以X单元的内容为地址的存储器单元内容，即(X)作地址，该地址单元的内容用((X))表示。
(10) / 和→符号：“/”表示对该位操作数取反，但不影响该位的原值。“→”表示操作流程，将箭尾一方的内容送入箭头所指另一方的单元中去。

## Slide 11
3.2 寻 址 方 式
3.2.1 立即寻址
操作数直接出现在指令中，紧跟在操作码的后面，作为指令的一部分与操作码一起存放在程序存储器中，可以立即得到并执行，不需要经过别的途径去寻找，故称为立即寻址。汇编指令中，在一个数的前面冠以"#"符号作前缀，就表示该数为立即寻址。
例如：MOV A，#30H指令中30H就是立即数。这一条指令的功能是执行将立即数30H传送到累加器A中的操作。该指令操作码的机器代码为74H，占用一个字节存储单元，立即数30H存放在紧跟在其后的一个字节存储单元，成为指令代码的一部分。整条指令的机器码为74H 30H。

## Slide 12
3.2.2 寄存器寻址
在指令选定的某寄存器中存放或读取操作数，以完成指令规定的操作，称为寄存器寻址。
例如：MOV A，R0指令中源操作数和目的操作数都是寄存器寻址。该指令的功能是把工作寄存器R0中的内容传送到累加器A中，如R0中的内容为30H，则执行该指令后A的内容也为30H。
寄存器寻址按所选定的工作寄存器R0~R7进行操作，指令机器码的低3位的八种组合000，001，…，110，111分别指明所用的工作寄存器R0，R1，…，R6，R7。如：MOV A，Rn(n=0~7)，这8条指令对应的机器码分别为E8H~EFH。
在汇编指令中，累加器A作为寄存器寻址的操作数，但在机器码中无需指明，它由操作码隐含。

## Slide 13
3.2.3 寄存器间接寻址
由指令指出某一寄存器的内容作为操作数地址的寻址方法，称为寄存器间接寻址。这里需要强调的是：寄存器中的内容不是操作数本身，而是操作数的地址，到该地址单元中才能得到操作数。寄存器起地址指针的作用。
例如：MOV A，@R1指令的源操作数是寄存器间接寻址。该指令的功能是将以工作寄存器R1中的内容为地址的片内RAM单元的数据传送到A中去。例如：若R1中的内容为80H，片内RAM地址为80H的单元中的内容为2FH，则执行该指令后，片内RAM 80H单元的内容2FH被送到A中。寄存器间接寻址示意图如图3.1所示。

## Slide 14
图3.1 寄存器间接寻址示意图

## Slide 15
3.2.4 直接寻址
指令中直接给出操作数所在的存储器地址，以供取数或存数的寻址方式称为直接寻址。
例如：MOV A，40H指令中的源操作数就是直接寻址，40H为操作数的地址。该指令的功能是把片内RAM地址为40H单元的内容送到A中。该指令的机器码为E5H 40H，8位直接地址在指令操作码中占一个字节。
MCS-51系列单片机的直接寻址可用于访问片内、外数据存储器，也可用于访问程序存储器。

## Slide 16
直接寻址可访问片内RAM的低128个单元(00H~7FH)，同时也是用于访问高128个单元的特殊功能寄存器SFR的唯一方法。由于52子系列的片内RAM有256个单元，其高128个单元与SFR的地址是重叠的。为了避免混乱，单片机规定：直接寻址的指令不能访问片内RAM的高128个单元(80H~FFH)，若要访问这些单元只能用寄存器间接寻址指令，而要访问SFR只能用直接寻址指令。另外，访问SFR可在指令中直接使用该寄存器的名字来代替地址，如MOV A，80H，可以写成MOV A，P0，因为P0口的地址为80H。
直接寻址访问程序存储器的转移、调用指令中直接给出了程序存储器的地址，执行这些指令后，程序计数器PC的内容将更换为指令直接给出的地址，机器将改为访问以所给地址为起始地址的存储区间，取指令(或取数)，并依次执行。

## Slide 17
3.2.5 变址寻址
图3.2 变址寻址示意图

## Slide 18
3.2.6 相对寻址
相对寻址是以当前程序计数器PC值加上指令中给出的偏移量rel，而构成实际操作数地址的寻址方法。它用于访问程序存储器，常出现在相对转移指令中。
在使用相对寻址时要注意以下两点：
(1) 当前PC值是指相对转移指令的存储地址加上该指令的字节数。例如：JZ rel 是一条累加器A为零就转移的双字节指令。若该指令的存储地址为2050H，则执行该指令时的当前PC值即为2052H。即当前PC值是对相对转移指令取指结束时的值。

## Slide 19
(2) 偏移量rel是有符号的单字节数。以补码表示，其值的范围是-128~+127(00H~FFH)，负数表示从当前地址向前转移，正数表示从当前地址向后转移。所以，相对转移指令满足条件后，转移的地址(目的地址)为：
目的地址=当前PC值+rel = 指令存储地址+指令字节数+rel

## Slide 20
3.2.7 位寻址
位寻址是在位操作指令中直接给出位操作数的地址，可以对片内RAM中的128位和特殊功能寄存器SFR中的93位进行寻址。

## Slide 21
3.3 数据传送类指令

## Slide 22
3.3.1 访问片内数据存储器的一般数据传送指令
该类指令的功能是实现数在片内RAM单元之间、寄存器之间、寄存器与RAM单元之间的传送。所有指令具有统一的格式，其格式如下：
MOV <目的操作数>，<源操作数>；目的操作数单元←源操作数(或单元)
操作码助记符都是"MOV"，目的操作数和源操作数不同寻址方式的组合就派生出该类的全部指令。因此，记忆这类指令的关键在于掌握两个操作数的各种寻址方式的组合关系。

## Slide 23
图3.3 访问片内RAM的一般传送指令操作关系图

## Slide 24
表3.1 访问片内RAM的一般传送指令表

## Slide 26
例1 设内部RAM(30H)=40H，(40H)=10H，(10H)=00H(P1)=CAH，分析以下程序执行后各单元及寄存器、P2口的内容。
    MOV R0，#30H ；(R0)←30H
    MOV A，@R0 ；(A)←((R0))
    MOV R1，A ；(R1)←(A)
    MOV B，@R1 ；(B)←((R1))
    MOV @R1，P1 ；((R1))←(P1)
    MOV P2，P1 ；(P2)←(P1)
    MOV 10H，#20H ；(10H)←20H
执行上述指令后的结果为：(R0)=30H，(R1)=(A)=40H，(B)=10H，(40H)=(P1)=(P2)=CAH，(10H)=20H。

## Slide 27
3.3.2 片内特殊传送指令
1．堆栈操作指令
堆栈操作有进栈和出栈，即压入和弹出数据，常用于保存或恢复现场。进栈指令用于保存片内RAM单元(低128字节)或特殊功能寄存器SFR的内容；出栈指令用于恢复片内RAM单元(低128字节)或特殊功能寄存器SFR的内容。
该类指令共有如下两条指令：

## Slide 28
(SP)←(SP)-1 修改指针，指向新栈顶
(direct)←((SP)+ 1) 把栈顶的数据弹出到直接寻址单元中去
PUSH direct ；
POP direct ；
((SP))←direct 把直接地址单元的内容压入SP所指单元内
(SP)←(SP)+ 1 修改指针，使其指向栈顶上的一个存数单元
这两条指令都是双字节指令，机器码分别为：
C0 direct 和D0 direct。

## Slide 29
例2 若在外部程序存储器中2000H单元开始依次存放0~9的平方值，数据指针(DPTR)=3A00H，用查表指令取得2003H单元的数据后，要求保持DPTR中的内容不变。
完成上述功能的程序如下：
    MOV A，#03H ；(A)←03H
    PUSH DPH ；保护DPTR高8位入栈
    PUSH DPL ；保护DPTR低8位入栈
    MOV DPTR，#2000H ；(DPTR)←2000H
    MOVC A，@A+DPTR ；(A)←(2000H+03H)
    POP DPL ；弹出DPTR低８位
    POP DPH ；弹出DPTR高８位
    执行结果：(A)＝09H，(DPTR)=3A00H。

## Slide 30
2．数据交换指令
数据传送指令一般都是将操作数自源地址单元传送到目的地址单元，指令执行后，源地址单元的操作数不变，目的地址单元的操作数则修改为源地址单元的操作数。交换指令数据作双向传送，涉及传送的双方互为源地址、目的地址，指令执行后每方的操作数都修改为另一方的操作数。因此，两操作数均未冲掉、丢失。数据交换指令共有如下5条指令：

## Slide 32
例3 设(R0) = 30H，30H = 4AH，(A) = 28H，则
执行XCH A， @R0后，结果为(A) = 4AH，(30H) = 28H。
执行XCHD A，@R0后，结果为(A) = 2AH，(30H) = 48H。
执行SWAP A后，结果为(A) = 82H。

## Slide 33
3.3.3 片外数据存储器数据传送指令
MCS-51单片机CPU对片外扩展的数据存储器RAM或I/O口进行数据传送，必须采用寄存器间接寻址的方法，通过累加器A来完成。这类指令共有以下４条单字节指令，指令操作码助记符都为MOVX。
指令助记符 操作功能注释 机器码(H)
MOVX A，@DPTR ； (A)←((DPTR)) E6
MOVX A，@Ri ； (A)←((Ri)) E2、E3
MOVX @DPTR ，A ； ((DPTR))←(A) F0
MOVX @Ri，A ； ((Ri))←(A) F2、F3

## Slide 34
例4 设外部RAM(0203H)= FFH，分析以下指令执行后的结果。
MOV DPTR，#0203H ；(DPTR)←0203H
MOVX A，@DPTR ；(A)←((DPTR))
MOV 30H，A ；(30H)←(A)
MOV A，#0FH ；(A)←0FH
MOVX @DPTR，A ；((DPTR))←(A)
执行结果为：(DPTR)=0203H，(30H)=FFH，(0203H)=(A)=0FH。

## Slide 35
3.3.4 访问程序存储器的数据传送指令
访问程序存储器的数据传送指令又称作查表指令，采用基址寄存器加变址寄存器间接寻址方式，把程序存储器中存放的表格数据读出，传送到累加器A。共有如下两条单字节指令，指令操作码助记符为MOVC。
指令助记符 操作功能注释 机器码(H)
MOVC A， @A+DPTR ；(A)←((A)+(DPTR)) 93
MOVC A， @A+PC ；(PC)←(PC)+1，(A)←((A)+(PC)) 83

## Slide 36
前一条指令采用DPTR作基址寄存器，因此可以很方便地把一个16位地址送到DPTR，实现在整个64 KB程序存储器单元到累加器A的数据传送。即数据表格可以存放在程序存储器64 KB地址范围的任何地方。
后一条指令以PC作为基址寄存器，CPU取完该指令操作码时PC会自动加1，指向下一条指令的第一个字节地址，即此时是用(PC)+1作为基址的。另外，由于累加器A中的内容为8位无符号数，这就使得本指令查表范围只能在256个字节范围内(即(PC)+1H~(PC)+100H)，使表格地址空间分配受到限制。同时编程时还需要进行偏移量的计算，即MOVC A，@A+PC指令所在地址与表格存放首地址间的距离字节数的计算，并需要一条加法指令进行地址调整。偏移量计算公式为：
偏移量 = 表首地址-(MOVC指令所在地址+1)

## Slide 37
例5 从片外程序存储器2000H单元开始存放0~9的平方值，以PC作为基址寄存器进行查表得9的平方值。
设MOVC指令所在地址(PC)=1FF0H，则偏移量=2000H-(1FF0H+1)=0FH。
相应的程序如下：
  MOV A，#09H ；(A)←09H
  ADD A，#0FH ；用加法指令进行地址调整
  MOVC A，@A+PC ；(A)←((A)+(PC)+1)
  执行结果为：(PC)=1FF1H，(A)=51H。

## Slide 38
如果用以DPTR为基址寄存器的查表指令，其程序如下：
MOV DPTR， 2000H ；置表首地址
MOV A, 09H
MOVC A, @A+DPTR

## Slide 39
3.4 算术运算类指令
3.4.1 加、减法指令
图3.4 加减法指令形式结构图
(a) 加减法指令关系图；(b) 加1、减1指令关系图

## Slide 40
表3.2 加减法指令表

## Slide 41
例6 设(A) = 49H，(R0)=6BH，分析执行指令ADD A，R0后的结果。
结果为：(A)=B4H，OV=1，CY=0，AC=1，P=0。
例7 设(A)=C3H，数据指针低位(DPL)=ABH，CY=1，分析执行指令ADDC A，DPL后的结果。
结果为：(A)=6FH，CY=1，AC=0，P=0。
例8 设 (A) = 52H，(R0)=B4H，分析执行如下指令后的结果
CLR C ；是位操作指令，是进位位清零
SUBB A，R0
结果为：(A)=9EH，CY=1，AC=1，OV=1，P=1。

## Slide 42
例9 设 (R0) = 7EH，(7EH)=FFH，(7FH)=38H，(DPTR)=10FEH，分析逐条执行下列指令后各单元的内容。
    INC @R0 ；使7EH单元内容由FFH变为00H
    INC R0 ；使R0的内容由7EH变为7FH
    INC @R0 ；使7FH单元内容由38H变为39H
    INC DPTR ；使DPL为FFH，DPH不变
    INC DPTR ；使DPL为00H，DPH为11H
    INC DPTR ；使DPL为01H，DPH不变

## Slide 43
3.4.2 十进制调整指令
若(A)3~0>9或(AC)=1，则(A)3~0←(A)3~0+06H
若(A)7~4>9或(CY)=1，则(A)7~4←(A)7~4+06H
DA A ；
若AC=1，CY=1同时发生，或者高4位虽等于9但低4位修正后有进位，则A应加66H修正。
十进制调整指令是一条对二-十进制的加法进行调整的指令。它是一条单字节指令，机器码为D4H。两个压缩BCD码按二进制相加，必须在加法指令ADD、ADDC后，经过本指令调整后才能得到正确的压缩BCD码和数，实现十进制的加法运算。

## Slide 44
例10 对BCD码加法65 + 58→DBH，进行十进制调整。
参考程序如下：
    MOV A，#65H ；(A)←65
    ADD A，#58H ；(A)←(A)+58
    DA A ；十进制调整

## Slide 45
使用时应注意：DA指令不能对减法进行十进制调整。做减法运算时，可采用十进制补码相加，然后用 DA A指令进行调整。例如
70 - 20 = 70 + [20]补 = 70 +(100 - 20)= 70 + 80 = 1 50
机内十进制补码可采用：[x]补 = 9AH -∣x∣。

## Slide 46
例11 设片内RAM 30H，31H单元中分别存放着两位BCD码表示的被减数和减数，两数相减的差仍以BCD码的形式存放在32H单元中。可用下面的程序实现：
  CLR C
  MOV A，#9AH
  SUBB A，31H ；求减数的十进制补码
  ADD A，30H ；作十进制补码加法
  DA A ；进行BCD调整
  MOV 32H，A ；将BCD码的差送存32H单元

## Slide 47
3.4.3 乘、除法指令
MUL AB；
(B)←((A)×(B))15~8(A)←((A)×(B))7~0
CY←0
机器码：A4H
乘法指令的功能是把累加器A和寄存器B中的两个8位无符号数相乘，将乘积16位数中的低8位存放在A中，高8位存放在B中。若乘积大于FFH(255)，则溢出标志OV置1，否则OV清零。乘法指令执行后进位标志CY总是零，即CY=0。

## Slide 48
2．除法指令
DIV AB；
(A)←(A)÷(B)之商，(B)←(A)÷(B)之余数
(CY)←0，(OV)←0
机器码：84H
除法指令的功能是把累加器A中的8位无符号整数除以寄存器B中的8位无符号整数，所得商存于累加器A中，余数存于寄存器B中，进位标志位CY和溢出标志位OV均被清零。若B中的内容为0时，溢出标志OV被置1，即OV=1，而CY仍为0。

## Slide 49
3.5 逻辑运算及移位指令
图3.5 逻辑指令形式结构图
与加、减法指令寻址方式相同的逻辑指令；
(b) 与加、减法指令寻址方式不同的逻辑指令

## Slide 50
表3.3 逻辑操作指令表

## Slide 51
表3.3 逻辑操作指令表

## Slide 52
例12 (P1)=C5H=11000101B，屏蔽P1口高4位而保留低4位。
执行指令：ANL P1，#0FH
结果为：(P1)=05H=00000101B。
逻辑“或”指令常用来使字节中某些位置“1”，其它位保持不变。则欲置位的位用"1"与该位相或，保留不变的位用"0" 与该位相或。

## Slide 53
例13 若(A)=C0H，(R0)=3FH，(3FH)=0FH,
执行指令：ORL A，@R0
结果为：(A)=CFH=11001111B。
逻辑"异或"指令常用来使字节中某些位进行取反操作，其它位保持不变。欲某位取反该位与"1"相异或；欲某位保留则该位与"0" 相异或。还可利用异或指令对某单元自身异或，以实现清零操作。

## Slide 54
例14 若(A)=B5H=10110101B，执行下列操作：
XRL A，#0F0H ； A的高4位取反，低4位保留， (A)=01000101B=45H
MOV 30H，A ；(30H)=45H
XRL A，30H ；自身异或使A清零
用移位指令还可以实现算术运算，左移一位相当于原内容乘以2，右移一位相当于原内容除以2，但这种运算关系只对某些数成立(请读者自行思考)。

## Slide 55
例15 设(A)=5AH=90，且CY=0，则
执行指令RL A后，(A)=B4H=90。
执行指令 RR A后，(A)=2DH=45。
执行指令 RLC A后，(A)=B4H=90。
执行指令 RRC A后，(A)=2DH=45。

## Slide 56
3.6 控制转移类指令
3.6.1 无条件转移指令
表3.4 无条件转移指令

## Slide 57
1．LJMP(长转指令)
LJMP指令执行后，程序无条件地转向16位目标地址(addr16)处执行，不影响标志位。由于指令中提供16位目标地址，所以执行这条指令可以使程序从当前地址转移到64 KB程序存储器地址空间的任意地址，故得名为"长转移"。该指令的缺点是执行时间长，字节多。

## Slide 58
2．AJMP(绝对转移指令)
AJMP的机器码是由11位直接地址addr11和指令操作码00001，按下列分布组成的：
a10 a9 a8 0 0 0 0 1 a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0
该指令执行后，程序转移的目的地址是由AJMP指令所在位置的地址PC值加上该指令字节数2，构成当前PC值。取当前PC值的高5位与指令中提供的11位直接地址形成转移的目的地址，即
PC15 PC14 PC13 PC12 PC11a10 a9 a8 a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0
转移目的地址(PC)

## Slide 59
由于11位地址的范围是00000000000~11111111111，即2 KB范围，而目的地址的高5位是由PC当前值，所以程序可转移的位置只能是和PC当前值在同一2 KB范围内。本指令转移可以向前也可以向后，指令执行后不影响状态标志位。
例如：若AJMP指令地址(PC)=2300H。执行指令AJMP 0FFH后，结果为：转移目的地址(PC)=20FFH，程序向前转到20FFH单元开始执行。
又如：若AJMP指令地址(PC)=2FFFH。执行指令AJMP 0FFH后，结果为：转移目的地址(PC)=30FFH，程序向后转到30FFH单元开始执行。
由上可见：若addr11相同，则AJMP指令的机器码相同，但转移的目的地址却可能不同，这是因为转移的目的地址是由PC当前值的高5位与addr11共同决定的。

## Slide 60
3．SJMP(相对短转指令)
指令的操作数rel用8位带符号数补码表示，占指令的一个字节。因为8位补码的取值范围为-128~+127，所以该指令的转移范围是：相对PC当前值向前转128字节，向后转127字节。即
转移目的地址= SJMP指令所在地址+2+rel
如在2100H单元有SJMP指令，若rel = 5AH(正数)，则转移目的地址为215CH(向后转)；若rel = F0H(负数)，则转移目的地址为20F2H(向前转)。

## Slide 61
用汇编语言编程时，指令中的相对地址rel往往用欲转移至的地址的标号(符号地址)表示。机器汇编时，能自动算出相对地址值；但手工汇编时，需自己计算相对地址值rel。rel的计算公式如下：
向前转移：rel = FEH - (SJMP指令地址与目的地址差的绝对值)
向后转移：rel = FEH - (SJMP指令地址与目的地址差的绝对值) -2
若rel = FEH，即目的地址就是SJMP指令的地址，在汇编指令中的偏移地址可用 $ 符号表示。若在程序的末尾加上SJMP $(机器码为80 FEH)，则程序就不会再向后执行，造成单指令的无限循环，进入等待状态。

## Slide 62
4．JMP @A+DPTR(相对长转移指令)
它是以数据指针DPTR的内容为基址，以累加器A的内容为相对偏移量，在64 KB范围内无条件转移。该指令的特点是转移地址可以在程序运行中加以改变。例如，当DPTR为确定值，根据A的不同值就可以实现多分支的转移。该指令在执行后不会改变DPTR及A中原来的内容。

## Slide 63
例16 根据累加器A的值，转不同处理程序的入口。
MOV DPTR，#TABLE ；表首地址送DPTR
JMP @A+DPTR ；根据A值转移
TABLE：AJMP TAB1 ；当(A)=0时转TAB1执行
AJMP TAB2 ；当(A)=2时转TAB2执行
AJMP TAB3 ；当(A)=4时转TAB3执行
…
…

## Slide 64
3.6.2 条件转移指令
条件转移指令是当某种条件满足时，程序转移执行；条件不满足时，程序仍按原来顺序执行。转移的条件可以是上一条指令或更前一条指令的执行结果(常体现在标志位上)，也可以是条件转移指令本身包含的某种运算结果。由于该类指令采用相对寻址，因此程序可在以当前PC值为中心的-128～+127范围内转移。该类指令共有8条，可以分为累加器判零条件转移指令、比较条件转移指令和减1条件转移指令三类。表3.5中列出了这些指令。

## Slide 65
表3.5 条件转移指令

## Slide 66
1．判零条件转移指令
判零条件转移指令以累加器A的内容是否为0作为转移的条件。JZ指令是为0转移，不为0则顺序执行；JNZ指令是不为0转移，为0则顺序执行。累加器A的内容是否为0，是由这条指令以前的其它指令执行的结果决定的，执行这条指令不作任何运算，也不影响标志位。

## Slide 67
例17 将片外RAM首地址为DATA1的一个数据块转送到片内RAM首地址为DATA2的存储区中。
外部RAM向内部RAM的数据转送一定要经过累加器A，利用判零条件转移正好可以判别是否要继续传送或者终止。完成数据传送的参考程序如下：
MOV R0，#DATA1 ；R0作为外部数据块的地址指针
MOV R1，#DATA1 ；R1作为内部数据块的地址指针
LOOP： MOVX A，@R0 ；取外部RAM数据送入A
HERE： JZ HERE ；数据为零则终止传送
MOV @R1，A ；数据传送至内部RAM 单元
INC R0 ；修改指针，指向下一数据地址
INC R1
SJMP LOOP ；循环取数

## Slide 68
2．比较转移指令
比较转移指令共有4条。这组指令是先对两个规定的操作数进行比较，根据比较的结果来决定是否转移。若两个操作数相等，则不转移，程序顺序执行；若两个操作数不等，则转移。比较是进行一次减法运算，但其差值不保存，两个数的原值不受影响，而标志位要受到影响。利用标志位CY作进一步的判断，可实现三分支转移。
例18 当从P1口输入数据为01H 时，程序继续执行，否则等待，直到P1口出现01H。参考程序如下：
MOV A，#01H ；立即数01H送A
WAIT： CJNE A，P1，WAIT ；(P1)≠01H，则等待

## Slide 69
3．减1条件转移指令
减1条件转移指令有两条。每执行一次这种指令，就把第一操作数减1，并把结果仍保存在第一操作数中，然后判断是否为零。若不为零，则转移到指定的地址单元，否则顺序执行。这组指令对于构成循环程序是十分有用的，可以指定任何一个工作寄存器或者内部RAM单元作为循环计数器。每循环一次，这种指令被执行一次，计数器就减1。预定的循环次数不到，计数器不会为0，转移执行循环操作；到达预定的循环次数，计数器就被减为0，顺序执行下一条指令，也就结束了循环。

## Slide 70
例19 将内部RAM从DATA单元开始的10个无符号数相加，相加结果送SUM单元保存。
设相加结果不超过8位二进制数，则相应的程序如下：
MOV R0，#0AH ；设置循环次数
MOV R1，#DATA ；R1作地址指针，指向数据块首地址
CLR A ；A清零
LOOP： ADD A，@R1 ；加一个数
INC R1 ；修改指针，指向下一个数
DJNZ R0，LOOP ；R0减1，不为0循环
MOV SUM，A ；存10个数相加的和

## Slide 71
3.7 子程序调用与返回指令
3.7.1 子程序调用指令
子程序调用指令有长调用和绝对调用两条，它们都是双周期指令。

## Slide 73
LCALL和ACALL指令类似于转移指令LJMP和AJMP，不同之处在于它们在转移前要把执行完该指令的PC内容自动压入堆栈后，才将子程序入口地址addr16(或addr11)送PC，实现转移。
LCALL与LJMP一样提供16位地址，可调用64 KB范围内的子程序。由于该指令为3字节，所以执行该指令时首先应执行(PC)←(PC)+3，以获得下一条指令地址，并把此时的PC内容压入堆栈(先压入低字节，后压入高字节)作为返回地址，堆栈指针SP加2指向栈顶，然后把目的地址addr16送入PC。该指令执行不影响标志位。

## Slide 74
ACALL与AJMP一样提供11位地址，只能调用与PC在同一2 KB范围内的子程序。由于该指令为2字节指令，所以执行该指令时应执行(PC)←(PC)+2以获得下一条指令地址，并把该地址压入堆栈作为返回地址。该指令机器码的构成也与AJMP类似，只不过操作码第一字节其高半字节的最后一位是1，机器码的组成如下：
a10 a9 a8 1 0 0 0 1 a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0
被调用子程序的目的地址也是由执行 ACALL指令的当前PC值的高5位与指令中提供的11位直接地址形成。

## Slide 75
3.7.2 返回指令
返回指令共两条：一条是对应两条调用指令的子程序返回指令RET，另一条是对应从中断服务程序的返回指令RETI。

## Slide 76
从上述两条指令的功能操作看，都是从堆栈中弹出返回地址送PC，堆栈指针减2，但它们是两条不同的指令。其有下面两点不同：
(1) 从使用上，RET指令必须作子程序的最后一条指令；RETI必须作中断服务程序的最后一条指令。
(2) RETI指令除恢复断点地址外，还恢复CPU响应中断时硬件自动保护的现场信息。执行RETI指令后，将清除中断响应时所置位的优先级状态触发器，使得已申请的同级或低级中断申请可以响应；而RET指令只能恢复返回地址。

## Slide 77
3.7.3 空操作指令
NOP ；(PC)←(PC)+1
空操作指令是一条单字节单周期指令。它控制 CPU不做任何操作，仅仅是消耗这条指令执行所需要的一个机器周期的时间，不影响任何标志位，故称为空操作指令。NOP指令在设计延时程序、拼凑精确延时时间及在程序等待或修改程序等场合是很有用的。

## Slide 78
3.8 位操作类指令
位操作类指令在单片机指令系统中占有重要地位,这是因为单片机在控制系统中主要用于控制线路通、断，继电器的吸合与释放等。
位操作也称布尔变量操作，它是以位(bit)作为单位来进行运算和操作的。MCS-51单片机内部有一个功能相对独立的布尔处理机，它有借用进位标志CY作为位累加器，有位存储器(即位寻址区中的各位)，指令系统中有17条专门进行位处理的指令集。位处理指令可以完成以位为对象的数据转送、运算、控制转移等操作。

## Slide 79
在位操作指令中，位地址的表示有以下不同的方法(以下均以程序状态字寄存器PSW的第5位F0标志为例说明)：
(1) 直接位地址表示，如D5H。
(2) 点表示(说明是什么寄存器的什么位)，如PSW.5，说明是PSW的第5位。
(3) 位名称表示，如直接用F0表示。
(4) 用户定义名称表示，如用户定义用FLG这一名称来代替F0，则在指令中允许用FLG表示F0标志位。

## Slide 80
表3.6 条件转移指令

## Slide 81
例20 利用位操作指令，模拟图3.6所示硬件逻辑电路的功能。参考程序如下：
PR2： MOV C，P1.1 ；(CY)← (P1.1)
ORL C， P1.2 ；(CY)← (P1.1) ∨(P1.2)=A
ANL C，P1.0 ；(CY)←(P1.0)∧A
CPL C ；(CY)←(P1.0)∧A=B
MOV F0，C ；F0内暂存B
MOV C，P1.3 ；(CY)←(P1.3)
ANL C，/P1.4 ；(CY)←(P1.3)∧(P1.4)=D
ORL C，F0 ；(CY)←B∨D
MOV P1.5，C ；运算结果送入P1.5
RET

## Slide 82
图3.6 硬件逻辑电路图

## Slide 83
3.9 汇编程序格式与伪指令
1．汇编程序格式
汇编程序是指令系统的一个子集，只要指令按格式书写就构成了程序的基本格式。在程序中指令书写具有如下格式：
[标号：] 操作码助记符 [源操作数][，目的操作数] [；注释]
标号用在指令的前边，必须跟"："，表示符号地址。一般在程序中有特定用途的地方加标号，如转移目标执行指令的前面需加标号，并不是所有指令前面都需要加标号。

## Slide 84
2．伪指令
伪指令不要求计算机做任何操作，也没有对应的机器码，不产生目标程序，不影响程序的执行，仅仅是能够帮助进行汇编的一些指令。它主要用来指定程序或数据的起始位置，给出一些连续存放数据的地址或为中间运算结果保留一部分存储空间以及表示源程序结束等等。不同版本的汇编语言，伪指令的符号和含义可能有所不同，但基本用法是相似的。下面介绍几种常用的伪指令。

## Slide 85
1) 设置目标程序起始地址伪指令ORG
格式：[符号：] ORG 地址(十六进制表示)
该伪指令的功能是规定其后面的目标程序或数据块的起始地址。它放在一段源程序(主程序、子程序)或数据块的前面，说明紧跟在其后的程序段或数据块的起始地址就是ORG后面给出的地址。例如：
ORG 2000H
START：MOV A，#7FH
…

## Slide 86
2) 结束汇编伪指令END
格式：[符号：] END
END是汇编语言源程序的结束标志，表示汇编结束。在END以后所写的指令，汇编程序都不予处理。一个源程序只能有一个END命令，否则就有一部分指令不能被汇编。如果END前面加标号的话，则应与被结束程序段的起始点的标号一致，以表示结束的是哪一个程序段。

## Slide 87
3) 定义字节伪指令DB
格式：[标号：] DB 项或项表
其中项或项表指一个字节数据，用逗号分开的字节数据串，或以引号括起来的字符串。该伪指令的功能是把项或项表的数据(字符串按字符顺序以ASCII码)存入从标号地址开始的连续存储单元中。例如：
ORG 2000H
TAB1： DB 30H，8AH，7FH，73
DB '5'，'A'，'BCD'

## Slide 88
由于ORG 2000H，所以TAB1的地址为2000H，因此，以上伪指令经汇编后，将对2000H开始的连续存储单元赋值：
(2000H)=30H
(2001H)=8AH
(2002H)=7FH
(2003H)=49H ；十进制数73以十六进制数存放
(2004H)=35H ；35H是数字5的ASCII码
(2005H)=41H ；41H是字母A的ASCII码
(2006H)=42H ；42H是字符串'BCD'中B的ASCII码
(2007H)=43H ；43H是字符串'BCD'中C的ASCII码
(2008H)=44H ；44H是字符串'BCD'中D的ASCII码

## Slide 89
4) 定义字伪指令DW
格式：[标号：] DW 项或项表
DW伪指令与DB相似，但用于定义字的内容。项或项表指所定义的一个字(两个字节)或用逗号分开的字串。汇编时，机器自动按高8位先存入，低8位在后的格式排列。例如：
ORG 1500H
TAB2： DW 1234H，80H
汇编以后：(1500H)=12H，(1501H)=34H，(1502H)=00H， (1503H)=80H

## Slide 90
5) 预留存储空间伪指令DS
格式：[标号：] DS 表达式
该伪指令的功能是从标号地址开始，保留若干个字节的内存空间以备存放数据。保留的字节单元数由表达式的值决定。例如：
  ORG 1000H
  DS 20H
  BD 30H，8FH
汇编后从1000H开始，预留32(20H)个字节的内存单元，然后从1020H开始，按照下一条DB指令赋值，即(1020H)=30H，(1021H)=8FH。

## Slide 91
6) 等值伪指令EQU
格式：标号： EQU 项
该伪指令的功能是将指令中的项的值赋予EQU前面的标号。项可以是常数、地址标号或表达式。例如：
    TAB1： EQU 1000H
    TAB2： EQU 2000H
汇编后TAB1、TAB2分别具有值1000H、2000H。
用EQU伪指令对某标号赋值后，该标号的值在整个程序中不能再改变。

## Slide 92
7) 位地址定义伪指令BIT
格式：标号： BIT 位地址
该伪指令的功能是将位地址赋予BIT前面的标号，经赋值后可用该标号代替BIT后面的位地址。例如：
    PLG：BIT F0
    AI： BIT P1.0
经以上伪指令定义后，在程序中就可以把FLG和AI作为位地址来使用。

## Slide 93
3.10 汇编程序设计示例
3.10.1 算术、逻辑处理程序
例21 将一个双字节数存入片内RAM。
设该待存双字节数高字节在工作寄存器R2中，低字节在累加器A中，要求高字节存入片内RAM的36H单元，低字节存入35H单元，则相应的参考程序如下：
MOV R0，#35H ；R0作指向片内RAM单元的地址指针，先指向35H 单元
MOV @R0，A ；低字节存入35H单元
INC R0 ；使R0指向36H单元
XCH A，R2 ；R2与A的内容交换，待存高字节交换到A中
MOV @R0，A ；高字节存入36H单元，A的内容未受影响
XCH A，R2 ；R2与A的内容再次交换，两者的内容恢复原状

## Slide 94
例22 多字节无符号数相加。
设被加数与加数分别在以ADR1与ADR2为初址的片内数据存储器区域中,自低字节起,由低到高依次存放；它们的字节数为L，要求加得的和放回被加数的单元。流程框图如图3.7所示。
图3.7 例22的程序流程框图

## Slide 95
参考程序如下：
MOV R0，#ADR1
MOV R1，#ADR2
MOV R2，#L
CLR C
LOOP： MOV A，@R0；通过R0间址，取得被加数的一
；个字节
ADDC A，@R1 ；通过R1间址，取得加数的一个字
；节，与被加数的相应字节相加
MOV @R0，A ；加得的和通过R0间址放回原被
；加数单元
INC R0 ；修改指针，指向下一个相加的数
INC R1
DJNZ R2，LOOP ；循环实现多字节数相加

## Slide 96
例23 将R1、R2、R3、R4四个工作寄存器中的BCD码数据依次相加，要求中间计算结果与最后的和都仍为BCD码，且存入片内RAM。
设四个工作寄存器中的BCD码数据相加后其和仍为2位BCD码，无溢出；(R1)+(R2)后的和存入片内RAM的30H单元，再加(R3)后的和存入31H单元，总的和存入32H单元。则主程序为：
  ORG 0050H
  MOV R0，#30H
  MOV A，R1

## Slide 97
  ADD A，R2 ；(R1)+(R2)
  ACALL SUB ；调用子程序进行BCD调整，并存和
  ADD A，R3 ；(R1)+(R2)+(R3)
  ACALL SUB
  ADD A，R4 ；(R1)+(R2)+(R3)+(R4)
  ACALL SUB
子程序为：
ORG 01A0H ；十进制调整与存和子程序
SUB：MOV R7，A ；保护累加器A的内容，以便返回主程序继续使用
DA A
MOV @R0，A ；把当前和调整成BCD码后存入R0所指单元
INC R0 ；调整地址指针
MOV A，R7 ；恢复累加器A的内容，使A中仍为调用子程序时的和
RET ；返主

## Slide 98
例24 使双字节数依次右移1位。
设该双字节数的高字节已在工作寄存器R2中，低字节已在累加器A中，则下列程序可满足要求：
SETB C ；C预置1
XCH A，R2 ；R2与A内容交换，高字节进A
JB A.7，ELSE ；A.7(原R2第7位)为1转，否则C清零
CLR C

## Slide 99
ELSE：RRC A ；A(原R2内容)带C循环右移1位，移位后原R2第7位的值
；保持不变，原R2零位则进C
XCH A，R2 ；移位后原R2内容自A交换回R2，A内容自R2交换回A，
；准备移位
RRC A ；低字节带C(原R2零位)循环右移1位，A.0则移入C后丢失
依次右移1位相当于原数除以2。程序中开始时将C置1，以后又根据R2第7位是否为1而进行分支，目的是用C的值使R2第7位保持不变，使该程序段可适合于处理带符号的双字节数。

## Slide 100
例25 多字节数求补。
设该多字节数由低字节到高字节依次存放在片内RAM的以30H为起始地址的区域中，求补后放回原处，则相应的程序为：
ORG 1000H
MOV R2，#LH ；R2作循环计数器，放置待处理字节数
MOV R0，#30H ；R0作为地址指针，指向待处理首数的地址
MOV A，@R0 ；自片内RAM 30H单元取最低字节
CPL A ；最低字节取反
ADD A，#1 ；求补时最低字节取反后再加1
MOV @R0，A ；最低字节取反后送存
DEC R2 ；已处理一个字节，待处理字节数减1

## Slide 101
NEXT：INC R0 ；调整地址指针，指向下一个字节
MOV A，@R0 ；取下一个字节
CPL A ；非最低字节求补时只需取反
ADDC A，#0 ；本条指令真正用意是计及处理前一个
字节时可能有的进位
MOV @R0，A ；本字节处理后送存
DJNZ R2，NEXT ；循环处理多字节求补

## Slide 102
例26 统计自P1口输入的字串中正数、负数、零的个数。
设R0、R1、R2三个工作寄存器分别为统计正数、负数、零的个数的计数器。完成本任务的流程框图如图3.8所示。
图3.8 例26流程框图

## Slide 103
参考程序如下：
START：CLR A
MOV R0，A
MOV R1，A
MOV R2，A
ENTER：MOV A，P1 ；自P1口取一个数
JZ ZERO ；该数为0，转ZERO
JB P1.0，NEG ；该数为负，转NEG
INC R0 ；该数不为0、不为负，则必为正数，R0内容加1
SJMP ENTER ；循环自P1口取数
ZERO： INC R2 ；零计数器加1
SJMP ENTER
NEG： INC R1 ；负数计数器加1
SJMP ENTER

## Slide 104
例27 双字节无符号数乘法子程序设计。
算法：两个双字节无符号数分别放在R7、R6和R5、R4中。由于MCS-51单片机指令中只有8位数的乘法指令MUL，用它来实现双字节数乘法时，可把乘数分解为：
(R7)(R6) = (R7) 28 + (R6) (R5)(R4) = (R5) 28+(R4)
则这两个数的乘积可表示为：
(R7)(R6)(R5)(R4) = [(R7) 28 + (R6)] [(R5) 28 + (R4)]
= (R7) (R5) 216 + (R7) (R4) 28 + (R6) (R5) 28 + (R6) (R4)
= (R04) (R03) (R02) (R01)

## Slide 105
显然，我们将(R6) ·(R4)放入(R02) (R01)中，将(R7) · (R4)和(R6) ·(R5)累加到(R03) (R02)中，再将(R7) ·(R5) 累加到(R04) ·(R03)中即可得到乘积结果。
入口：(R7 R6)=被乘数，(R5 R4)=乘数，(R0)=乘积的低位字节地址指针。
出口：(R0)=乘积的高位字节地址指针，指向32位积的高8位。
工作寄存器：R3、R2存放部分积，R1存放进位位。

## Slide 106
程序清单如下：
MUL1：MOV A，R6 ；取被乘数的低字节到A
MOV B，R4 ；取乘数的低字节到B
MUL AB ；(R6) (R4)
MOV @R0，A ；R01存乘积低8位
MOV R3，B ；R3暂存(R6) (R4)的高8位
MOV A，R7 ；取被乘数的高字节到A
MOV B，R4 ；取乘数的低字节到B
MUL AB ；(R7) (R4)
ADD A，R3 ；(R7) (R4)低8位加(R3)
MOV R3，A ；R3暂存28部分项低8位
MOV A，B ；(R7) (R4)高8位送A

## Slide 107
ADDC A，#00H ；(R7) (R4)高8位加进位位CY
MOV R2，A ；R2暂存28部分项高8位
MOV A，R6 ；取被乘数的低字节到A
MOV B，R5 ；取乘数的高字节到B
MUL AB ；(R6) (R5)
ADD A，R3 ；(R6) (R5)低8位加(R3)
INC R0 ；调整R0地址为R02单元
MOV @R0，A ；R02存放乘积15~8位结果
MOV R1，#00H ；清暂存单元
MOV A，R2
ADDC A，B ；(R6) (R5)高8位加(R2)与CY
MOV R2，A ；R2暂存28部分项高8位
JNC NEXT ；28项向216项无进位则转移
INC R1 ；有进位则R1置1标记

## Slide 108
NEXT：MOV A，R7 ；取被乘数高字节
MOV B，R5 ；取乘数高字节
MUL AB ；(R7) (R5)
ADD A，R2 ；(R7) (R5)低8位加(R2)
INC R0 ；调整R0地址为R03单元
MOV @R0，A ；R03存放乘积23~16位结果
MOV A，B
ADDC A，R1 ；(R7) (R5)高8位加28项进位
INC R0 ；调整R0地址为R04单元
MOV @R0，A ；R04存放乘积31~24位结果
RET

## Slide 109
3.10.2 数制转换程序
例28 将某8位二进制数转换为BCD码。
设8位二进制数已在A中，转换后存于片内RAM的20H、21H单元。程序如下：
MOV B，#100
DIV AB ；该8位二进制数除100，在A中得商，也即转换为BCD码后
；的百位数
MOV R0，#21H ；R0指向21H单元
MOV @R0，A ；百位数存入片内RAM的21H单元
DEC R0 ；调整R0指向20H单元
MOV A，#10

## Slide 110
XCH A，B ；该8位二进制数除100所得余数自B交换到A，A中的10
；交换进B
DIV AB ；除100所得余数进一步除10，在A中得转换为BCD码后的
；十位数；在B中得余数，也即转换为BCD码后的个位数
SWAP A ；A中BCD码的十位数调整到A的高半字节，原高半字节的
；零则调整到低半字节
ADD A，B ；A中高半字节的十位数与B中低半字节的个位数合并，结
；果在A中
MOV @R0，A ；十位数与个位数存入20H单元

## Slide 111
例29 将某十进制数转换为ASCII码。
设该十进制数已在A中。查ASCII码表可知：数字0~9的ASCII码分别是30H~39H；英文大写字母A~F的ASCII码分别是41H~46H。可见数字的ASCII码值与数字值相差30H；字母的ASCII码值与其值相差37H。实现转换的程序如下：
MOV R2，A ；将待转换的十六进制数暂存于R2
ADD A，#F6H ；将待转换的十六进制数加246，以待根据相加后
；有无进位来判别它是否大于等于10
MOV A，R2 ；原十六进制数送到A
JNC AD30 ；如无进位，转换到AD30，只加30H
ADD A，#07H ；有进位，不跳转，加07H
AD30：ADD A，#30H
END

## Slide 112
例30 编写将某BCD码数据转换为ASCII码的子程序。
设待转换的BCD码数据已在累加器A中，且在程序存储器中按序放有与BCD码数据对应的ASCII码的表格，其首地址为TAB。则可实现转换的子程序如下：
TRANS1：MOV DPTR，#TAB ；将表首地址置入DPTR
MOVC A，@A+DPTR ；查表得对应的ASCII码
RET ；返主
TAB： DB 30H
DB 31H
DB 32H
DB 39H
…

## Slide 113
如不用MOVC A，@A+DPTR指令，改用MOVC A，@A+PC指令可达到相同目的的子程序为：
TRANS1：INC A ；调整查表指令距表首地址的偏移量
MOVC A，@A+PC ；查表得对应的ASCII码
RET ；返主
TAB：DB 30H
DB 31H
DB 32H
DB 39H
…

## Slide 114
3.10.3 多分支转移(散转)程序
1．使用转移指令表的散转程序
例31 设计可多达128路分支出口的转移程序。
设128个出口分别转向128段小程序，它们的首地址依次为addr00、addr01、addr02、addr03、…、addr7F。要转移到某分支的信息存放在工作寄存器R2中，则散转程序为

## Slide 115
MOV DPTR，#TAB
MOV A，R2
RL A ；将出口分支信息乘2
JMP @A+DPTR
TAB：AJMP addr00
AJMP addr01
AJMP addr02
AJMP addr7F
…

## Slide 116
AJMP指令的转移范围不超出所在的2 KB区间，如各段小程序较长，在2 KB范围内无法全部容纳，应改用LJMP指令。每条LJMP指令占用3个字节，如改用LJMP指令，程序需作如下改动：
MOV DPTR，#TAB
MOV A，R2
MOV B，#3
MUL AB ；以上3条指令将出口信息乘3
XCH A，B ；积的高8位交换到A，低8位暂存于B

## Slide 117
ADD A，DPH
MOV DPH，A ；把积的高8位叠加到DPH
XCH A，B ；积的低8位交换回A
JMP @A+DPTR
TAB：LJMP addr00
LJMP addr01
LJMP addr02
LJMP addr7F
…

## Slide 118
2．使用地址表的散转程序
这种散转程序的设计方法是：把转移执行的目标地址组织成一个地址表，在程序中查表获得转移执行的目标地址，然后转向该地址执行。
例32 设计有256路分支出口的转移程序。
设出口信息已在R2中。查表取得目标地址，如何把该地址送入PC，实现转移？下面的程序巧妙地用PUSH与RET指令将目标地址送入PC，达到转移的目的。

## Slide 119
MOV DPTR，#TAB
MOV A，R2 ；出口信息送A
CLR C
RLC A ；出口信息乘2
JNC LOW ；出口信息在0~127之间则转移
INC DPH ；出口信息在128~255之间，则DPTR加256
LOW：MOV R3，A ；出口信息暂存于R3
MOVC A，@A+DPTR ；查找目标地址的低8位
PUSH A ；目标地址的低8位压栈
MOV A，R3 ；A恢复为出口信息
INC A
MOVC A，@A+DPTR ；查找目标地址的高8位
PUSH A ；目标地址的高8位压栈
RET

## Slide 120
3.10.4 定时器/计数器应用程序
在设计定时器/计数器应用程序中，应做如下工作：
(1) 根据定时或计数要求确定适当的定时器/计数器工作方式、计算出初值，并设置特殊功能寄存器TMOD、THx、TLx。
(2) 根据对定时器/计数器的工作要求设置中断系统，即设置中断允许控制寄存器IE和中断优先级控制寄存器IP。
(3) 启动定时器/计数器，即置位TCON中的TRx位。

## Slide 121
例33 要求用单片机内部的定时器/计数器定时1分钟。
设单片机振荡频率fosc=12 MHz。
分析：单片机内部定时器/计数器，按定时工作方式，最长定时时间只有65.536 ms。达到1分钟定时可采用两个定时器串接的方法。如使定时器/计数器T0工作于方式1定时1 ms，定时器/计数器T1工作于方式1对定时器/计数器T0的溢出脉冲计数60 000次，这样可得：1 ms×60 000=60 000 ms=60 s，即定时1分钟。这样仍存在一个问题：定时器/计数器T1计数是对单片机外部引脚P3.5上的输入脉冲进行的, 定时器/计数器T0的溢出对外无脉冲信号。

## Slide 122
对此问题的解决，可在程序中用软件方法，当定时器/计数器T0定时溢出时，在P3.5引脚上形成一个计数脉冲。
定时器/计数器T0、T1初值计算及设置：
初值计算 T0：65536-1000=64536=FC18H
T1：65536-60000=5536=15A0H

## Slide 123
参考程序如下：
LJMP 0030H
ORG 0030H ；主程序
START：
MOV TMOD，#51H ；设置T0、T1工作方式
REPEAT：MOV TH1，#15H ；设置T1计数初值
MOV TL1，#A0H
MOV TH0，#0FCH ；设置T0计数初值
MOV TL0，#18H
CLR P3.5 ；以便形成计数脉冲
MOV IE，#88H ；开T1内部中断
SETB TR1 ；启动定时器/计数器T1
SETB TR0 ；启动定时器/计数器T0
…

## Slide 124
LOOP：
；此处可写完成监控任务的程序
JNB TF0，$ ；T0定时未到等待，定时到执行以下程序
CLR TF0 ；清T0溢出标志
JBC F0，ELSE ；F0在中断服务程序中置位，表示定时1分钟到，
此时转ELSE
；处执行
SETB P3.5 ；形成计数脉冲，T1计数一次
MOV TH0，#0FCH ；重装T0初值
MOV TL0，#18H
CLR P3.5 ；以便再形成计数脉冲
SJMP LOOP
…

## Slide 125
ELSE： ；此处可写定时1分钟到后的处理程序
AJMP REPEAT
ORG 001BH ；定时器/计数器T1的中断服务程序入口地址
SETB F0 ；建立定时1分钟到的用户标志
RETI
…

## Slide 126
3.10.5 外部中断应用程序
例34 某工业监控系统，具有温度、压力、PH值等多路监控功能，中断源的连接如图3.9所示。对于PH值，在小于7时向CPU申请中断，CPU响应中断后使P3.0引脚输出高电平，经驱动，使加碱管道电磁阀接通1秒钟，以调整PH值。

## Slide 127
图3.9 多个外部中断源公用引脚的接法

## Slide 128
设接通电磁阀延时1秒钟由延时子程序来实现。该子程序已存在，只调用即可。连接图中把多个中断源通过"线或"接于P3.2(----INT0)引脚上，那么检测到的中断请求无法知道是哪一个中断源的请求。这在响应了外部中断0，进入中断服务程序后，可通过对P1口线的逐一检测来确定。下面进一步假设4个中断服务程序入口地址分别为INT00、INT01、INT02、INT03，并只针对PH<7时的中断响应处理进行中断服务程序设计说明。

## Slide 129
ORG 0030H ；外部中断0中断服务程序入口
JB P1.0，INT00 ；检测转移指令表
JB P1.1，INT01
JB P1.2，INT02
JB P1.3，INT03
ORG 0080H ；中断服务程序2
INT02：PUSH PSW ；保护现场
PUSH A
SETB PSW.3 ；工作寄存器设置为1组，以保护原0组的内容
SETB P3.0 ；接通加碱管道电磁阀
ACALL DELAY ；调延时1秒子程序

## Slide 130
CLR P3.0 ；1秒钟到关加碱管道电磁阀
ANL P1，#BFH
ORL P1，#40H ；这两条用来产生一个P1.6的负脉冲，用来撤除PH<7
；的中断请求
POP A
POP PSW
RETI

## Slide 131
3.10.6 串行口应用程序
例35 由串行口发送带偶校验位的ASCII码数据块。
设拟发送的ASCII码数据块在片内RAM的30H~3FH单元；单片机采用12 MHz晶振；串行口工作于方式1；定时器/计数器T1用作波特率发生器，工作于方式2；PCON中的SMOD位为0；发送的波特率要求为1200。
定时器/计数器T1初值计算：
根据公式
波特率=2SMOD×溢出率/32

## Slide 132
有
溢出率=1200×32=38 400
    溢出周期=1/溢出率=26 μs (此为定时器/计数器的定时值)
    定时器初值=256-26=230=E6H
根据要求确定定时器/计数器的TMOD中的方式控制字为20H，串行口SCON中的控制字为40H。则相应的发送程序如下：

## Slide 133
TSTART：MOV TMOD，#20H ；置定时器/计数器T1工作于方 式2定时
MOV TL1，#0E6H ；定时器/计数器T1置初值
MOV TH1，#E6H ；定时器/计数器T1置重装数
MOV SCON，#40H ；置串行口工作于方式1
MOV R0，#30H ；R0作地址指针，指向数据块 首址
MOV R7，#10H ；R7作循环计数器，置以发送 字节数
SETB TR1 ；启动定时器/计数器T1

## Slide 134
LOOP：MOV A，@R0 ；取待发送的一个字节
MOV C，P ；取奇偶标志，奇为1，偶为0
MOV A.7，C ；给发送的ASCII码最高位加偶校验位
MOV SBUF，A ；启动串行口发送
WAIT：JNB TI，WAIT ；等待发送完毕
CLR TI ；清TI标志，为下一个字节发送作准备
INC R0 ；指向数据块下一个待发送字节的地址
DJINZ R7，LOOP ；循环发送，直到数据块发送完毕
RET

## Slide 135
例36 由串行口接收带偶校验位的ASCII码数据块。
设待接收数据块共10H个字节，接收后拟存于片内RAM的40H~4FH单元；单片机采用的晶振频率、波特率、SMOD位的值等均同上题。则相应的接收程序如下：
RSTART：MOV TMOD，#20H ；置定时器/计数器T1工作于方式2定时
MOV TL1，#0E6H ；定时器/计数器T1置初值
MOV TH1，#E6H ；定时器/计数器T1置重装数
MOV R0，#40H ；R0作地址指针，指向拟存放数据块首址
MOV R7，#10H ；R7作循环计数器，置以接收数据字节数
SETB TR1 ；启动定时器/计数器T1

## Slide 136
LOOP：MOV SCON，#50H ；置串行口工作于方式1并启动串行口接收
WAIT：JNB RI，WAIT ；等待接收完毕
MOV A，SBUF ；取已接收字节数据到A
MOV C，P ；取奇偶标志，奇为1，偶为0
JC ERROR ；发现有错，转出错处理程序
ANL A，#7FH ；未出错，去掉偶校验位
MOV @R0，A ；存已接收的一个字节
INC R0 ；指向下一存放已接收字节的地址
DJINZ R7，LOOP ；循环接收，直到数据块接收完毕
RET