## Slide 1: 第5章 输入/输出、 中断、 定时 与串行通信
5.1 I/O 概 述
5.2 输入/输出传送方式
5.3 MCS-51单片机的中断系统
5.4 定时/计数器
5.5 串行通信接口

## Slide 2: 5.1 I/O 概 述
5.1.1 I/O接口电路的作用
一个计算机系统的组成, 除了CPU、 存储器外, 还必须有外部设备。 计算机通过输入/输出设备和外界进行通信。 计算机所用的数据以及现场采集的各种信息都要通过输入设备送到计算机; 而计算的结果和计算机产生的各种控制信号又需通过输出设备输出到外部设备。

## Slide 3
计算机的I/O操作, 即CPU和外部设备之间的数据传送却十分复杂。 主要表现在以下几个方面：
(1) 外部设备的工作速度与计算机相比要低得多。
(2) 外部设备的种类繁多, 有机械式、 机电式及电子式等等。
(3) 外部设备的数据信号是多种多样的, 既有电压信号, 也有电流信号; 既有数字量, 还有模拟量。
(4) 外部设备的数据传送有近距离的, 也有远距离的; 有的使用并行数据传送, 而有的则使用串行传送数据。

## Slide 4
具体说来, 接口电路主要有以下几项功能：
(1) 速度协调。
(2) 数据锁存。
(3) 三态缓冲。
(4) 数据转换。

## Slide 5
5.1.2 接口与端口
“接口”一词是从英文interface翻译过来的, 具有界面、 相互联系等含义。 接口这个术语在计算机领域中应用十分广泛,
本章所讲述的接口则特指计算机与外设之间在数据传送方面的联系, 其功能主要是通过电路实现的, 因此称之为接口电路, 简称接口。

## Slide 6
5.1.3 I/O的编址方式
在计算机中, 凡需进行读写操作的设备都存在着编址问题。 具体说来在计算机中有两种需要编址的器件： 一种是存储器, 另一种就是接口电路。 存储器是对存储单元进行编址, 而接口电路则是对其中的端口进行编址。 对端口编址是为I/O操作而进行的, 因此也称为I/O编址。 常用的I/O编址有两种方式： 独立编址方式和统一编址方式。
1. 独立编址方式
2. 统一编址方式

## Slide 7: 5.2 输入/输出传送方式
5.2.1 无条件传送方式
无条件传送也称为同步程序传送, 类似于CPU和存储器之间的数据传送。 只有那些一直为数据I/O传送作好准备的外部设备, 才能使用无条件传送方式。 这种传送方式不需要测试外部设备的状态, 可以根据需要随时进行数据传送操作。 无条件传送方式适用于以下两类外部设备的输入输出：

## Slide 8
(1) 外设的工作速度非常快, 足以和CPU同步工作。
(2) 具有常驻的或变化缓慢的数据信号的外设。

## Slide 9
5.2.2 查询传送方式
查询传送又称为条件传送, 即数据的传送是有条件的。 在输入/输出之前, 先要检测外设的状态, 以了解外设是否已为数据输入输出作好了准备， 只有在确认外设已“准备好”的情况下, CPU才能执行数据输入/输出操作。 通常把通过程序对外设状态的检测称之为“查询”, 所以这种有条件的传送方式又叫做程序查询方式。查询的流程图如图5―1所示。

## Slide 10
图5―1 查询方式流程图

## Slide 11
5.2.3 中断传送方式
由于查询传送方式为CPU主动要求传送数据,而它又不能控制外设的工作速度,因此只能用等待的方式来解决配合的问题。中断方式则是在外设为数据传送作好准备之后,就向CPU发出中断请求信号(相当于通知CPU)，CPU接收到中断请求信号之后立即作出响应,暂停正在执行的原程序(主程序),而转去为外设的数据输入输出服务，待服务完之后,程序返回,CPU再继续执行被中断的原程序。

## Slide 12
由于CPU的工作速度很快,传送1次数据(包括转入中断和退出中断)所需的时间很短。对外设来讲,似乎是对CPU发出数据传送请求的瞬间,CPU就实现了；对主程序来讲,虽然中断了1个瞬间,但由于时间很短,也不会有什么影响。

## Slide 13: 5.3 MCS-51单片机的中断系统
5.3.1 中断的概念
计算机暂时中止正在执行的主程序,转去执行中断服务程序,并在中断服务程序执行完了之后能自动回到原主程序处继续执行，这个过程叫做“中断”。
中断需要解决两个主要问题：一是如何从主程序转到中断服务程序；二是如何从中断服务程序返回主程序。

## Slide 14
大体说来,采用中断系统改善了计算机的性能,主要表现在以下几个方面：
(1)有效地解决了快速CPU与慢速外设之间的矛盾,可使CPU与外设并行工作,大大提高了工作效率。
(2)可以及时处理控制系统中许多随机产生的参数与信息,即计算机具有实时处理的能力,从而提高了控制系统的性能。
(3)使系统具备了处理故障的能力,提高了系统自身的可靠性。

## Slide 15
5.3.2 中断源
所谓中断源就是引起中断的事件,亦即是什么部件要求中断。
对于各种计算机来说,其中断源的允许数目是不一样的,例如Z80允许128个中断源(不包括非屏蔽中断),而8086/8088则允许256个中断源。MCS-51单片机相对来说较为简单,只提供了5个中断源：2个外部中断请求
和 个片内定时器/计数器T0和T1的溢出中断请求TF0和TF1及串行口中断请求TI或RI(合为一个中断源)。

## Slide 16
MCS-51单片机5个中断源的中断请求信号分别锁存在特殊功能寄存器TCON和SCON中：
(1)TCON为定时/计数器控制寄存器,字节地址为88H,其中锁存的中断源请求标志如表5―1所示。
表5―1 TCON锁存的中断源

## Slide 17
(2)SCON串行口控制寄存器,字节地址为98H。
SCON的低2位锁存串行口的接收中断和发送中断标志,其格式如表5―2所示。
表5―2 SCON锁存的中断源

## Slide 18
TI：串行口发送中断标志。在串行口以方式0发送时,每当发送完8位数据后,由硬件置位TI;若以方式1、2、3发送时,在发送停止位的开始时置位TI。TI=1表示串行口发送器正在向CPU申请中断。值得注意的是当CPU响应该中断后,转向中断服务程序时并不复位TI,TI必须由用户在中断服务程序中用软件清0(可用CLRTI或其它指令)。

## Slide 19
RI：串行口接收中断标志。若串行口接收器允许接收并以方式0工作,则每当接收到第8位数据时置位RI;若以方式1、2、3工作,且SM2=0时,则每当接收器接收到停止位的中间时置位RI;当串行口以方式2或方式3工作,且SM2=1时,仅当接收到的第9位数据RB8为1后,同时还要接收到停止位的中间时置位RI。RI为1表示串行口接收器正向CPU申请中断,同样RI必须由用户在中断服务程序中清0。8031复位后,SCON也被清0。

## Slide 20
5.3.3 中断的优先级
如果正在执行主程序时只有1个中断源请求中断,而这时CPU又是对中断开放的,那么这个中断立即得到响应。然而由于中断是随机产生的,中断源一般又不止1个,因此往往会出现这样的情况：几个中断源同时请求中断;或者当某一个中断正在响应中(即正在执行该中断源的中断服务程序),又有其它的中断源请求中断,这时中断系统应如何处理呢?
在一般情况下，首先把各个中断源分成若干个优先级,然后再按如下原则进行处理：

## Slide 21
(1)不同级的中断源同时申请中断时——先高后低；
(2)同级的中断源同时申请中断时——事先规定；
(3)处理低级中断又收到高级中断请求时——停低转高；
(4)处理高级中断又收到低级中断请求时——高不理低。
MCS-51单片机的中断系统对优先级的控制比较简单,只规定了两个中断优先级,对于每一个中断源均可编程为高优先级中断或低优先级中断。在同1个优先级中,对5个中断源的优先次序安排如下：
最高优先级
最低优先级

## Slide 22
外部中断0(IE0)
定时器/计数器T0溢出中断(TF0)
外部中断1(IE1)
定时器/计数器T1溢出中断(TF1)
串行口中断(RI+TI)
MCS-51单片机中有1个中断优先级寄存器IP,字节地址为B8H。对于每1个中断源,均可通过对IP的设置来确定其优先等级,置1为高优先级,清0为低优先级。
IP寄存器的格式如表5―3所示。

## Slide 23
表5―3 中断优先级寄存器IP的格式

## Slide 24
其中：
PX0：外部中断0优先级控制位。
PT0：定时器0中断优先级控制位。
PX1：外部中断1优先级控制位。
PT1：定时器1中断优先级控制位。
PS：串行口中断优先级控制位。
上面优先级控制位规定1为高优先级,0为低优先级。

## Slide 25
5.3.4 中断响应的条件、过程与时间
1.中断响应的条件
单片机响应中断的条件为中断源有请求(中断允许寄存器IE相应位置1),且CPU开中断(即EA=1)。这样,在每个机器周期内,单片机对所有中断源都进行顺序检测,并可在任1个周期的S6期间,找到所有有效的中断请求,还对其优先级进行排队。但是，必须满足下列条件：

## Slide 26
(1)无同级或高级中断正在服务;
(2)现行指令执行到最后1个机器周期且已结束;
(3)若现行指令为RETI或需访问特殊功能寄存器IE或IP的指令时,执行完该指令且紧随其后的另1条指令也已执行完。
单片机便在紧接着的下1个机器周期的S1期间响应中断。否则,将丢弃中断查询的结果。

## Slide 27
2.中断响应过程
单片机一旦响应中断,首先对相应的优先级有效触发器置位。然后执行1条由硬件产生的子程序调用指令,把断点地址压入堆栈,再把与各中断源对应的中断服务程序的入口地址送入程序计数器PC,同时清除中断请求标志(串行口中断和外部电平触发中断除外),从而程序便转移到中断服务程序。以上过程均由中断系统自动完成。

## Slide 28
各中断源所对应的中断服务程序的入口地址如下：
中断源 入口地址
外部中断 0003H
定时器T0中断 000BH
外部中断 0013H
定时器T1中断 001BH
串行口中断 0023H

## Slide 29
CPU从上面相应的地址开始执行中断服务程序直到遇到1条RETI指令为止。RETI指令表示中断服务程序的结束。CPU执行该指令,一方面清除中断响应时所置位的优先级有效触发器;另一方面从堆栈栈顶弹出断点地址送入程序计数器PC,从而返回主程序。若用户在中断服务程序的开始安排了保护现场指令(一般均为相应寄存器内容入栈或更换工作寄存器区),则在RETI指令前应有恢复现场指令(相应寄存器内容出栈或换回原工作寄存器区)。

## Slide 30
3.中断响应时间
所谓中断响应时间是指从查询中断请求标志位到转入中断服务程序入口地址所需的机器周期数(对单一中断源而言)。
响应中断最短需要3个机器周期。若CPU查询中断请求标志的周期正好是执行1条指令的最后1个机器周期,则不需等待就可以响应。而响应中断执行1条长调用指令需要2个机器周期,加上查询的1个机器周期,一共需要3个机器周期才开始执行中断服务程序。

## Slide 31
5.3.5 MCS-51单片机的中断系统
MCS-51系列单片机的中断系统属于8位单片机中功能较强的1种中断系统,它可以提供5个中断源,每个中断源有两个中断优先级别可供选择,可实现两级中断服务程序嵌套。此外,所有中断均可由软件设定为允许中断或禁止中断，也就是说,用户可以用关中断指令(或复位)来屏蔽所有的中断请求,也可以用开中断指令使CPU接受中断请求。MCS-51单片机的中断系统结构示意图如图5―2所示。

## Slide 32
图5―2 MCS-51的中断系统

## Slide 33
5.3.6外部中断及中断请求的撤除
1.外部中断
MCS-51单片机的中断系统有2个外部中断源,引脚信号为 和 (即P3.2和P3.3)。其中断请求触发信号有电平触发和边沿触发两种,当TCON寄存器中的IT0位和IT1位为“0”时采用电平触发;为“1”时采用边沿触发。

## Slide 34
2.中断请求的撤除
CPU响应中断请求后,在中断返回(执行RETI指令)前,必须撤除请求,否则会错误地再一次引起中断过程。
如前所述,对于定时器T0与T1的中断请求及边沿触发方式的外部中断0和1来说,CPU在响应中断后用硬件清除了相应的中断请求标志TF0、TF1、IE0与IE1，即自动撤除了中断请求。

## Slide 35
图5―3 外部中断请求(电平方式)的撤除

## Slide 36
5.3.7中断程序举例
在中断服务程序编程时,首先要对中断系统进行初始化,也就是对几个特殊功能寄存器的有关控制位进行赋值。具体来说,就是要完成下列工作：
(1)开中断和允许中断源中断;
(2)确定各中断源的优先级;
(3)若是外部中断,则应规定是电平触发还是边沿触发。

## Slide 37
例1：若规定外部中断0为电平触发方式,高优先级,试写出有关的初始化程序。
解：一般可采用位操作指令来实现：
SETB EA ;开中断
SETB EX0 ;允许外中断0中断
SETB PX0 ;外中断0定为高优先级
CLR IT0 ;电平触发

## Slide 38
例2：若规定外部中断1为边沿触发方式,低优先级,在中断服务程序中将寄存器B的内容左环移一位,B的初值设为01H。试编写主程序与中断服务程序。
解：程序如下
ORG 0000H ;主程序
LJMP MAIN ;主程序转至MAIN处
ORG 0013H ;中断服务程序
LJMP INT ;中断服务程序转至INT处

## Slide 39
MAIN:SETB EA ;开中断
SETB EX1 ;允许外中断1中断
CLRP X1 ;设为低优先级
SETB IT1 ;边沿触发
MOV B,＃01H ;设B的初值
HALT:SJMP HALT ;暂停等待中断
INT:MOVA,B;A←B
RL A ;左环移一位
MOV B,A ;回送
RETI ;中断返回

## Slide 40
有以下几点需要说明：
(1)由于从0003H到0023H之间分布了5个中断源的入口地址,因此在一般情况下,主程序与中断服务程序均用长转移指令移至其它区域。
(2)本例题未考虑保护现场与恢复现场的问题,是否需要,应视具体情况而定。
(3)本例是单重中断,若为多级中断,则情况要复杂得多。
(4)主程序处于暂停等待中断只是为了举例方便起见,在实际的单片机控制系统中一般是不会这样用的。

## Slide 41: 5.4 定时/计数器
在实际的控制系统中常要求有外部实时时钟,以实现定时或延时控制;还要求有外部计数器,以实现对外界事件进行计数。比如,在单片机控制的电力拖动系统中,控制的对象为电动机,为了实现闭环控制,就需要定时地对转速进行采样。若采用光电脉冲发生器作为检测元件,则先应对每个采样周期中光电脉冲发生器发出的脉冲进行计数,然后再通过实时计算求得对应的转速。

## Slide 42
对于定时/计数器来说,不管是独立的定时器芯片还是单片机内的定时器,大都有以下特点：
(1)定时/计数器有多种工作方式,可以是计数方式也可以是定时方式。
(2)定时/计数器的计数值是可变的,当然对计数的最大值有一定限制,这取决于计数器的位数。计数的最大值也就限制了定时的最大值。
(3)可以按照规定的定时或计数值,在定时时间到或者计数终止时,发出中断申请,以便实现定时控制。

## Slide 43
5.4.1 定时/计数器的结构及工作原理
MCS-51单片机的定时/计数器(以下简称T/C)的结构如图5―4所示。
由图5―4可见T/C的核心是1个加1计数器,它的输入脉冲有两个来源:一个是外部脉冲源,另一个是系统机器周期(时钟振荡器经12分频以后的脉冲信号)。

## Slide 44
当T/C处于定时方式时,加1计数器在每个机器周期加1,因此,也可以把它看作在累计机器周期。由于一个机器周期包含12个振荡周期,所以它的计数速率是振荡频率的1/12。
图5―4中有2个模拟的位开关,前者决定了T/C的工作状态:当开关处于上方时为定时状态,处于下方时为计数状态。工作状态的选择由特殊功能寄存器TMOD的C/T位来决定。

## Slide 45
图5―4 定时/计数器的结构框图

## Slide 46
16位的加1计数器由两个8位的特殊功能寄存器THx或TLx组成(X=0、1)。它们可被程控为不同的组合状态。(13位、16位、两个分开的8位等),从而形成T/C不同的4种工作方式,这只要用指令改变TMOD(工作方式控制寄存器)的相应位即可。单片机中微处理器μp、特殊功能寄存器TCON和TMOD与定时/计数器T0、T1之间的关系如图5―5所示,它反映了T/C在单片机中的位置和总体结构。

## Slide 47
图5―5 定时/计数器与TMOD、TCON的结构框图

## Slide 48
5.4.2 定时/计数器的方式和控制寄存器
MCS-51单片机有2个特殊功能寄存器TMOD和TCON:TMOD用于设置T/C的工作方式;TCON用于控制定时器T0、T1的启动与停止,并包含了定时器的状态。
1.定时器工作方式寄存器TMOD
定时器工作方式寄存器TMOD用于选择定时器的工作方式,它的高4位控制定时器T1,低4位控制定时器T0。TMOD中各位的定义如下：
GATE | C/T | M1 | M0 | GATE | C/T | M1 | M0
T1
T0
TMOD
89H

## Slide 49
其中：
：T/C功能选择位,当 =1时为计数方式;当 =0时为定时方式。
M1M0：T/C工作方式定义位,其具体定义方式如表5―4所示。

## Slide 50
表5―4 定时/计数器工作方式

## Slide 51
GATE：门控制位,用于控制定时器的启动是否受外部中断源信号的影响。GATE=0时,与外部中断无关,由TCON寄存器中的TRx位控制启动。GATE=1时,由控制位TRx和引脚 共同控制启动,只有在没有外部中断请求信号的情况下(即外部中断引脚 =1时),才允许定时器启动。

## Slide 52
2.定时器控制寄存器TCON
TCON控制寄存器各位的定义如下：
TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
TCON
88H

## Slide 53
其中：
TF0(TF1)：为T0(T1)定时器溢出中断标志位。当T0(T1)计数溢出时,由硬件置位,并在允许中断的情况下,发出中断请求信号。当CPU响应中断转向中断服务程序时,由硬件自动将该位清0。
TR0(TR1)：为T0(T1)运行控制位。当TR0(TR1)=1时启动T0(T1);TR0(TR1)=0时关闭T0(T1)。该位由软件进行设置。
TCON的低4位与外部中断有关,可参阅中断一节的有关内容。
TCON寄存器在复位时也被清0。

## Slide 54
5.4.3 定时/计数器的工作方式
MCS-51单片机的T/C有4种工作方式,分别由TMOD寄存器中的M1、M0两位的二进制编码所决定。
1.方式0
当M1M0=00时,T/C设定为工作方式0,构成13位的T/C。其逻辑结构如图5―6所示。在此工作方式下,T/C构成一个13位的计数器,由THx的8位和TLx的低5位组成,TLx的高3位未用,满计数值为213。T/C启动后立即加1计数,当TLx的低5位计数溢出时向THx进位,THx计数溢出则对相应的溢出标志位TFx置位,以此作为定时器溢出中断标志。当单片机进入中断服务程序时,由内部硬件自动清除该标志。

## Slide 55
图5―6 T/C方式0的逻辑结构图

## Slide 56
2. 方式1
当M1M0=01时,T/C设定为工作方式1,构成16位定时/计数器,其中THx作为高8位,TLx作为低8位,满计数值为216,其余同方式0类似。其逻辑结构如图5―7所示。

## Slide 57
3.方式2
当M1M0=10时,T/C工作在方式2,构成1个自动重装载的T/C,满计数值为28。在方式0和方式1中,当计数满后,若要进行下一次定时/计数,需用软件向THx和TLx重新予置计数初值。在方式2中THx和TLx被当作两个8位计数器,计数过程中,THx寄存8位初值并保持不变,由TLx进行8位计数。计数溢出时,除产生溢出中断请求外,还自动将THx中的初值重新装到TLx中去,即重装载。
除此之外,方式2也同方式0类似。其逻辑结构如图5―8所示。

## Slide 58
图5―7 T/C方式1的逻辑结构图

## Slide 59
图5―8 T/C方式2的逻辑结构图

## Slide 60
4.方式3
方式3只适用于定时器T0。当定时器T1处于方式3时相当于TR1=0,停止计数。
当T0工作在方式3时,TH0和TL0被拆成2个独立的8位计数器。这时,TL0既可作为定时器使用,也可作为计数器使用,它占用了定时器T0所使用的控制位(C/ 、GATE、TR0、TF0),其功能和操作与方式0或方式1完全相同;而TH0只能作定时器用,并且占据了定时器T1的两个控制信号TR1和TF1。在这种情况下,定时器T1虽仍可用于方式0、1、2,但不能使用中断方式。

## Slide 61
图5―9 T/C方式3的逻辑结构图

## Slide 62
5.4.4 定时/计数器应用举例
由于MCS-51单片机的定时/计数器是可编程的,因此在使用之前需要进行初始化。在编程时主要注意两点：第一要能正确写入控制字；第二能进行计数初值的计算。一般情况下,包括以下几个步骤：
(1)确定工作方式，即对TMOD寄存器进行赋值。
(2)计算计数初值,并写入寄存器TH0、TL0或TH1、TL1中。
(3)根据需要,置位ETx允许T/C中断。
(4)置位EA使CPU开中断(需要时)。
(5)置位TRx启动计数。

## Slide 63
计数初值的计算方法如下：
由于定时/计数器是以加1的方式计数,因此同常用的减1计数器的算法不同。
在定时方式下：假定时间常数为Tc,定时时间为T，而T=Tc·Tp,则时间常数为
(5―1)
其中Tp为机器周期,即12/晶振频率。应装入定时/
计数器的初值为
X=2n-Tc (n为计数器的位数)
(5―2)

## Slide 64
例1：若晶振频率为6MHz,试计算MCS-51单片机定时/计数器的最小定时时间和最大定时时间。
解：先确定机器周期：
①计算最小定时时间：
对于定时器的几种工作方式来说,最小定时时间都是一样的，即Tmin=Tc·Tp=1×2μs=2μs
在计数方式下：
假定计数值为N,则应装入的计数初值为
X=2n-N (n同上)
晶振频率

## Slide 65
②计算最大定时时间：
当T/C工作在方式1下的定时时间最长,则最大定时时间为
Tmax=Tc·Tp=216×2μs=131072μs=131ms
例2:若单片机的晶振频率为6MHz,要求定时/计数器T0产生100ms的定时,试确定计数初值以及TMOD寄存器的内容。
解：当晶振频率为6MHz时,产生100ms的定时接近最大值(131ms),故只能采用方式1(16位定时器)。
机器周期为：

## Slide 66
晶振频率
时间常数为：
计数初值为：

## Slide 67
设置TMOD方式字：
对于T0来说：M1M0=01、 、GATE=0。
由于T1不用,可任意设置,现取为全0，因此，TMOD寄存器的内容为：
TMOD=00000001B=01H

## Slide 68
例3：利用定时/计数器T0通过P1.0引脚输出周期为2ms的方波,设晶振频率为12MHz。试确定计数初值、TMOD内容及编制相应程序。
解：若要产生周期为2ms的方波,只要每1ms将信号的幅值由0变到1或由1变到0即可,可采用取反指令CPL来实现。为了提高CPU的效率,可采用定时中断的方式,每1ms产生一次中断,在中断服务程序中将输出信号取反即可。
定时器T0的中断入口地址为000BH。
①计算计数初值：
对于定时1ms来说,用定时器方式0(13位定时器)就可实现。

## Slide 69
机器周期为：
晶振频率
时间常数为：
计数初值为：
则其高8位为EOH,低5位为18H,故TH0=E0H,TL0=18H。

## Slide 70
② 确定TMOD方式字：
对于定时器T0来说,M1M0=00H、 =0、GATE=0。定时器T1不用,取为全0。于是
TMOD=00000000B=00H
③ 程序设计：
ORG 000BH ;T0中断服务程序入口
LJMP INT ;转至INT处
ORG 2000H ;主程序
MOV TMOD,＃00H ;置T0为定时方式0
MOV TH0,＃0E0H ;设置计数初值

## Slide 71
MOV TL0,＃18H
SETB EA ;CPU开中断
SETB ET0 ;允许T0中断
SETB TR0 ;启动T0
HALT:SJMP $ ;暂停,等待中断
INT:CPL P1.0 ;输出方波
MOV TH0,＃0E0H ;重新装入计数初值
MOV TL0,＃18H
RETI ;中断返回

## Slide 72
需要说明的是：以上程序在定时器初始化之后,即进入虚拟的主程序,暂停等待定时器溢出中断。这种主程序处于暂停状态等待中断的方法一般只用于例题程序,而在实际系统中则很少采用,因为这涉及到CPU的效率。
还有一点要注意：当采用方式0、1、3时,只要不关闭定时/计数器,那么每当计数器回0溢出时,都需要重新装入计数初值,以保证计数值不变。

## Slide 73
例4：用查询方式产生例3中所要求的方波。
解：程序和例3很相似,不同之处为不需要中断和中断服务程序。查询的对象是定时器T0的溢出标志TF0,在计数过程中,TF0为0;当定时时间到,计数器溢出使TF0置1。由于未采用中断,TF0置1后不会自动复位为0,故需用指令使TF0复位为0。
计数初值的计算以及TMOD的选取同例3。
MOV TMOD,＃00H ;置定时器T0为方式0
MOV TH0,＃0E0H ;设置计数初值
MOV TL0,＃18H

## Slide 74
MOV IE,＃00H ;禁止中断
SET BTR0 ;启动T0定时
LOOP:JBC TF0,LOOP1 ;查询计数溢出
SJMP LOOP ;TF0=0,则反复查询
LOOP1:CPL P1.0 ;输出方波
MOV TH0,＃0E0H ;重新装入计数初值
MOV TL0,＃18H
SJMP LOOP ;重复循环

## Slide 75
例5：软件扩展定时
设片内RAM的70H单元的初值为01H,要求每1秒钟将其内容左环移一位,采用定时器T1,晶振频率为6MHz。
解：当晶振频率为6MHz时,一个定时器的最大定时值为131ms,现要求定时1s,已超过该最大定时值,故只能采用定时器定时和软件计数相结合的方法来扩展定时时间。在本例中,要获得1s定时,可将定时器的定时值设为100ms,另设一个软件计数器(常用Rn寄存器),初值为10。

## Slide 76
每100ms定时时间一到,产生定时溢出中断,在中断服务程序中首先使软件计数器减1,若不为0,则立即退出中断;若已减为0,说明1s定时时间已到,可进入中断处理。当中断处理完后,再重新设置软件计数器。其它要求与前例类似。
①计算计数初值：采用定时方式1，计数初值为：x=3CB0H(参阅例2)。
②确定TMOD方式字：对于定时器T1来说,M1M0=01、 =0、GATE=0，而定时器T0不用,取为全0。于是
TMOD=00010000B=10H
③程序设计：

## Slide 77
ORG 001BH ;T1中断入口
LJMP INT ;转至INT处
ORG 2000H ;主程序
MOV TMOD,＃10H ;T1工作于方式1
MOV TH1＃3CH ;设置计数初值
MOV TL1,＃B0H
SETB EA ;CPU开中断
SETB ET1 ;允许T1中断
SETB TR1 ;启动T1定时
MOV 70H,＃01H ;将初值送入70H单元中
MOV R0,＃0AH ;设置软件计数器

## Slide 78
HALT: SJMP $ ;暂停,等待中断
INT: DJNZ R0,NEXT ;中断服务程序
MOV A,70H ;时间已到，将70H单元内容送A
RL A ;左环移一位
MOV 70H,A ;回送
MOV R0,＃0AH ;重新设置软件计数器
NEXT:MOV TH1,＃3CH ;重新设置计数初值
MOV TL1,＃B0H
RETI ;中断返回

## Slide 79
例6：设晶振频率为6MHz、定时/计数器T0工作于方式3,TL0和TH0作为两个独立的8位定时器,要求TL0使P1.0产生400μs的方波,TH0使P1.1产生800μs的方波。
解：当采用方式3时,对于TH0来说,需要借用定时器T1的控制信号。
①计算计数初值：
X0=28-200×10-6/2×10-6=156=9CH
X1=28-400×10-6/2×10-6=56=38H
②确定TMOD方式字：对定时器T0来说,M1M0=11、 =0、GATE=0,定时器T1不用,取为全0。于是
TMOD=00000011B=03H

## Slide 80
③程序设计：
ORG MAIN ;主程序
MAIN:MOV TMOD,＃03H ;T0工作于方式3
MOV TL0,＃9CH ;置计数初值
MOV TH0,＃38H
SETB EA ;CPU开中断
SETB ET0 ;允许T0中断(用于TL0)
SETB ET1 ;允许T1中断(用于TH0)
SETB TR0 ;启动TL0
SETB TR1 ;启动TH0

## Slide 81
HALT: SJMP HALT ;暂停，等待中断
ORG 000BH ;TL0中断服务程序
CPL P1.0 ;P1.0取反
MOV TL0,＃9CH ;重新装入计数初值
RE TI ;中断返回
ORG 001BH ;TH0中断服务程序
CPL P1.1 ;P1.1取反
MOV TH0,＃38H ;重新装入计数初值
RETI ;中断返回

## Slide 82: 5.5 串行通信接口
5.5.1 串行通信的基本知识
1.并行通信与串行通信
在实际应用中,不但计算机与外部设备之间常常要进行信息交换,而且计算机之间也需要交换信息,所有这些信息的交换均称为“通信”。
通信的基本方式分为并行通信和串行通信两种。

## Slide 83
并行通信是构成1组数据的各位同时进行传送，例如8位数据或16位数据并行传送。
其特点是传输速度快,但当距离较远、位数又多时导致了通信线路复杂且成本高。
串行通信是数据一位接一位地顺序传送。其特点是通信线路简单,只要一对传输线就可以实现通信(如电话线)，从而大大地降低了成本,特别适用于远距离通信。缺点是传送速度慢。
图5―10为以上两种通信方式的示意图。由图5―10可知,假设并行传送N位数据所需时间为T,那么串行传送的时间至少为NT,实际上总是大于NT的。

## Slide 84
图5―10通信的两种基本方式
(a)并行通信； (b)串行通信

## Slide 85
串行通信可分为异步传送和同步传送两种基本方式。
1)异步传送方式
异步传送的特点是数据在线路上的传送不连续。在传送时,数据是以一个字符为单位进行传送的。它用一个起始位表示字符的开始,用停止位表示字符的结束。异步传送的字符格式如图5―11(a)所示。

## Slide 86
一个字符由起始位、数据位、奇偶校验位和停止位4个部分组成。起始位为0信号占1位；其后接着的就是数据位,它可以是5位、6位、7位或8位，传送时低位在先、高位在后；再后面的1位为奇偶校验位,可要也可以不要；最后是停止位,它用信号1来表示字符的结束,可以是1位、1位半或2位。

## Slide 87
图5―11串行异步传送的字符格式
(a)字符格式； (b)有空闲位的字符格式

## Slide 88
例如，采用串行异步通信方式传送ASCII码字符‘5’，规定为7位数据位，1位偶校验位，1位停止位，无空闲位。
由于‘5’的ASCII码为35H，其对应7位数据位为0110101，如按低位在前、高位在后顺序排列应为1010110。前面加1位起始位，后面配上偶校验位1位0，最后面加1位停止位1，因此传送的字符格式为0101011001，其对应的波形如图5―12所示。

## Slide 89
图5―12 传送ASCII码字符‘5’的波形图

## Slide 90
在串行异步传送中,CPU与外设之间事先必须约定：
①字符格式。
双方要事先约定字符的编码形式、奇偶校验形式及起始位和停止位的规定。例如用ASCII码通信，有效数据为7位,加1个奇偶校验位、1个起始位和1个停止位共10位。当然停止位也可大于1位。
②波特率(Baudrate)。
波特率就是数据的传送速率,即每秒钟传送的二进制位数,单位为位/秒。它与字符的传送速率(字符/秒)之间存在如下关系：
波特率=位/字符×字符/秒=位/秒
要求发送端与接收端的波特率必须一致。

## Slide 91
例如,假设字符传送的速率为120字符/秒,而每1个字符为10位,那么传送的波特率为
10位/字符×120字符/秒=1200位/秒=1200波特
每1位二进制位的传送时间Td就是波特率的倒数，例如上例中
Td=1/1200=0.833ms

## Slide 92
2) 同步传送
在异步传送中,每1个字符都要用起始位和停止位作为字符开始和结束的标志,占用了一定的时间。为了提高传送速度,有时就去掉这些标志,而采用同步传送,即1次传送1组数据。在这1组数据的开始处要用同步字符SYN来加以指示,如图5―13所示。

## Slide 93
图5―13 同步传送

## Slide 94
2.数据传送方向
串行通信的数据传送方向有3种形式。
(1)单工方式。
如图5―14(a)所示,A端为发送站,B端为接收站,数据仅能从A站发至B站。
(2)半双工方式。
如图5―14(b)所示,数据既可从A站发送到B站,也可以由B站发送到A站。不过在同一时间只能作1个方向的传送。
(3)全双工方式。
如图5―14(c)所示,每个站(A、B)既可同时发送,也可同时接收。

## Slide 95
图5―14串行通信的三种方式
(a)单工方式；(b)半双工方式；(c)全双工方式

## Slide 96
3.信号的调制和解调
计算机通信是1种数字信号的通信,如图5―15所示。
它要求传送线的频带很宽,而在长距离通讯时,通常是利用电话线来传送的,该线不可能有这样宽的频带。如果用数字信号经过传送线直接通讯,信号就会畸变,如图5―16所示。

## Slide 97
图5―15 通讯信号示意图

## Slide 98
图5―16 数字信号通过电话线传送产生的畸变

## Slide 99
因此要在发送端用调制器(Modulator)把数字信号转换为模拟信号,在接收端用解调器(Demodulator)检测此模拟信号,再把它转换成数字信号,如图5―17所示。
FSK(FrequencyShiftKeying)是1种常用的调制方法,它把数字信号的“1”与“0”调制成不同频率的模拟信号,其工作原理如图5―18所示。

## Slide 100
图5―17 调制与解调示意图

## Slide 101
图5―18 FSK调制法原理图

## Slide 102
4.数据终端与调制器的接口
调制后的信号与数据终端连接时,经常使用EIARS-232C接口。它是目前最常用的1种串行通信接口。这是1种有25个管脚的连接器,不但它的每一个管脚的规定是标准的,而且对各种信号的电平规定也是标准的,因而便于互相连接。其最基本的最常用的信号规定如图5―19所示。

## Slide 103
图5―19 RS-232C的引脚图

## Slide 104
其次,标准的另1个重要的含义是这些信号的电气性能也是标准的。对各种信号的规定如下：
(1) 在TXD和RXD线上：
MARK(即表示为1)=-3~-25V
SPACE(即表示为0)=+3~+25V
(2)在 等线上：
ON=+3~+25V
OFF=-3~-25V

## Slide 105
图5―20 接收器和发送器电路

## Slide 106
图5―21 计算机与远方终端和当地终端连接示意图

## Slide 107
5.5.2 MCS-51单片机的串行接口
MCS-51单片机内部有1个功能很强的全双工串行口,可同时发送和接收数据。它有4种工作方式,可供不同场合使用。波特率由软件设置,通过片内的定时/计数器产生。接收、发送均可工作在查询方式或中断方式,使用十分灵活。MCS-51的串行口除了用于数据通信外,还可以非常方便地构成1个或多个并行输入/输出口,或作串并转换,用来驱动键盘与显示器。

## Slide 108
图5―22 MCS-51串行口的原理结构图

## Slide 109
1.串行接口的特殊功能寄存器
1) 串行口数据缓冲器SBUF
SBUF是两个在物理上独立的接收、发送缓冲器,可同时发送、接收数据。两个缓冲器只用一个字节地址99H,可通过指令对SBUF的读写来区别是对接收缓冲器的操作还是对发送缓冲器的操作。CPU写SBUF,就是修改发送缓冲器;读SBUF,就是读接收缓冲器。串行口对外也有两条独立的收发信号线RXD(P3.0)和TXD(P3.1),因此可以同时发送、接收数据,实现全双工传送。

## Slide 110
2) 串行口控制寄存器SCON
SCON寄存器用来控制串行口的工作方式和状态,它可以是位寻址。在复位时所有位被清0,字地址为98H。SCON的格式为
SM0 | SM1 | SM2 | REN | TB8 | RB8 | TI | RI
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

## Slide 111
SM0、SM1：串行口工作方式选择位(具体内容参阅工作方式一节)。
SM2：多机通信控制位。主要用于工作方式2和方式3。在方式2和方式3中,如SM2=1,则接收到的第9位数据(RB8)为0时不启动接收中断标志RI(即RI=0),并且将接收到的前8位数据丢弃;RB8为1时,才将接收到的前8位数据送入SBUF,并置位RI产生中断请求。当SM2=0时,则不论第9位数据为0或1,都将前8位数据装入SBUF中,并产生中断请求。在方式0时,SM2必须为0。

## Slide 112
REN：允许串行接收控制位。若REN=0，则禁止接收；若REN=1，则允许接收。该位由软件置位或复位。
TB8：发送数据位8。
在方式2和方式3时,TB8为所要发送的第9位数据。在多机通信中,以TB8位的状态表示主机发送的是地址还是数据：TB8=0为数据,TB8=1为地址;也可用作数据的奇偶校验位。该位由软件置位或复位。
RB8：接收数据位8。

## Slide 113
RI：接收中断标志位。
在方式0时,当接收到的第8位结束后,由内部硬件使RI置位,向CPU请求中断。在其它方式时,接收到停止位的中间便由硬件置位RI,同样,也必须在响应中断后,由软件使其复位。RI也可供查询使用。
3)特殊功能寄存器PCON
PCON主要是为CHMOS型单片机的电源控制而设置的专用寄存器,单元地址为87H,不能位寻址。其内容如下：
SMOD |  |  |  | GF1 | GF0 | PD | IDL
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
PCON
87H

## Slide 114
在HMOS单片机中,该寄存器除最高位外,其它位都是虚设的。最高位SMOD为串行口波特率选择位,当SMOD=1时,方式1、2、3的波特率加倍；当SMOD=0时，系统复位。
2.串行接口的工作方式
串行口有4种工作方式,它是由SCON中的SM0、SM1来定义的,如表5―5所示。

## Slide 115
表5―5 串行口的工作方式

## Slide 116
1)方式0
串行接口的工作方式0为同步移位寄存器方式,其波特率是固定的,为fosc(振荡频率)的1/12。
方式0发送
数据从RXD引脚串行输出,TXD引脚输出同步脉冲。当1个数据写入串行口发送缓冲器时,串行口将8位数据以fosc/12的固定波特率从RXD引脚输出,从低位到高位。发送完后置中断标志TI为1,呈中断请求状态,在再次发送数据之前,必须用软件将TI清0。

## Slide 117
方式0接收
在满足REN=1和RI=0的条件下,串行口处于方式0输入。此时,RXD为数据输入端,TXD为同步信号输出端,接收器也以fosc/12的波特率采样RXD引脚输入的数据信息。当接收器接收完8位数据后，置中断标志RI=1为请求中断,在再次接收之前,必须用软件将RI清0。

## Slide 118
在方式0工作时,必须使SCON寄存器中的SM2位为“0”,这并不影响TB8位和RB8位。方式0发送或接收完8位数据后由硬件置位TI或RI中断请求标志,CPU在响应中断后要用软件清除TI或RI标志。若串行口要作为并行口输入输出,这时必须设置“串入并出“或”并入串出”的移位寄存器来配合使用(如CD4094或CD4014等)。例如将串行口作为并行输出口使用时，可采用如图5―23所示的方法。

## Slide 119
图5―23 一种串行转换为并行的方法

## Slide 120
2) 方式1
在方式1时，串行口被设置为波特率可变的8位异步通信接口。
方式1发送串行口以方式1发送时,数据位由TXD端输出,发送1帧信息为10位,其中1位起始位、8位数据位(先低位后高位)和一个停止位“1”。CPU执行1条数据写入发送缓冲器SBUF的指令,就启动发送器发送。当发送完数据,就置中断标志TI为1。方式1所传送的波特率取决于定时器T1的溢出率和特殊功能寄存器PCON中SMOD的值,即方式1的波特率=(2SMOD/32)×定时器T1的溢出率。

## Slide 121
方式1接收
当串行口置为方式1,且REN=1时,串行口处于方式1输入状态。它以所选波特率的16倍的速率采样RXD引脚状态。
3)方式2
串行口工作于方式2时,被定义为9位异步通信接口。方式2发送发送数据由TXD端输出,发送1帧信息为11位,其中1位起始位(0)、8位数据位(先低位后高位)、1位可控位为1或0的第9位数据、1位停止位。附加的第9位数据为SCON中的TB8,它由软件置位或清0,可作为多机通信中地址/数据信息的标志位,也可作为数据的奇偶校验位。

## Slide 122
PIPL:PUSH PSW ;保护现场
PUSH A
CLR TI ;清0发送中断标志
MOV A,@R0 ;取数据
MOV C,P ;奇偶位送C
MOV TB8,C ;奇偶位送TB8
MOV SBUF,A ;数据写入发送缓冲器,启动发送
INC R0 ;数据指针加1
POP A ;恢复现场
POP PSW
RETI ;中断返回

## Slide 123
方式2接收
当串行口置为方式2,且REN=1时,串行口以方式2接收数据。方式2的接收与方式1基本相似。数据由RXD端输入,接收11位信息,其中1位起始位(0)、8位数据位、1位附加的第9位数据、1位停止位(1)。
方式2的波特率=(2SMOD/64)×fosc
若附加的第9位数据为奇偶校验位,在接收中断服务程序中应作检验处理,参考程序如下：

## Slide 124
PIPL: PUSH PSW ;保护现场
PUSH A
CLR RI ;清0接收中断标志
MOV A,SUBF ;接收数据
MOV C,P ;取奇偶校验位
JNC L1 ;偶校验时转L1
JNB RB8,ERR ;奇校验时RB8为0转出错处理
SJMP L2
L1: JB RB8,ERR ;偶校验时RB8为1转出错处理
L2: MOV @R0,A ;奇偶校验对时存入数据

## Slide 125
INC R0 ;修改指针
POP A ;恢复现场
POP PSW
ERR:RETI ;中断返回
 … ;出错处理
RETI ;中断返回
4)方式3
方式3为波特率可变的9位异步通信方式,除了波特率有所区别之外,其余方式都与方式2相同。
方式3的波特率=(2SMOD/32)×(定时器T1的溢出率)

## Slide 126
3.串行通信的波特率
串行通信的4种工作方式对应着3种波特率。
(1)对于方式0,波特率是固定的,为单片机时钟的十二分之一,即fosc/12。
(2)对于方式2,波特率有两种可供选择,即fosc/32和fosc/64。对应于以下公式：
波特率=fosc×2SMOD/64 (5―3)

## Slide 127
(3)对于方式1和方式3,波特率都由定时器T1的溢出率来决定,对应于以下公式：
波特率=(2SMOD/32)×(定时器T1的溢出率) (5―4)
而定时器T1的溢出率则和所采用的定时器工作方式有关,并可用以下公式表示：
定时器T1的溢出率=fosc/12×(2n-X) (5―5)
其中X为定时器T1的计数初值,n为定时器T1的位数,对于定时器方式0，取n=13；对于定时器方式1，取n=16；对于定时器方式2、3，取n=8。

## Slide 128
表5―6 常用波特率和定时器T1初值

## Slide 129
5.5.3 串行通信应用举例
串行口方式1和方式3都是异步通信方式,方式1为8位数据位,方式3为9位数据位,两种方式的波特率都是受定时器T1的溢出率控制。在用方式1或方式3实现串行异步通信时,初始化程序要设定串行口的工作方式,并对定时器T1实现初始化,即设定定时器方式和定时器初值。此外,还要编写发送子程序和接收子程序。

## Slide 130
例1：串行口按双工方式收发ASCII码字符,最高1位用来作奇偶校验位,采用奇校验方式,要求传送的波特率为1200波特。假设发送缓冲区首址为20H,接收缓冲区首址为40H,时钟频率fosc=6MHz,试编写有关的通信程序。
解：7位ASCII码加1位奇校验共8位数据,故可采用串行口工作方式1。MCS-51单片机的奇偶校验位P是当累加器A中“1”的个数为奇数时P=1;为偶数时P=0。如果直接把P的值放入ASCII码的最高位(奇偶校验位),恰好成了偶校验,与要求不符。因此要把P值取反后再放入ASCII码的最高位,才是要求的奇校验。

## Slide 131
定时器T1采用工作方式2,可以避免计数溢出后用软件重装定时初值。
先计算定时器T1的初值,取SMOD=0,按式(5―4)可算出：
定时器T1的溢出率=波特率×32/2SMOD
=1200×32/20
=38400

## Slide 132
然后，根据式(5―5)可求出其对应的计数初值为
X=2n-(fosc/T1的溢出率×12)
=28-(6×106/38400×12)
=243=F3H
另一种方法是通过查表5―6确定X=F4H
最后确定特殊功能寄存器的初值：
对于SCON：
SM0、SM1=01时为方式1，在SM2=0和REN=1条件下，允许接收数据，其余各位均取0。则
SCON=01010000B=50H

## Slide 134
对于PCON：
由于SMOD=0，所以PCON=00H(同系统复位以后的状态,可不赋值)。
对于TMOD：
由于只用T1,且为定时方式2，所以
TMOD=00100000B=20H
主程序：
MOV TMOD,＃20H ;定时器T1设为方式2
MOV TL1,＃F3H ;装入定时器初值
MOV TH1,＃F3H ;8位重装值

## Slide 135
SETB TR1 ;启动定时器T1
MOV SCON,＃50H ;串行口设为方式1
MOV R0,＃20H ;发送缓冲区首址
MOV R1,＃40H ;接收缓冲区首址
SETB EA ;开中断
SETB ES ;允许串行口中断
LCALL SOUT ;先输出1个字符
SJMP $ ;等待中断

## Slide 136
中断服务程序：
ORG 0023H ;串行中断入口
LJMP SBR1 ;转至中断服务程序
SBR1:JNB R1,SEND ;不是接收则转
LCALL SIN ;是接收,则调用接收子程序
SJMP NEXT ;转至统一出口
SEND:LCALL SOUT ;是发送,则调用发送子程序
NEXT:RETI;中断返回

## Slide 137
发送子程序：
SOUT:MOV A,@R0 ;取发送数据到A
MOV C,P ;奇偶校验位赋于C
CPL C ;奇校验
MOV A.7,C ;送入ASCII码最高位中
INC R0 ;修改发送数据指针
MOV SBUF,A ;发送数据
CLR TI ;清发送中断标志
RET ;返主

## Slide 138
接收子程序：
SIN: MOV A,SUBF ;读入接收缓冲区内容
MOV C,P ;取出奇偶校验位
CPL C ;奇校验
ANL A,＃7FH ;删去奇偶校验位
MOV @R1,A ;存入接收缓冲区
INC R1 ;修改接收缓冲区指针
CLR RI ;清接收中断标志
RET ;返主

## Slide 139
例2:设有如图5―24所示的甲、乙两台单片机,以工作方式2、全双工串行通信、每帧为11位、可程控的第9位数据位用于奇偶校验的补偶位。编出能实现如下功能的程序：甲机：每发送1帧信息,乙机对接收的数据进行奇偶校验,若补偶正确,则乙机向甲机发出“数据发送正确”的信息(例中以00H作为回答信号),甲机接收到该回答信号后再发送下1字节;若奇偶校验错,则乙机发出“数据发送不正确”的信息(例中以AAH作为回答信号)给甲机,要求甲机再次发送原数据,直至发送正确。甲机发送128个字节后就停止发送。

## Slide 140
乙机：接收甲机发送来的数据并进行奇偶校验,与此同时发出相应的回答信息(即00H或AAH),直到接收完128个字节为止。
解：能实现上述通信要求的甲、乙机的流程图如图5―25所示。

## Slide 141
图5―25双工串行口应答式通信流程图 (a)甲机发送流程图；
(b)乙机发送流程图

## Slide 142
图5―25双工串行口应答式通信流程图
(a)甲机发送流程图； (b)乙机发送流程图

## Slide 143
相应的程序如下：
甲机
主程序：
ORG 2000H
LJMP MAINT ;转至主程序入口处
ORG 0023H ;串行中断入口
LJMP INTSE1 ;转至中断服务程序
ORG 2100H

## Slide 144
MAINT: MOV PCON,＃80H ;波特率加倍
MOV SCON,＃90H ;置工作方式2并允许接收
MOV DPTR,＃ADDR1 ;置数据块指针
MOV R0,＃80H ;设置发送字节数初值
SETB EA ;CPU开中断
SETB ES ;允许串行口中断
MOV XA,@DPTR ;取第1个发送数据
MOV C,P ;奇偶标志位送C
MOV TB8,C ;奇偶标志位送TB8
MOV SUBF,A ;发送数据
SJMP $ ;等待中断

## Slide 145
中断服务程序：
INTSE1: JB RI,LOOP1 ;检测是否接收口中断，是则转
CLR TI ;是发送中断,则先清除该标志
SJMP ENDT1 ;转至ENDT1处
LOOP1:CLR RI ;是接收中断,则先清除该标志
MOV A,SBUF ;取乙机的应答信息
CJNE A,＃00H,LOOP2 ;发送不正确转
INC DPTR ;修改地址指针
MOV XA,@DPTR ;取下1个发送数据

## Slide 146
MOV C,P
MOV TB8,C ;将奇偶校验位送TB8
MOV SUBF,A ;启动串行口,发送新的数据
DJNZR0,ENDT1;128个数据发送完否?未完转中断返回
CLR ES ;已发送完毕,则禁止串行口中断
ENDT1: RE TI ;中断返回
LOOP2: MOV XA,@DPTR ;准备重发1次数据
MOV C,P
MOV TB8,C ;奇偶校验位送TB8
MOV SBUF,A ;启动串行口,重发1次数据
SJMP ENDT1 ;转至中断返回处

## Slide 147
乙机
主程序：
ORG 2000H
LJMP MAINR
ORG 0023H
LJMP INTSE2
ORG 2100H

## Slide 148
MAINR:MOV PCON,＃80H ;波特率加倍
MOV SCON,＃90H ;工作方式2,允许接收
MOV DPTR,＃ADDR2 ;置数据指针
MOV R0,＃80H ;传送128个字节
SETB EA ;CPU开中断
SETB ES ;允许串行口中断
SJMP $ ;等待中断

## Slide 149
中断服务程序：
INTSE2:JNB RI,LOOP6 ;不是接收中断则转
CLR RI ;是，则请接收中断标志
MOV A,SBUF ;接收数据
MOV C,P ；判奇偶标志
JC LOOP4 ;为奇数时转
ORL C,RB8 ;为偶数时判RB8
JC LOOP5 ;RB8为1时(出错)转

## Slide 150
LOOP3:MOV X @DPTR,A ;正确时则存入接收的数据
MOV A， 00H
MOV SBUF，A ；发送应答信息00H
INC DPTR ;修改地址指针
DJN ZR0,ENDT2 ;未完，转返回
CLR ES ;已完，则关串行口中断
ENDT2:RETI ;中断返回
LOOP4:ANL C,RB8 ;为奇数时判RB8
JC LOOP3 ;RB8为1时(正确)转

## Slide 151
LOOP5: MOV A,＃AAH ;出错，则发应答信息AAH
MOV SBUF,A
SJMP ENDT2 ;转至中断返回处
LOOP6：CLR TI ;是发送中断，则请TI标志
SJMP ENDT2 ;转至中断返回处