## Slide 1: 第3章 指令系统及汇编
3.1 MCS—51单片机汇编语言与指令格式
3.2 寻址方式
3.3 MCS—51单片机指令系统
3.4 汇编语言及汇编语言程序设计
3.5 基本程序设计方法
3.6 程序设计举例

## Slide 2: 3.1 MCS—51单片机汇编语言与指令格式
3.1.1 单片机的汇编语言
由于构成计算机的电子器件特性所决定, 计算机只能识别二进制代码。 这种以二进制代码来描述指令功能的语言, 称之为机器语言, 用机器语言组成的程序, 称为目标程序。 计算机就是按照机器语言的指令来完成各种功能操作的, 它具有程序简捷、 占用存储空间小、 执行速度快、 控制功能强等特点。

## Slide 3
3.1.2 指令格式
MCS—51单片机汇编语言指令的标准格式如下:
［标号: ］ 操作码 ［目的操作数］ ［, 源操作数］ ［; 注释］
例如: LOOP: ADD# A, ＃10H ; (A)←(A)+10H
(1) 方括号［ ］表示该项是可选项, 可有可无。
(2) 标号是用户设定的符号, 它实际代表该指令所在的地址。 标号必须以字母开头, 其后跟1～8个字母或数字, 并以“:”结尾。

## Slide 4
(3) 操作码是用英文缩写的指令功能助记符。 它确定了本条指令完成什么样的操作功能。 如: ADD表示加法操作。 任何一条指令都必须有该助记符项, 不得省略。
(4) 目的操作数提供操作的对象, 并指出一个目标地址, 表示操作结果存放单元的地址, 它与操作码之间必须以一个或几个空格分隔。 如上例中A表示操作对象是累加器A的内容, 并指出操作结果又回送A存放。

## Slide 5
(5) 源操作数指出的是一个源地址（或立即数）, 表示操作的对象或操作数来自何处。 它与目的操作数之间要用“,”号隔开。
(6) 注释部分是在编写程序时, 为了增加程序的可读性, 由用户拟写对该条指令或该段程序功能的说明。 它以分号“;”开头, 可以用中文、 英文或某些符号来表示, 显然它不存入计算机, 只出现在源程序中。

## Slide 6
3.1.3 指令中常用符号
在分类介绍各类指令之前, 先对描述指令的一些符号意义进行一些简单约定:
(1) Ri和Rn: R表示当前工作寄存器区中的工作寄存器, i表示0或1, 即R0和R1。 n表示0～7, 即R0～R7, 当前工作寄存器的选定是由PSW的RS1和RS0位决定的。
(2) ＃data: ＃表示立即数, data为8位常数。 ＃data是指包含在指令中的8位立即数。

## Slide 7
(3) ＃data16: 包含在指令中的16位立即数。
(4) rel: 相对地址, 以补码形式表示的地址偏移量, 范围为-128～+127, 主要用于无条件相对短转移指令SJMP和所有的条件转移指令中。
(5) addr16: 16位目的地址。 目的地址可在全部程序存储器的64 KB空间范围内, 主要用于无条件长转移指令LJMP和子程序长调用指令LCALL中。
(6) addr11: 11位目的地址。 目的地址应与下条指令处于相同的2 KB程序存储器地址空间范围内, 主要用于绝对转移指令AJMP和子程序绝对调用指令ACALL指令中。

## Slide 8
(7) direct: 表示直接寻址的地址, 即8位内部数据存储器RAM的单元地址（0～127/255), 或特殊功能寄存器SFR的地址。 对于SFR可直接用其名称来代替其直接地址。
(8) bit: 内部数据存储器RAM和特殊功能寄存器SFR中的可直接寻址位地址。
(9) @: 间接寻址寄存器或基地址寄存器的前缀, 如@Ri, @DPTR, 表示寄存器间接寻址。

## Slide 9
(10) (X): 表示X中的内容。
(11) ((X)): 表示由X寻址的单元中的内容, 即(X)作地址, 该地址的内容用((X))表示。
(12) / 和→符号: /表示对该位操作数取反, 但不影响该位的原值。 →表示指令操作流程, 将箭头一方的内容, 送入箭头另一方的单元中去。

## Slide 10: 3.2 寻址方式
3.2.1寄存器寻址
选定某寄存器, 自该寄存器中读取或存放操作数, 以完成指令规定的操作, 称为寄存器寻址。
例如: MOV A, R0 ; (A)←(R0)
该指令的功能是把工作寄存器R0中的内容传送到累加器A中, 如: R0内容为FFH, 则执该指令后A的内容也为FFH。 在该条指令中, 源操作数和目的操作数是由寻址R0和A寄存器得到的, 故属于寄存器寻址。 该指令为单字节指令, 机器代码为E8H。

## Slide 11
3.2.2 立即寻址
操作数直接出现在指令中, 它紧跟在操作码的后面, 作为指令的一部分与操作码一起存放在程序存储器内, 可以立即得到并执行, 不需要另去寄存器或存储器等处寻找和取数, 故称为立即寻址。 该操作数称为立即数, 并在其前冠以“＃”号作前缀, 以表示并非地址。 立即数可以是8位或16位, 用十六进制数表示。

## Slide 12
例如: MOV A, ＃0FH ; (A)←0FH
该指令的功能是将立即数0FH传送到累加器A中, 对应的机器码为74H。 它隐含了寄存器寻址累加器A方式, 长一个字节, 占用一个存储单元; 立即数0FH紧跟在操作码之后, 成为指令代码的一部分, 长也是一个字节, 占用紧跟在后面的另一个存储单元。 故该指令为双字节指令, 其机器码为74H 0FH。

## Slide 13
3.2.3寄存器间接寻址
由指令指出某一个寄存器的内容作为操作数地址的寻址方法, 称为寄存器间接寻址方法, 简称寄存器间址。 这里要强调的是: 寄存器的内容不是操作数本身, 而是操作数地址。
寄存器间接寻址使用所选定寄存器区中的R0和R1作为地址指针（对堆栈操作时, 使用堆栈指针SP）, 来寻址片内数据存储器RAM（00～FFH）的256个单元, 但它不能访问特殊功能寄存器SFR。 寄存器间接寻址也适用于访问外部数据存储器, 此时, 用R0、 R1或DPTR作为地址指针。 寄存器间接寻址用符号“@”指明。

## Slide 14
图3―1 寄存器间接寻址示意图

## Slide 15
3.2.4 直接寻址
指令中直接给出操作数所在的存储器地址, 以供寻址取数或存数的寻址方式称为直接寻址。
例如: MOV A, 40H ; (A)←(40H)
该指令的功能是把内部数据存储器RAM 40H单元内的内容送到累加器A。 指令直接给出了源操作数的地址40H。 该指令的机器码为E5H 40H。

## Slide 16
3.2.5 变址寻址
基址寄存器加变址寄存器间接寻址, 简称变址寻址。 它以数据指针DPTR或程序计数器PC作为基址寄存器, 累加器A作为变址寄存器, 两者的内容相加形成16位程序存储器地址, 该地址就是操作数所在地址。
例如: MOVC A, @A+DPTR ; (A)←((A)+(DPTR))
该指令寻址及操作功能如图3―2所示, 该指令为单字节指令, 机器代码为93H。 这种寻址方式常用于访问程序存储器中的常数表。

## Slide 17
图3―2 变址寻址示意图

## Slide 18
3.2.6 相对寻址
相对寻址是以当前程序计数器PC值加上指令规定的偏移量rel , 而构成实际操作数地址的寻址方法。 它用于访问程序存储器, 常出现在相对转移指令中。
在使用相对寻址时要注意以下两点:
第一, 当前PC值是指相对转移指令所在地址（一般称为源地址）加上转移指令字节数。 即: 当前PC值 = 源地址 + 转移指令字节数。
例如: JZ rel 是一条累加器A为零就转移的双字节指令。 若该指令地址（源地址）为2050H, 则执行该指令时的当前PC值即为2052H。

## Slide 19
第二, 偏移量rel是有符号的单字节数, 以补码表示,其相对值的范围是-128～+127（即00H～FFH）, 负数表示从当前地址向上转移, 正数表示从当前地址向下转移。 所以, 相对转移指令满足条件后, 转移的地址（一般称为目的地址）应为: 目的地址 = 当前PC值 + rel = 源地址 + 转移指令字节数 + rel例如： 指令JZ 08H和JZ 0F4H 表示累加器A为零条件满足后, 从源地址（2050H）分别向下、 向上转移10个单元。 其相对寻址示意如图3―3(a)、 (b)所示。 这两条指令均为双字节指令, 机器代码分别为: 60H 08H和60H F4H。

## Slide 20
图3―3 相对寻址示意图
(a)指令JZ 08H寻址示意图； (b)指令JZ F4H寻址示意图

## Slide 21
3.2.7 位寻址
MCS—51系列单片机具有位寻址的功能, 即指令中直接给出位地址, 可以对内部数据存储器RAM中的128位和特殊寄存器SFR中的93位进行寻址, 并且位操作指令可对地址空间的每一位进行传送及逻辑操作。
例如: SETB PSW.3 ; (PSW.3)←1
该指令的功能是给程序状态字PSW中的RS0置1。 该指令为双字节指令, 机器代码为D2H D3H, 指令的第二字节直接给出位地址D3H（PSW.3的位地址）。

## Slide 22
综上所述, 在MCS—51系列单片机的存储空间中, 指令究竟对哪个存储器空间进行操作是由指令操作码和寻址方式确定的。 7种寻址方式如表3―1所示。

## Slide 23
表3―1 7 种寻址方式及使用空间

## Slide 24: 3.3 MCS—51单片机指令系统
MCS—51单片机指令系统分为: 数据传送类指令、 算术运算类指令、 逻辑运算及移位类指令、 控制转移类指令和位操作（布尔操作）指令5大类, 共计111条指令。 现按其分类分别介绍各条指令的格式、 功能、 对状态标志的影响以及应用。

## Slide 25
3.3.1 数据传送类指令
数据传送类指令共29条, 它是指令系统中最活跃、 使用最多的一类指令。 一般的操作是把源操作数传送到目的操作数, 即指令执行后目的操作数改为源操作数, 而源操作数保持不变。 若要求在进行数据传送时, 不丢失目的操作数, 则可以用交换型传送指令。

## Slide 26
数据传送类指令不影响进位标志CY、 半进位标志AC和溢出标志OV, 但当传送或交换数据后影响累加器A的值时, 奇偶标志P的值则按A的值重新设定。
按数据传送类指令的操作方式, 又可把传送类指令分为3种类型: 数据传送、 数据交换和堆栈操作, 并使用8种助记符: MOV、 MOVX、 MOVC、 XCH、 XCHD、 SWAP、 PUSH及POP。 表3―2给出了各种数据传送指令的操作码助记符和对应的操作数。

## Slide 27
表3―2 数据传送类指令助记符与操作

## Slide 28
1. 内部数据存储器间数据传送指令
内部数据存储器RAM区是数据传送最活跃的区域, 可用的指令数也最多, 共有16条指令, 指令操作码助记符为MOV。 内部RAM之间源操作数传递关系如图3―4所示。 为了便于理解指令功能, 我们按源操作数的寻址方式逐一介绍各条指令。
(1) 立即寻址。 在该寻址方式下, 内部RAM区数据传送指令有如下5条指令。

## Slide 29
图3―4 内部RAM间数据传递关系

## Slide 30
操作码助记符 目的操作数 源操作数 功能注释 机器代码(H)
MOV A, ＃data ; (A) ←＃data , 74 data
MOV direct, ＃data ; (direct) ← ＃data , 75 direct data
MOV @Ri, ＃data ; ((Ri)) ← ＃data , 76～77 data
MOV Rn, ＃data ; (Rn) ← ＃data , 78～7F data
MOV DPTR, ＃data16 ; (DPTR) ← ＃data16 , 90 data15～8data7～0

## Slide 31
这组指令表明, 8位立即数可以直接传送到内部数据区RAM的各个位置, 并且可把16位立即数直接装入数据指针DPTR。 把立即数送入累加器A的传送指令在3.2.2节中已作了介绍, 其它指令的功能及应用举例如下:
① MOV direct, ＃data ; (direct) ← ＃data # , 75 direct data
该指令的功能是把立即数传送到内部数据存储器RAM的00H～7FH, 以及特殊功能寄存器SFR的各单元中去, 它为三字节指令。 例如把立即数40H传送到RAM的30H单元和P1口（口地址为90H）, 可采用如下指令：

## Slide 32
MOV 30H, ＃40H ; (30H) ←＃40H, 75 30 40
MOV P1, ＃40H ; (90H) ←＃40H, 75 90 40
② MOV @Ri, ＃data ; ((Ri)) ← ＃data, 76～77 data
该指令的功能是把立即数传送到由R0和R1寄存器的内容指出的片内数据存储器RAM的单元中去（MCS—51系列为00H～7FH, MCS—52系列为00H～FFH）。
MOV R0, ＃30H ; (R0) ← ＃30H , 78 30
MOV @R0, ＃40H ; ((R0)) ← ＃40H , 76 40

## Slide 33
③ MOV Rn, ＃data ; (Rn) ← ＃data , 78～7F data
该指令的功能是把立即数传送到内部寄存器R0～R7中去,该指令为双字节指令, 机器代码为:
0 1 1 1 1 r r r | data

## Slide 34
④ MOV DPTR, ＃data16 ; (DPTR) ← ＃data16 , 90 data 15～8 data 7～0
该指令的功能是把16位立即数装入数据指针DPTR中去。 它是MCS—51系列单片机指令系统中唯一的一条16位数据传送指令。 该指令为三字节指令, 第一字节为90H, 第二字节为高8位立即数, 第三字节为低8位立即数。
例如: MOV DPTR, ＃1234H指令执行后, DPTR寄存器的高8位寄存器DPH的内容为12H, 低8位寄存器DPL内容为34H。 该指令的机器代码为90H 12H 34H。

## Slide 35
(2) 寄存器寻址。 在该寻址方式下, 内部RAM区数据传送指令有以下5条:
MOV direct, A # ; (direct) ← (A) , F5 direct
MOV @Ri, A ; ((Ri)) ← (A) , F6～F7
MOV Rn, A ; (Rn) ← (A) , F8～FF
MOV A, Rn ; (A) ← (Rn) , E8～EF
MOV direct, Rn ; (direct) ← (Rn) , 88～8F direct

## Slide 36
这组指令的功能是把累加器A的内容传送到内部数据区RAM的各个单元, 或者把指定工作寄存器R0～R7中的内容传送到累加器A或direct所指定的片内RAM的00H～7FH单元或特殊功能寄存器SFR中去。 但不能用这类指令在内部工作寄存器之间直接传送。 例如: 不存在MOVR1, R2这样的指令。

## Slide 37
(3) 直接寻址。 在该寻址方式下, 内部RAM区数据传送指令有如下4条指令:
MOV A, direct ; (A) ← (direct) , E5 direct
MOV Rn, direct ; (Rn) ← (direct) , A8～AF direct
MOV @Ri, direct ; ((Ri)) ← (direct) , A6～A7 direct
MOV direct2, direct1; (direct2) ← (direct1) , 85 direct1 direct2

## Slide 38
这组指令将直接地址所规定的内部RAM单元（片内RAM的00H～7FH, SFR的80H～FFH单元）内容传送到累加器A , 寄存器Rn, 并能实现内部数据寄存器RAM之间、 特殊功能寄存器SFR之间或SFR与内部RAM之间的直接数据传递。 直接传递不需要通过累加器A或者工作寄存器来间接传送, 从而提高了数据传送的效率。

## Slide 39
例如: MOV P2 , P1 ; (P2) ← (P1) , 85 90 A0
该指令的功能是不通过其它寄存器, 直接把P1口（口地址90H）的内容传送到P2口（口地址A0H）输出, 提高了效率。 该指令为三字节指令, 机器代码为85H 90H A0H。

## Slide 40
(4) 寄存器间接寻址。 在该寻址方式下, 内部RAM区数据传送指令有以下两条:
MOV A, @Ri ; (A) ← ((Ri)) , E6～E7
MOV direct, @Ri ; (direct) ← ((Ri)) , 86～87 direct
这组指令把以Ri的内容作为地址进行寻址所得到单元的内容, 传送到累加器A或direct指定的片内RAM区单元。

## Slide 41
例如: 设内部RAM (30H)=40H, (40H)=10H, (10H)=00H, 端口(P1)=CAH, 分析以下程序执行后各单元及寄存器、 P2口的内容。
MOV R0, ＃30H ; (R0) ←30H , 78 30
MOV A, @R0 ; (A) ← ((R0)) , E6
MOV R1, A ; (R1) ← (A) , F9
MOV B, @R1 ; (B) ← ((R1)) , 87 F0
MOV @R1, P1 ; ((R1))← (P1) , A7 90
MOV P2, P1 ; (P2) ← (P1) , 85 90 A0
MOV 10H, ＃20H ; (10H) ←20H , 75 10 20

## Slide 42
2. 外部数据存储器数据传送指令
MCS—51单片机CPU对片外扩展的数据存储器RAM或I/O口进行数据传送, 必须采用寄存器间接寻址的方法, 通过累加器A来完成。 一般数据的传送是通过P0口和P2口完成的, 即片外RAM地址总线低8位由P0口送出, 高8位由P2口送出, 数据总线（8位）也由P0口传送（双向）, 但与低8位地址总线是分时传送的。 这类数据传送指令共有以下4条单字节指令, 指令操作码助记符标志为MOVX。

## Slide 43
MOVX A, @DPTR ; (A) ← ((DPTR)) , E0
MOVX A, @Ri ; (A) ← ((Ri)) , E2～E3
MOVX @DPTR, A ; ((DPTR)) ← (A) , F0
MOVX @Ri, A ; ((Ri)) ← (A) , F2～F3

## Slide 44
例如: 设外部RAM (0203H)=FFH, 分析以下指令执行后的结果。
MOV DPTR, ＃0203H ; (DPTR) ← 0203H , 90 02 03
MOVXA, @DPTR ; (A) ← ((DPTR)) , E0
MOV 30H, A ; (30H) ← (A) , F5 30
MOV A, ＃0FH ; (A) ← 0FH , 74 0F
MOVX@DPTR, A ; ((DPTR)) ← (A) , F0
执行结果为: (DPTR)=0203H, (30H)=FFH, (0203H)=(A)=0FH。

## Slide 45
3. 程序存储器向累加器A传送数据指令
程序存储器向累加器A传送数据指令, 又称查表指令。 它采用变址寻址方式, 把程序存储器（ROM或EPROM）中存放的表格数据读出, 传送到累加器A。 它共有如下两条单字节指令, 指令操作码助记符为MOVC。
MOVC A, @A+DPTR; (A) ← ((A)+(DPTR)) , 93
MOVC A, @A+PC; (PC) ← (PC)+1, (A) ← ((A)+(PC)) , 83

## Slide 46
例1: 在外部ROM/EPROM中, 从2000H单元开始依次存放0～9的平方值: 0、 1、 4、 9、 …、 81, 要求依据累加器A中的值（0～9）来查找所对应的平方值, 分析下述程序的结果。
MOV DPTR, ＃2000H ; (DPTR) ← 2000H, 90 20 00
MOV A, ＃09H ; (A) ← 09H , 74 09
MOVC A, @A+DPTR ; (A) ← ((A)+(DPTR)) , 93
执行结果: (DPTR)=2000H, (A)=51H（81的十六进制数）。

## Slide 47
例2： 仍以例1外部ROM/EPROM 2000H单元开始存放0～9的平方值, 以PC作为基址寄存器进行查表。
解: 设MOVC指令所在地址(PC)=1FF0H, 则
偏移量 = 2000H－(1FF0H+1) = 0FH
相应的程序如下:
MOV A, ＃09H ; (A) ← 09H , 74 09
ADD A, ＃0FH ; 地址调整 , 24 0F
MOVC A, @A+PC ; (A) ← ((A)+(PC)+1) , 83
执行结果为: (PC)=1FF1H, (A)=51H。

## Slide 48
4. 数据交换指令
数据传送类指令一般都用来将操作数自源地址传送到目的地址, 指令执行后, 源地址的操作数不变, 目的地址的操作数则修改为源地址的操作数。 而数据交换指令其数据作双向传送, 涉及传送的双方互为源地址、 目的地址, 指令执行后各方的操作数都修改为另一方的操作数。 因此, 两操作数均未冲掉、 丢失。 数据交换类指令共有如下5条指令:

## Slide 49
XCH A, direct ; (A) (direct) , C5 direct
XCH A, @Ri ; (A) ((Ri)) , C6～C7
XCH A, Rn ; (A) (Rn) , C8～CF
XCHD A, @Ri ; (A3～0) ((Ri)3～0) , D6～D7
SWAP A ; (A7～4) (A3～0) , C4

## Slide 50
例3: 设(R0)=30H, (30H)=4AH, (A)=28H, 则:
执行 XCH A, @R0 ; 结果为 : (A)=4AH, (30H)=28H
执行 XCHD A, @R0 ; 结果为 : (A)=2AH, (30H)=48H
执行 SWAP A ; 结果为 : (A)=82H

## Slide 51
5. 堆栈操作类指令
堆栈操作有进栈和出栈操作, 即压入和弹出数据, 常用于保存或恢复现场。 该类指令共有如下两条指令:
(SP)←(SP)+1
((SP))←(direct)
(direct)←((SP))
(SP)←(SP)-1
C0 direct
PUSH direct
POP direct
D0 direct

## Slide 52
例4: 若在外部ROM/EPROM中2000H单元开始依次存放0～9的平方值, 数据指针(DPTR)=3A00H, 用查表指令取出2003H单元的数据后, 要求保持DPTR中的内容不变。 完成以上功能的程序如下:

## Slide 53
MOV A, ＃03H ; (A) ← 03H , 74 03
PUSH DPH ; 保护DPTR高8位入栈 , C0 83
PUSH DPL ; 保护DPTR低8位入栈, C0 82
MOV DPTR , ＃2000H ; (DPTR) ← 2000H, 90 20 00
MOVC A, @A+DPTR ; (A) ← (2000H+03H) , 93
POP DPL ; 弹出DPTR低8位 , D0 82
POP DPH ; 弹出DPTR高8位, （先进后出） , 83

## Slide 54
3.3.2 算术运算类指令
算术运算类指令共有24条, 可分为加法、 带进位加法、 带借位减法、 加1减1, 乘除及十进制调整指令共6组。 它主要完成加、 减、 乘、 除四则运算, 以及增量、 减量和二—十进制调整操作, 对8位无符号数可进行直接运算; 借助溢出标志, 可对带符号数进行2的补码运算; 借助进位标志, 可进行多字节加减运算, 也可以对压缩BCD码（即单字节中存放两位BCD码）进行运算。

## Slide 55
1. 加法指令
加法指令共有如下4条指令, 操作数助记符为ADD。
ADD A, ＃data ; (A) ← (A)+＃data , 24 data
ADD A, direct ; (A) ← (A)+(direct) , 25 direct
ADD A, @Ri ; (A) ← (A)+((Ri)) , 26～27
ADD A, Rn ; (A) ← (A)+(Rn) , 28～2F

## Slide 56
这4条指令使得累加器A可以和内部RAM的任何一个单元的内容进行相加, 也可以和一个8位立即数相加, 相加结果存放在A中。 无论是哪一条加法指令, 参加运算的都是两个8位二进制数。 对用户来说, 这些8位数可当作无符号数（0～255）, 也可以当作带符号数（-128～+127）, 即补码数。 例如: 对于二进制数11010011, 用户可认为它是无符号数, 即为十进制数211, 也可以认为它是带符号数, 即为十进制负数-45。 但计算机在作加法运算时, 总按以下规定进行:

## Slide 57
(1) 在求和时, 总是把操作数直接相加, 而无须任何变换。 例如, 若A=11010011B, R1=11101000B, 执行指令ADD A, R1时, 其算式表达为:
11010011
+ 11101000
1 10111011
相加后(A)=10111011B。 若认为是无符号相加, 则A的值代表十进制数187； 若认为是带符号补码数相加, 则A的值为十进制负数-69。

## Slide 58
(2) 在确定相加后进位标志CY的值时, 总是把两个操作数作为无符号数直接相加而得出进位CY值。 如上例中, 相加后CY=1。 若为无符号数相加CY代表十进制数256, 但若是两个带符号数相加, CY没有意义。
(3) 在确定相加后溢出标志OV的值时, 计算机总是把操作数当作带符号数来对待。 在作加法运算时, 一个正数和一个负数相加是不可能产生溢出的, 只有两个同符号数相加才有可能产生溢出, 表示运算结果出错。

## Slide 59
(4) 加法指令还会影响半进位标志和奇偶标志P。 在上述例子中, 由于D3相加对D4没有进位, 所以AC=0, 而由于运算结果A中1的数目为偶数, 故P=0。
例如: 设(A)=49H, (R0)=6BH,
执行指令: ADD A, R0 ; (A) ← (A)+(R0) , 28
结果为: (A)=B4H, OV=1, CY=0, AC=1, P=0。

## Slide 60
2. 带进位加法指令
带进位加法指令有如下4条指令, 其助记符为ADDC。
ADDC A, ＃data ; (A) ← (A)+(CY)+＃data , 34 data
ADDC A, direct ; (A) ← (A)+(CY)+(direct) , 35 direct
ADDC A, @Ri ; (A) ← (A)+(CY)+((Ri)) , 36～37
ADDC A, Rn ; (A) ← (A)+(CY)+(Rn) , 38～3F

## Slide 61
例如: 设(A)=C3H, 数据指针低位(DPL)=ABH, CY=1
执行指令: ADDC A, DPL ; (A) ← (A)+(CY)+(DPL) , 35 82
结果为: (A)=6FH, CY=1, OV=1, AC=0, P=0。

## Slide 62
例1: 双字节无符号数加法(R0 R1)+(R2 R3) → (R4 R5)R0、 R2、 R4存放16位数的高字节, R1、 R3、 R5存放低字节。 由于不存在16位数加法指令, 所以只能先加低8位, 后加高8位, 而在加高8位时要连低8位相加时产生的进位一起相加。 假设其和不超过16位, 其编程如下:

## Slide 63
MOV A, R1 ; 取被加数低字节 , E9
ADD A, R3 ; 低字节相加 , 2B
MOV R5, A ; 保存和低字节 , FD
MOV A, R0 ; 取高字节被加数 , E8
ADDC A, R2 ; 两高字节之和加低位进位, 3A
MOV R4, A ; 保存和高字节 , FC

## Slide 64
3. 带借位减法
带借位减法指令有如下4条指令, 其助记符为SUBB。
SUBB A, ＃data ; (A) ← (A)－(CY)－＃data , 94 data
SUBB A, direct ; (A) ← (A)－(CY)－(direct) , 95 direct
SUBB A, @Ri ; (A) ← (A)－(CY)－((Ri)) , 96～97
SUBB A, Rn ; (A) ← (A)－(CY)－(Rn) , 98～9F

## Slide 65
由于减法指令只有带借位减法指令, 因此, 若要进行不带借位位的减法操作, 需先清借位位, 即置CY=0。清CY有专门的指令,它属于位操作类指令（详见3.3.5节）,指令为:
CLR C ; (CY) ← 0 , C3
例如: 设(A)=52H, (R0)=B4H
执行指令:
CLR C ; (CY)←0 , C3
SUBB A, R0 ; (A) ← (A)－(CY)－(R0) , 98
结果为: (A)=9EH, CY=1, AC=1, OV=1, P=1。

## Slide 66
例2: 双字节无符号数相减(R0 R1)－(R2 R3) → (R4 R5)。R0、 R2、 R4存放16位数的高字节, R1、 R3、 R5存放低字节， 先减低8位, 后减高8位和低位减借位。 由于低位开始减时没有借位, 所以要先清零。 其编程如下:
MOV A, R1 ; 取被减数低字节 , E9
CLR C ; 清借位位 , C3
SUBB A, R3 ; 低字节相减 , 9B
MOV R5, A ; 保存差低字节 , FD
MOV A, R0 ; 取被减数高字节 , E8
SUBB A, R2 ; 两高字节差减低位借位 , 9A
MOV R4, A ; 保存差高字节 , FC

## Slide 67
4. 加1, 减1指令
加1指令共有如下5条指令, 助记符为INC。
INC A ; (A) ← (A)+1 , 04
INC direct ; (direct) ← (direct)+1 , 05 direct
INC @Ri ; ((Ri)) ← ((Ri))+1 , 06～07
INC Rn ; (Rn) ← (Rn)+1 , 08～0F
INC DPTR ; (DPTR) ← (DPTR)+1 , A3

## Slide 68
减1指令有如下4条指令, 助记符为DEC。
DEC A ; (A) ← (A)－1 , 14
DEC direct ; (direct) ← (direct)－1 , 15 direct
DEC @Ri ; ((Ri)) ← ((Ri))－1 , 16～17
DEC Rn ; (Rn) ← (Rn)－1 , 18～1F

## Slide 69
例如: 设(R0)=7EH, (7EH)=FFH, (7FH)=38H, (DPTR)=10FEH, 分析逐条执行下列指令后各单元的内容。
INC @R0 ; 使7EH单元内容由FFH变为00H
INC R0 ; 使R0的内容由7EH变为7FH
INC @R0 ; 使7FH单元内容由38H变为39H
INC DPTR ; 使DPL为FFH, DPH不变
INC DPTR ; 使DPL为00H, DPH为11H
INC DPTR ; 使DPL为01H, DPH不变

## Slide 70
5. 乘、 除法指令
乘、 除法指令为单字节4周期指令, 在指令执行周期中是最长的两条指令。
(1) 乘法指令
MUL AB
(B)←((A)×(B))15～8, (A)←((A)×(B))7～0
(CY)←0
A4

## Slide 71
乘法指令的功能是把累加器A和寄存器B中的两个8位无符号数相乘, 将乘积16位数中的低8位存放在A中, 高8位存放在B中。 若乘积大于FFH（255）, 则溢出标志OV置1, 否则OV清0。 乘法指令执行后进位标志CY总是清零, 即CY=0。 另外, 乘法指令本身只能进行两个8位数的乘法运算, 要进行多字节乘法还需编写相应的程序。
例如: 若(A)=4EH（78）, (B)=5DH（93）
执行指令: MUL AB
结果为: 积为(BA)=1C56H(7254) > FFH(255), (A)=56H, (B)=1CH, OV=1, CY=0, P=0。

## Slide 72
例3: 利用单字节乘法指令进行双字节数乘以单字节数运算。 若被乘数为16位无符号数, 地址为M1和M1+1（低位先、 高位后）, 乘数为8位无符号数, 地址为M2, 积存入R2、 R3和R4三个寄存器中。
(M1+1) (M1)
× (M2)
R3 R4
＋ B A
R2 R3 R4

## Slide 73
参考程序如下:
MOV R0, ＃M1 ; 被乘数地址存于R0
MOV A, @R0 ; 取16位数低8位
MOV B, M2 ; 取乘数
MUL AB ; (M1)×(M2)
MOV R4, A ; 存积低8位
MOV R3, B ; 暂存(M1)×(M2)高8位
INC R0 ; 指向16位数高8位
MOVA, @R0 ; 取被乘数高8位

## Slide 74
MOV B , M2 ; 取乘数
MUL AB ; (M1+1)×(M2)
ADD A, R3 ; (A)+(R3)得(积)15～8
MOV R3, A ; (积)15~8存R3
MOV A, B ; 积最高8位送A
ADDCA, ＃00H ; 积最高8位+CY得(积)23～16
MOV R2, A ; (积)23～16存入R2
若上述程序执行前: (M1+1)=ABH, (M1)=CDH, (M2)=64H, 则执行后: (R2)=43H, (R3)=1CH, (R4)=14H。

## Slide 75
(2) 除法指令
(A)←(A)÷(B)之商，(B)←(A)÷(B)之余数
(CY)←0, (OV)←0
除法指令的功能是把累加器A中的8位无符号整数除以寄存器B中的8位无符号整数, 所得商存于累加器A中, 余数存于寄存器B中, 进位标志CY和溢出标志OV均被清零。 若除数B中的内容为0时, 除法运算没有意义, 结果为不定值, 此时溢出标志OV被置为1 , 即OV=1, 而CY仍为0。
DIV A B ;
, 84

## Slide 76
例4: 利用除法指令把累加器A中的8位二进制数转换为3位BCD数, 并以压缩形式存放在地址M1、 M2单元中。
解: 累加器A中的8 位二进制数, 先对其除以100（64H）, 商数即为十进制的百位数; 余数部分再除以10 (0AH), 所得商数和余数分别为十进制十位数和个位数, 即得到3位BCD数。 百位数放在M1中, 十位、 个位数压缩BCD数放在M2中, 十位与个位数的压缩BCD数的存放是通过SWAP和ADD指令实现的。 参考程序如下:

## Slide 77
MOV B, ＃64H ; 除数100 送B
DIV AB ; 得百位数
MOV M1, A ; 百位数存于M1中
MOV A, ＃0AH ; 取除数10
XCH A, B ; 上述余数与除数交换
DIV AB ; 得十位数和个位数
SWAP A ; 十位数存于A的高4位
ADD A, B ; 组成压缩BCD数
MOV M2, A ; 十、 个位压缩BCD数存M2
若上述程序执行前: (A)=A8H (168), 则执行后: (M1)=(01)BCD, (M2)=(68)BCD。

## Slide 78
6. 十进制调整指令
若(A)3～0>9或(AC)=1, 则(A)3～0←(A)3～0+06H
DA A
若(A)7～4>9或(CY)=1, 则(A)7～4←(A)7～4+06H
, D4
十进制调整指令是一条对二—十进制的加法进行调整的指令。 两个压缩BCD码按二进制相加, 必须经过本条指令调整后才能得到正确的压缩BCD码和数, 实现十进制的加法运算。 由于指令要利用AC、 CY等标志才能起到正确的调整作用, 因此它必须跟在加法ADD、 ADDC指令后面方可使用。

## Slide 79
例5: 对BCD码加法65+58BDH, 进行十进制调整。
解： 参考程序如下：
MOV A, ＃65H ; (A) ← 65
ADD A, ＃58H ; (A) ← (A)+58
DA A ; 十进制调整
执行结果: (A)=(23)BCD , (CY)=1, 即: 65+58=123。
01100101 65
+ 01011000 58
10111101 BD
+ 01100110 加66H调整
1 00100011

## Slide 80
例6: 双字节压缩BCD码加法。
解: 设R5(高)、 R4(低)为被加数; R3(高)、 R2(低)为加数, 相加和的结果存入: R6(万)、 R5(千、 百)、 R4(十、 个)。 参考程序如下:
MOV A, R4 ; 被加数十位、 个位送入A
ADD A, R2 ; 十位、 个位相加
DA A ; 和的十位、 个位调整
MOV R4, A ; 和的十位、 个位存入R4
MOV A , R5 ; 被加数千位、 百位送入A
ADDCA, R3 ; 千位、 百位的和加低位进位

## Slide 81
DA A ; 和的千位、 百位调整
MOV R5, A ; 和的千位、 百位存入R5
MOV A, ＃00H ; A清零
ADDCA, ＃00H ; 求和的万位值
MOV R6, A ; 和的万位存入R6
若程序执行前: (R5)=(98)BCD, (R4)=(76) BCD , (R3)=(54)BCD , (R2)=(32)BCD ,
则执行后: (R6)=(01) BCD , (R5)=(53) BCD , (R4)=(08) BCD 。

## Slide 82
例7: 利用十进制加法调整指令DA作十进制减法调整。
解: 由于DA指令不能直接对减法进行十进制调整, 为了进行十进制减法运算, 只能用加减数的补数来进行。 两位十进制数是对100取补的, 如60-30=30, 也可改为补数相加: 
60+(100-30)= 1 30
丢掉进位（模）100后, 就得到正确的结果。

## Slide 83
在实际运算时, 由于CPU为8位, 不可能用9位二进制数表示十进制数100, 但可用8位二进制数10011010(9AH)代替, 因为这个二进制数经过十进制调整后就是100000000。 这样十进制无符号数的减法运算可按以下步骤进行:
(1) 求减数的补数（9AH-减数）;
(2) 被减数与减数的补数相加;
(3) 经DA指令调整后就得到所求的十进制减法运算结果。

## Slide 84
这里用“补数”而不是“补码”是为了和带符号位的补码加以区别。 由于现在操作数都是正数, 没有必要再加符号位, 故称“补数”更为合适一些。
设M1、 M2、 M3 分别为被减数、 减数和差的符号地址, 相应的十进制减法运算程序如下:

## Slide 85
CLR C ; CY清0
MOV A, ＃9AH ; (A) ← ＃9AH
SUBBA, M2 ; 求减数的补数
ADD A, M1 ; 加补数完成减法
DAA ; 十进制调整
MOV M3, A ; 差存入M3单元
若程序执行前: (M1)=(91)BCD，(M2)=(36)BCD, 则程序执行后: (M3)=(55)BCD。

## Slide 86
3.3.3 逻辑运算及移位类指令
逻辑运算及移位指令共有24条, 其中逻辑指令有“与”、 “或”、 “异或”、 累加器A清零和求反20条, 移位指令4条。
1. 逻辑“与”运算指令
逻辑“与”运算指令共有如下6条, 其助记符为ANL。
ANL direct, A; (direct) ← (direct)∧(A) , 52 direct
ANL direct, ＃data ; (direct) ← (direct)∧＃data, 53 direct data

## Slide 87
ANL A, ＃data; (A) ← (A)∧＃data , 54 data
ANL A, direct ; (A) ← (A)∧(direct) , 55 direct
ANL A, @Ri ; (A) ← (A)∧((Ri)) , 56~57
ANL A, Rn ; (A) ← (A)∧(Rn) , 58~5F
逻辑“与”运算指令是将两个指定的操作数按位进行逻辑“与”的操作。
例如: (A)=FAH=11111010B, (R1)=7FH=01111111B
执行指令: ANL A, R1 ; (A) ← 11111010∧01111111
结果为: (A)=01111010B=7AH。
逻辑“与”ANL指令常用于屏蔽（置0）字节中某些位。 若清除某位, 则用“0”和该位相与; 若保留某位, 则用“1”和该位相与。

## Slide 88
2. 逻辑“或”运算指令
逻辑“或”运算指令共有如下6条指令, 其助记符为ORL。
ORL direct, A ; (direct) ← (direct)∨(A) , 42 direct
ORL direct, ＃data; (direct) ← (direct)∨＃data , 43 direct data
ORL A, ＃data ; (A) ← (A)∨＃data , 44 data
ORL A, direct ; (A) ← (A)∨(direct) , 45 direct
ORL A, @Ri ; (A) ← (A)∨((Ri )) , 46～47
ORL A, Rn ; (A) ← (A)∨(Rn) , 48～4F

## Slide 89
逻辑“或”指令将两个指定的操作数按位进行逻辑“或”操作。 它常用来使字节中某些位置“1”, 欲保留（不变）的位用“0”与该位相或, 而欲置位的位则用“1”与该位相或。
例如: 若(A)=C0H, (R0)=3FH, (3F)=0FH
执行指令: ORL A, @R0 ; (A) ← (A)∨((R0))
结果为: (A)=CFH。

## Slide 90
又如: 根据累加器A中4～0位的状态, 用逻辑与、 或指令控制P1口4～0位的状态, P1口的高3位保持不变。
ANL A, ＃00011111B ; 屏蔽A的高3位
ANL P1, ＃11100000B ; 保留P1的高3位
ORL P1, A ; 使P14～0按A4～0置位
若上述程序执行前: (A)=B5H=10110101B, (P1)=6AH=01101010B, 则
执行程序后: (A)=15H=00010101B, (P1)=75H=01110101B。

## Slide 91
3. 逻辑“异或”运算指令
“异或”运算是当两个操作数不一致时结果为1, 两个操作数一致时结果为0, 这种运算也是按位进行, 共有如下6条指令, 其助记符为XRL。
XRL direct, A ; (direct) ← (direct)(A), 62 direct
XRL direct, ＃data ; (direct) ← (direct)＃data , 63 data
XRL A, ＃data ; (A) ← (A)＃data , 64 data
XRL A, direct ; (A) ← (A)(direct) , 65 direct
XRL A, @Ri ; (A) ← (A)((Ri )) , 66 ← 67
XRL A, Rn ; (A) ← (A)(Rn) , 68 ← 6F

## Slide 92
逻辑“异或”指令常用来对字节中某些位进行取反操作, 欲某位取反则该位与“1”相异或;欲某位保留则该位与“0”相异或。 还可利用异或指令对某单元自身异或, 以实现清零操作。
例如: 若（A）=B5H=10110101B, 执行下列指令:
XRL A, ＃0F0H ; A的高4位取反, 低4位保留
MOV 30H, A ; (30H) ← (A) = 45H
XRL A, 30H ; 自身异或使A清零
执行后结果: (A)=00H。

## Slide 93
以上逻辑“与”、 “或”、 “异或”各6条指令有如下共同的特点:
(1) 逻辑“与”ANL、 “或”ORL、 “异或”XRL运算指令除逻辑操作功能不同外, 三者的寻址方式相同, 指令字节数相同, 机器周期数相同。
(2) ANL、 ORL、 XRL的前两条指令的目的操作数均为直接地址方式, 可很方便地对内部RAM的00H～FFH任一单元或特殊功能寄存器的指定位进行清零、 置位、 取反、 保持等逻辑操作。

## Slide 94
(3) ANL、 ORL、 XRL的后4条指令, 其逻辑运算的目的操作数均在累加器A中, 且逻辑运算结果保存在A中。
4. 累加器A清零与取反指令
CLR A ; (A) ← 00H, E4
CPL A ; (A) ←(A ) , F4
第1条是对累加器A清零指令, 第2条是把累加器A的内容取反后再送入A中保存的对A求反指令, 它们均为单字节指令。 若用其它方法达到清零或取反的目的, 则至少需用双字节指令。

## Slide 95
例如: 上例中用异或指令使累加器清零, 需要两条双字节指令: MOV30H, A和XRL A, 30H共占用四字节存储空间; 若用MOV A, ＃00H实现累加器清零, 也需一条双字节指令, 而用CLRA一条单字节指令就可完成A清零的操作, 大大节约了程序的存储空间和程序的执行时间。

## Slide 96
例 1: 双字节数求补码。
解: 对于一个 16 位数, R3 存高 8 位, R2 存低 8 位, 求补结果仍存R3、 R2。 求补的参考程序如下:
MOV A, R2 ; 低 8 位数送A
CPL A ; 低 8 位数取反
ADD A, ＃01H ; 加 1 得低 8 位数补码
MOV R2, A ; 存补码低 8 位
MOV A, R3 ; 高 8 位数送A
CPL A ; 高 8 位取反
ADDCA, ＃00H ; 加低 8 位进位
MOV R3 , A ; 存补码高 8 位

## Slide 97
5. 移位指令
移位指令有如下循环左移、 带进位位循环左移、 循环右移和带进位位循环右移 4 条指令, 移位只能对累加器A进行。
循环左移RL A ; (A n+1) ← (An) , (A0) ← (A7) , 23
带进位位循环左移 RLC A ; (A n+1) ← (An ), (CY) ← (A7 ), (A0 ) ← (CY) , 33
循环右移 RRA ; (An) ← (A n+1 ), (A7 ) ← (A0) , 03
带进位位循环右移 RRC A ; (An) ← (A n+1 ), (CY) ← (A0), (A7) ← (CY) , 13
以上移位指令操作, 可用图 3 ― 5 表示。

## Slide 98
图 3 ― 5 移位指令操作示意图

## Slide 99
另外, 值得一提的是在前述数据传送类指令中有一条累加器A的内容半字节交换指令:
SWAP A ; (A)7～4 (A)3～0 , C4
它实际上相当于执行循环左移指令 4 次。 该指令在BCD码的变换中是很有用的, 如 3.3.2 节的例 4。

## Slide 100
例如: 设(A)=43H, (CY)=0, 则
执行指令: RL A ;
RLC A ;
RR A ;
RRC A ;
结果为: (A)=86H, (CY)=0
(A)=0CH, (CY)=1
(A)=06H, (CY)=1
(A)=83H, (CY)=0

## Slide 101
例 2: 16 位数的算术左移。 16 位数在内存中低 8 位存放在M1单元, 高 8 位存放在M1+1 单元。
解: 所谓算术左移就是将操作数左移一位, 并使最低位补充 0, 相当于完成 16 位数的乘 2 操作, 故称算术左移。 参考程序如下：
CLR C ; 进位CY清零
MOV R1, ＃M1 ; 操作数地址M1送R1
MOV A, @R1 ; 16 位数低 8 位送A
RLC A ; 低 8 位左移, 最低位补 0

## Slide 102
MOV @R1, A ; 低 8 位左移后, 回送M1存放
INC R1 ; 指向 16 位高 8 位地址M1+1
MOV A, @R1 ; 高 8 位送A
RLC A ; 高 8 位带低 8 位进位左移
MOV @R1, A ; 高 8 位左移后回送M1+1 存放

## Slide 103
3.3.4 控制转移类指令
控制转移类指令共计 17 条, 可分为无条件转移指令、 条件转移指令、 子程序调用及返回指令。 有了丰富的控制转移类指令, 就能很方便地实现程序的向前、 向后跳转, 并根据条件分支运行、 循环运行、 调用子程序等。
1. 无条件转移指令
无条件转移指令有如下 4 条指令, 它们提供了不同的转移范围和寻址方式:
LJMPaddr16; (PC) ← addr16, 02 addr 15～8 addr 7～0
AJMPaddr11; (PC) ← (PC)+2, addr10～8 00001 addr 7～0 (PC)10～0 ← addr11

## Slide 104
SJMP rel ; (PC) ← (PC)+2+rel , 80rel
JMP @A+DPTR ; (PC) ← (A)+DPTR , 73
(1) LJMP 称为长转移指令, 三字节指令, 提供 16 位目标地址addr16。
例如: 在程序存储器0000H单元存放一条指令:
LJMP3000H; (PC) ← 3000H, 02 30 00
则上电复位后程序将跳到3000H 单元去执行用户程序。

## Slide 105
(2) AJMP称为绝对转移指令, 双字节指令。 它的机器代码是由 11 位直接地址addr11和指令特有操作码 00001, 按下列分布组成的:
该指令执行后, 程序转移的目的地址是由AJMP指令所在位置的地址PC值加上该指令字节数 2, 构成当前PC值。 取当前PC值的高 5 位与指令中提供的 11 位直接地址形成转移的目的地址, 即:
a10 a9 a8 0 0 0 0 1 | a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0
PC15 PC14 PC13 PC12 PC11 a10 a9 a8 a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0
PC
转移目的地址:

## Slide 106
由于 11 位地址的范围是 00000000000～11111111111, 即 2 KB范围, 而目标地址的高 5 位是由PC当前值固定的, 所以程序可转移的位置只能是和PC当前值在同一 2 KB的范围之内。 本指令转移可以向前也可以向后, 指令执行后不影响状态标志位。
例如: 若AJMP指令地址(PC)=2300H。
执行指令: AJMP0FFH; (PC) ← (PC)+2=2302H, 01 FF
(PC)10～0← 00011111111

## Slide 107
结果为: 转移目的地址 (PC)=20FFH , 程序向前转向 20FFH单元开始执行。
又如: 若AJMP指令地址(PC)=2FFFH。
执行指令:
AJMP0FFH； (PC) ← (PC)+2=3001H, 01 FF
(PC)10～0← 00011111111
结果为: 转移目的地址 (PC)=30FFH , 程序向后转向 30FFH单元开始执行。

## Slide 108
(3) SJMP称为短转移指令, 双字节指令, 指令的操作数是相对地址rel。 由于rel是带符号的偏移量, 所以程序可以无条件向前或向后转移, 转移的范围是在SJMP指令所在地址PC值（源地址）加该指令字节数2的基础上, 以-128～+127 为偏移量（256 个单元）的范围内实现相对短转移, 即:
目的地址=源地址+2+rel

## Slide 109
用汇编语言编程时, 指令中的相对地址rel往往用欲转移至的地址的标号（符号地址）表示, 能自动算出相对地址值; 但人工将程序翻译成机器代码时, 需自己计算相对地址rel。 rel的计算公式如下:
向前转移: rel=FE－（源地址与目的地址差的绝对值）
向后转移: rel=(源地址与目的地址差的绝对值）－2
若rel值大于 80H, 程序向前转移; 若rel值小于 80H, 则程序向后转移。
例如: 设（PC）=2100H, 若转向215CH去执行程序, 则:
rel=(215CH－2100H)－2H=5AH

## Slide 110
(4) JMP称为间接长转移指令。 它是以数据指针DPTR的内容为基址, 以累加器A的内容为相对偏移量, 在 64 KB范围内可无条件转移的单字节指令。 该指令的特点是转移地址可以在程序运行中加以改变。
例如: 根据累加器A的数值, 转不同处理程序的入口。
MOV DPTR, ＃TABLE ; 表首址送DPTR
JMP @A+DPTR ; 依据A值转移
TABLE: AJMPTAB1; 当(A)=0时转TAB1执行
AJMPTAB2; 当(A)=2时转TAB2执行
AJMPTAB3; 当(A)=4时转TAB3执行

## Slide 111
2. 条件转移指令（判跳指令）
条件转移指令是当某种条件满足时, 程序转移执行; 条件不满足时, 程序仍按原来顺序继续执行。 条件转移的条件可以是上一条指令或者更前一条指令的执行结果（常体现在标志位上）, 也可以是条件转移指令本身包含的某种运算结果。
1) 累加器判零转移指令
这类指令有 2 条：
JZ rel;若 (A)=0, 则 (PC) ← (PC)+2+rel 60 rel
若 (A)≠0, 则 (PC) ← (PC)+2

## Slide 112
JNZ rel ; 若 (A)≠0, 则 (PC) ← (PC)+2+rel, 70 rel
若 (A)=0, 则 (PC) ← (PC)+2
例 1: 将外部数据RAM的一个数据块传送到内部数据RAM, 两者的首址分别为DATA1 和 DATA2, 遇到传送的数据为零时停止。
解: 外部RAM向内部RAM的数据传送一定要以累加器A作为过渡, 利用判零条件转移正好可以判别是否要继续传送或者终止。 完成数据传送的参考程序如下:

## Slide 113
MOV R0, ＃DATA1 ; 外部数据块首址送R0
MOV R1, ＃DATA2 ; 内部数据块首址送R1
LOOP:MOVX A, @R0 ; 取外部RAM数据入A
HERE:JZ HERE ; 数据为零则终止传送
MOV @R1, A ; 数据传送至内部RAM单元
INCR0 ; 修改地址指针, 指向下一数据地址
INCR1
SJMP LOOP ; 循环取数

## Slide 114
2) 比较转移指令
比较转移指令共有 4 条, 其一般格式为:
CJNE目的操作数, 源操作数, rel
这组指令是先对两个规定的操作数进行比较, 根据比较的结果来决定是否转移到目的地址。
4 条比较转移指令如下:
CJNE A, ＃data , rel ; B4 data rel
CJNE A, direct, rel ; B5direct rel
CJNE @Ri, ＃data, rel ; B6～B7data rel
CJNER n, ＃data, rel ; B8～Bfdata rel

## Slide 115
这 4 条指令的含义分别为:
第 1 条指令: 累加器内容与立即数比较, 不等则转移;
第 2 条指令: 累加器内容与内部RAM（包括特殊功能寄存器）内容比较, 不等则转移;
第 3 条指令: 内部RAM内容与立即数比较, 不等则转移;
第 4 条指令: 工作寄存器内容与立即数比较, 不等则转移。

## Slide 116
以上 4 条指令的差别仅在于操作数的寻址方式不同, 均完成以下操作:
若目的操作数=源操作数, 则 (PC) ← (PC)+3 ;
若目的操作数>源操作数, 则 (PC) ← (PC)+3+rel, CY=0;
若目的操作数<源操作数, 则 (PC) ← (PC)+3+rel, CY=1;
指令的操作过程如图 3 ― 6 所示。

## Slide 117
偏移量rel 的计算公式为:
向前转移: rel = FD－（源地址与目的地址差的绝对值）
向后转移: rel =（源地址与目的地址差的绝对值）-3
例如: 当 P1 口输入为 3AH时, 程序继续进行, 否则等待, 直至P1口出现 3AH。 参考程序如下:
MOV A, ＃3AH ; 立即数3A送A; 74 3A
WAIT: CJNE A, P1, WAIT ; (P1)≠3AH, 则等待, B5 90 FD

## Slide 118
图 3 ― 6 比较转移指令操作示意图

## Slide 119
3) 减 1 条件转移指令（循环转移指令）减 1 条件转移指令有如下两条:
DJNZ direct, rel; (direct)← (direct)－1 , D5 direct rel
若(direct)=0, 则(PC) ← (PC)+3
否则, (PC) ← (PC)+3+rel
DJNZ Rn, rel ; (Rn) ← (Rn)－1 , D8～DF rel
若(Rn)=0, 则(PC) ← (PC)+2
否则, (PC) ← (PC)+2+rel

## Slide 120
这组指令是把减1功能和条件转移结合在一起的一组指令。 程序每执行一次该指令, 就把第一操作数减 1, 并且结果保存在第一操作数中, 然后判断操作数是否为零。 若不为零, 则转移到规定的地址单元, 否则顺序执行。 转移的目标地址是在以PC当前值为中心的－128～+127 的范围内。 如果第一操作数原为 00H, 则执行该组指令后, 结果为FFH, 但不影响任何状态标志。

## Slide 121
例 2: 软件延时程序:
MOV R1, ＃0AH; 给R1赋循环初值
DELAY: DJNZ R1, DELAY; (R1) ← (R1)－1, 若(R1)≠0则循环
由于DJNZ R1, DELAY 为双字节双周期指令, 当单片机主频为 12 MHz时, 执行一次该指令需 24 个振荡周期约 2 μs。 因此, R1 中置入循环次数为 10 时, 执行该循环指令可产生20 μs 的延时时间。

## Slide 122
例 3: 将内部RAM中从DATA单元开始的 10 个无符号数相加, 相加结果送SUM 单元保存。
解: 设相加结果不超过8位二进制数, 则相应的程序如下:
MOV R0, ＃0AH ; 给 R0 置计数器初值
MOV R1, ＃DATA ; 数据块首址送R1
CLR A ; A清零

## Slide 123
LOOP: ADD A, @R1 ; 加一个数
INC R1 ; 修改地址, 指向下一个数
DJNZ R0, LOOP ; R0 减 1, 不为零循环
MOV SUM, A ; 存 10 个数相加和

## Slide 124
3. 子程序调用及返回指令
在主程序中, 有时需要反复执行某段程序, 通常把这段程序设计成子程序, 用一条子程序调用指令, 将程序转向子程序的入口地址。
(1) 子程序调用指令。
子程序调用有长调用指令LCALL和绝对调用指令ACALL两条, 它们分别表示如下:
LCALL addr16 ; (PC) ← (PC)+3 , 12 addr 15～8 addr 7～0
(SP) ← (SP)+1, ((SP)) ← (PC 7～0)
(SP) ← (SP)+1, ((SP)) ← (PC 15～8)
(PC) ← addr 15～0

## Slide 125
ACALLaddr11 ; (PC) ← (PC)+2, addr 10～8 10001 addr 7～0
(SP) ← (SP)+1, ((SP)) ← (PC 7～0)
(SP) ← (SP)+1, ((SP)) ← (PC 15～8)
(PC) 10～0 ← addr11
LCALL和ACALL指令类似于转移指令LJMP和AJMP, 不同之处在于它们在转移前要把执行完该指令的PC内容自动压入堆栈后, 才将addr16（或addr11）送往PC, 即把子程序的入口地址装入PC。

## Slide 126
LCALL与LJMP一样提供 16 位地址, 可调用 64 KB 范围内所指定的子程序。 由于该指令为三字节指令, 所以执行该指令时首先把(PC)+3→(PC), 以获得下一条指令地址, 并把此时PC内容压入堆栈（先压入低字节, 后压入高字节）作为返回地址, 堆栈指针SP加2指向栈顶, 然后把目的地址 addr16 装入PC。 执行该指令不影响标志位。

## Slide 127
ACALL与AJMP一样提供 11 位目的地址。 由于该指令为两字节指令, 所以执行该指令时(PC)+2→(PC)以获得下一条指令的地址, 并把该地址压入堆栈作为返回地址。 该指令可寻址 2 KB, 只能在与PC同一 2 KB 的范围内调用子程序。 执行该指令不影响标志位。
例如: 设: (SP)=30H, 标号为SUB1 的子程序首址在2500H, (PC)=3000H。
执行指令: 3000H: LCALL SUB1; 12 25 003003H…
结果为: (SP)=32H, (31H)=03H, (32H)=30H, (PC)=2500H。

## Slide 128
(2) 返回指令。
返回指令共有两条: 一条是对应两条调用指令的子程序返回指令RET; 另一条是对应从中断服务程序的返回指令RETI。
RET; （PC15～8）← ((SP)) , (SP) ← (SP)－1 , 22
（PC7～0）← ((SP)) , (SP) ← (SP)－1
RETI; （PC15～8）← ((SP)) , (SP) ← (SP)－1 , 32
（PC7～0）← ((SP)) , (SP) ← (SP)－1

## Slide 129
4. 空操作指令
NOP ; (PC) ← (PC)+1, 00
空操作指令是一条单字节单周期指令。 它控制CPU不做任何操作, 仅仅是消耗这条指令执行所需要的一个机器周期的时间, 不影响任何标志, 故称为空操作指令。 但由于执行一次该指令需要一个机器周期, 所以常在程序中加上几条NOP指令用于设计延时程序, 拼凑精确延时时间或产生程序等待等。

## Slide 130
3.3.5位操作类指令
位操作又称为布尔变量操作, 它是以位(bit)作为单位来进行运算和操作的。 MCS－51系列单片机内设置了一个位处理器（布尔处理机）, 它有自己的累加器（借用进位标志CY）, 自己的存储器（即位寻址区中的各位）, 也有完成位操作的运算器等。

## Slide 131
这一组指令的操作对象是内部RAM中的位寻址区, 即20H～2FH中连续的 128 位（位地址00H～7FH）, 以及特殊功能寄存器SFR中可进行位寻址的各位。 在指令中, 位地址的表示方法主要有以下 4 种（均以程序状态字寄存器PSW的第五位 F0 标志为例说明）:
(1) 直接位地址表示方式: 如D5H;
(2) 点操作符表示（说明是什么寄存器的什么位）方式: 如PSW.5, 说明是PSW的第五位;
(3) 位名称表示方法: 如F0 ;
(4) 用户定义名表示方式: 如用户定义用FLG这一名称（位符号地址）来代替F0,

## Slide 132
1. 位传送指令
位传送指令有如下互逆的两条双字节单周期指令, 可实现进位位CY与某直接寻址位bit间内容的传送。
MOV C, bit ; (CY) ←（bit） , A2 bit
MOV bit, C ; (bit) ← (CY) , 92 bit
上述指令中: bit为直接寻址位, C为进位标志CY的简写。 第1条指令是把bit中的一位二进制数送位累加器CY中, 不影响其余标志。 第2条指令是将C中的内容传送给指定位。

## Slide 133
由于两个寻址位之间没有直接的传送指令, 常用上述两条指令并通过C作为中间媒介来进行寻址位间的传送。
例如: 将内部RAM中20H 单元的第7位（位地址为07H）的内容, 送入P1口的P1.0中的程序如下:
MOV C, 07H ; (CY) ← (07H)
MOV P1.0, C ; (P1.0) ← (CY)
当(20H)=A3H, (P1)=11111110B时, 执行上述指令后修改了P1 口第 0 位， 即(CY)=1, (P1)=11111111B。

## Slide 134
2. 位置位指令
对进位标志CY以及位地址所规定的各位都可以进行置位或清零操作, 共有如下4条指令:
CLR bit ; (bit) ←0 , C2 bit
CLR C; (CY) ←0 , C3
SETB bit ; (bit) ←1 , D2 bit
SETB C ; (CY) ←1 , D3

## Slide 135
前两条指令为位清零指令, 后两条指令为位置 1 指令。 当第 1、 3 条指令的直接寻址位为某端口的某位时, 指令执行时具有读—修改—写功能。
例如: 将P1 口的P1.7 置位, 并清进位位的程序如下:
SETB P1.7 ; (P1.7) ← 1
CLR C ; (CY) ← 0
当(P1)=00001111B时, 执行完上述指令后, (P1)=10001111B, (CY)=0。

## Slide 136
3. 位逻辑指令
位逻辑指令包含“与”ANL、 “或”ORL、 “非”CPL位逻辑运算操作, 共有如下 6 条指令:
ANL C, bit ; (CY) ← (CY)∧( ) , 82bit
ANL C, / bit ; (CY) ← (CY)∧( ) , B0bit
ORL C, bit ; (CY) ← (CY)∨( ) , 72bit
ORL C, / bit ; (CY) ← (CY)∨( ) , A0bit
CPL bit ; (bit) ← ( ) , B2bit
CPL C ; (CY) ← (C) , B3

## Slide 137
例 1: 完成(←Z）=(X) (Y)异或运算, 其中: X、 Y、 Z表示位地址。
解: 异或运算可表示为: （Z）=(X)( )+( )(Y), 参考子程序如下:
PR1: MOV C, X ; (CY) ← (X)
ANL C, /Y ; (CY) ← (X)( )
MOV Z, C ; 暂存Z中
MOV C, Y ; (CY) ← (Y)
ANL C, /X ; (CY)←( ) (Y)
ORL C, Z ; (CY) ← (X)( )+( )(Y)
MOV Z, C ; 保存异或结果
RET

## Slide 138
例 2: 利用位逻辑指令, 模拟图 3 ― 7 所示硬件逻辑电路功能。 参考子程序如下:
PR2: MOV C, P1.1 ; (CY) ← (P1.1)
ORL C, P1.2 ; (CY) ← (P1.1)∨(P1.2) = A
ANL C, P1.0 ; (CY) ← (P1.0)∧A
CPL C ; (CY) ←
MOV F0, C ; F0内暂存B
MOV C, P1.3 ; (CY) ← (P1.3)
ANL C, /P1.4 ; (CY) ← (P1.3)∧
ORL C , F0 ; (CY) ← B∨D
MOV P1.5, C ; 运算结果送入P1.5
RET

## Slide 139
4. 位条件转移指令
位条件转移指令是以进位标志CY或者位地址bit的内容作为是否转移的条件, 共有 5 条指令。
(1) 以CY内容为条件的双字节双周期转换指令。
JC rel ; 若(CY)=1, 则(PC) ← (PC)+2+rel转移 , 40 rel
否则, (PC) ← (PC)+2 顺序执行
JNC rel ; 若(CY)=0, 则(PC) ← (PC)+2+rel转移 , 50 rel
否则, (PC) ← (PC)+2顺序执行

## Slide 140
这两条指令常和比较条件转移指令CJNE一起使用, 先由CJNE指令判别两个操作数是否相等, 若相等就顺序执行; 若不相等则依据两个操作数的大小置位或清零CY(参见图 3 - 6), 再由JC 或JNC指令根据CY的值决定如何进一步分支, 从而形成三分支的控制模式, 如图 3 - 8 所示。

## Slide 141
图 3 ― 7 例 2 硬件逻辑电路

## Slide 142
图 3 ― 8CJNE 与JC（或JNC）一起构成三分支模式

## Slide 143
例 3: 比较内部RAM I、 J单元中A、 B两数的大小。 若A=B, 则使内部RAM的位K置 1; 若A≠B, 则大数存M单元, 小数存N单元。 设A、 B数均为带符号数, 以补码数存入I、 J中, 该带符号数比较子程序的比较过程示意图如图 3 ― 9 所示。 参考子程序如下：

## Slide 144
图 3 ― 9 带符号数比较过程示意图

## Slide 145
MOV A, I ; A数送累加器A
ANL A, ＃80H ; 判A数的正负
JNZ NEG ; A<0 则转至NEG
MOV A, J ; B数送累加器A
ANL A, ＃80H ; 判B数的正负
JNZ BIG1 ; A≥0, B＜0, 转BIG1
SJMP COMP ; A≥0, B≥0, 转COMP
NEG: MOV A, J ; B数送累加器A
ANL A, ＃80H ; 判B数的正负
JZ SMALL ; A＜0, B≥0, 转SMALL
COMP:MOV A, I ; A数送累加器A

## Slide 146
CJNE A, J, BIG ; A≠B则转BIG
SETB K ; A=B, 位K置 1
RET
BIG: JC SMALL ; A<B转SMALL
BIG1: MOV M, I ; 大数A存入M单元
MOV N, J ; 小数B存入N单元
RET
SMALL: MOV M, J ; 大数B存入M单元
MOV N, I ; 小数A存入N单元
RET

## Slide 147
(2) 以位地址内容为条件的三字节双周期转移指令。
JB bit, rel;若(bit)=1, 则(PC) ← (PC)+3+rel转移, 20 bit rel
否则, (PC) = (PC)+3 顺序执行
JNBbit, rel;若(bit)=0, 则(PC) ← (PC)+3+rel转移 , 30 bit rel
否则, (PC) ← (PC)+3 顺序执行
JBC bit, rel ;若(bit)=1, 则(PC) ← (PC)+3+rel, (bit)←0 , 10
bit rel
否则, (PC) ← (PC)+3 顺序执行

## Slide 148
上述指令测试直接寻址位, 若位变量为 1（第 1、 3 条指令）或位变量为 0（第 2 条指令）, 则程序转向目的地址去执行, 否则顺序执行下条指令。 该类指令测试位变量时, 不影响任何标志。 前两条指令执行后也不影响原位变量值, 而第 3 条指令虽和第 1 条指令的转移功能相同, 但无论测试位变量原为何值, 检测后即对该位变量清零。 该指令直接寻址位若为某端口的某位时, 具有读—修改—写功能。

## Slide 149
以上介绍了 MCS－51 系列单片机的指令系统。 有关 111 条指令助记符、 操作数、 机器代码以及字节数和指令周期一览表详见附录B。 附录B中表B ― 1 是按字母顺序排列的指令， 表B ― 2 是按功能排列指令表。 有关影响标志位的指令一览表见表3 ― 3。

## Slide 150
表 3 ― 3 影响标志的指令

## Slide 151: 3.4 汇编语言及汇编语言程序设计
3.4.1 机器语言、 汇编语言和高级语言
用户要使计算机能完成各式各样的任务, 就要设计各种相应的应用程序, 而设计程序就要用到程序设计语言。 程序设计语言有3种: 机器语言、 汇编语言和高级语言。

## Slide 152
1. 机器语言
计算机能直接识别和执行的二进制代码形式的指令称为机器指令, 而该类指令的集合称为计算机的机器语言, 或称指令系统。 机器语言是面向计算机系统的。 由于各种计算机内部结构, 线路的不同, 每种计算机系统都有它自己的机器语言, 即使执行同一操作, 其指令也不相同。

## Slide 153
2. 汇编语言
计算机所能执行的每条指令都对应一组二进制代码。 为了容易理解和记忆计算机的指令, 人们用一些英语的单词和字符以及数字作为助记符来描述每一条指令的功能。 用助记符描述的指令系统, 称为机器的汇编语言系统, 简称汇编语言。 汇编语言也是面向机器的, 每种计算机系统也都有它自己的汇编语言, 用汇编语言编写的程序, 称为汇编语言源程序或汇编源程序。

## Slide 154
MCS—51 系列单片机是用 51 系列单片机的指令系统来编程的, 其汇编语言的语句格式, 也就是单片机的指令格式, 即:
［标号: ］ 操作码 ［操作数］ ［; 注释］
汇编语言是面向机器的程序设计语言, 与具体的计算机硬件有着密切的关系, 然而汇编语言也有它的缺点, 在用它编写程序时, 必须熟悉机器的指令系统、 寻址方式、 寄存器设置和使用方法, 而编出的程序也只适用于某一系列的计算机。 因此, 可移植性差, 不能直接移植到不同类型的计算机系统上去。

## Slide 155
3. 高级语言
高级语言（如: PASCAL、 C、 FORTRAN、 BASIC等）克服了汇编语言的缺点, 是一种面向问题或过程的语言。 它是一种接近于自然语言和数学算法的语言, 与机器的硬件无关, 用户编程时不必仔细了解所用计算机的具体性能和指令系统。 高级语言不但直观、 易学、 易懂, 而且通用性强, 可以在不同的计算机上运行, 因此可移植性好。

## Slide 156
3.4.2 汇编程序与伪指令
1. 汇编程序
MCS—51 指令所编写的汇编语言源程序, 还必须经过从汇编源程序到机器语言目标程序的“ 翻译”, 才能在 51 系列单片机运行, 这种翻译的过程称为汇编。 完成汇编工作有两种途径: 一种是人工汇编; 一种是机器汇编。 对于量小、 简单的程序, 程序员经过查指令系统表, 将汇编源程序逐条翻译成机器代码, 完成手工汇编, 再从单片机开发装置的键盘上输入目标程序进行调试、 运行; 而对于量大、 较复杂的程序, 翻译过程可采用计算机系统软件—汇编程序完成, 即机器汇编。

## Slide 157
汇编程序是将汇编源程序转变为相应目标程序的翻译程序。 由于指令助记符与机器语言指令是一一对应的等价关系, 所以汇编程序能很容易将汇编源程序迅速、 准确、 有效地翻译成目标程序。

## Slide 158
2. 伪指令
在汇编源程序的过程中, 还有一些指令不要求计算机进行任何操作, 也没有对应的机器码, 不产生目标程序, 不影响程序的执行, 仅仅是能够帮助汇编进行的一些指令, 称之为伪指令。 它主要用来指定程序或数据的起始位置, 给出一些连续存放数据的确定地址, 或为中间运算结果保留一部分存储空间以及表示源程序结束等等。 不同版本的汇编语言, 伪指令的符号和含义可能有所不同, 但是基本用法是相似的。 下面介绍几种常用的基本伪指令。

## Slide 159
(1) 设置目标程序起始地址伪指令ORG。
格式: ［标号: ］ORG 16位地址
该伪指令的功能是规定其后面目标程序的起始地址。 它放在一段源程序（主程序、 子程序）或数据块的前面, 说明紧跟在其后的程序段或数据块的起始地址就是指令中的 16 位地址（ 4 位十六进制数）。
例如: ORG 2000H
START: MOVA, ＃7FH
…

## Slide 160
(2) 结束汇编伪指令END。
格式: ［标号: ］ END
END是汇编语言源程序的结束标志, 表示汇编结束。 在END以后所写的指令, 汇编程序都不予以处理。 一个源程序只能有一个END命令。 在同时包含有主程序和子程序的源程序中, 也只能有一个END命令, 并放到所有指令的最后, 否则, 就有一部分指令不能被汇编。

## Slide 161
(3) 定义字节伪指令DB。
格式: ［标号: ］DB 项或项表
其中项或项表指一个字节, 或用逗号分开的字符串, 或以引号括起来的字符串（一个字符用ASCII码表示, 就相当于一个字节）。 该伪指令的功能是把项或项表的数值（字符则用ASCII码）存入从标号开始的连续存储单元中。

## Slide 162
例如: ORG 2000H
TAB1: DB 30H, 8AH, 7FH, 73
DB ′5′,′A′,′BCD′
由于ORG 2000H, 所以TAB1的地址为2000H, 因此以上伪指令经汇编以后, 将对 2000H开始的若干内存单元赋值:
(2000H) = 30H
(2001H)=8AH
(2002H)=7FH

## Slide 163
(2003H) = 49H ; 十进制数 73 以十六进制数存放
(2004H) = 35H ; 数字 5 的ASCII码
(2005H) = 41H ; 字母A的ASCII码
(2006H) = 42H ; ′BCD′中B的ASCII码
(2007H) = 43H ; ′BCD′中C的ASCII码
(2008H) = 44H ; ′BCD′中D的ASCII码
又如:
 …
1FFDH LJMP 1234H
DB 30H, 8AH, 7FH, 73, ′5′, ′A′, ′BCD′

## Slide 164
(4) 定义字伪指令DW。
格式: ［标号: ］DW 项或项表
DW伪指令与DB的功能类似, 所不同的是DB用于定义一个字节（8 位二进制数）, 而DW则用于定义一个字（即两个字节, 16 位二进制数）。 在执行汇编程序时, 机器会自动按高 8 位先存入, 低 8 位后存入的格式排列, 这和MCS—51 指令中 16 位数据存放的方式一致。
例如: ORG 1500H
TAB2: DW 1234H, 80H
汇编以后: (1500H)=12H, (1501H)=34H, (1502H)=00H, (1503H)=80H。

## Slide 165
(5) 预留存储空间伪指令DS。
格式: ［标号: ］DS 表达式
该伪指令的功能是从标号指定的单元开始, 保留若干字节的内存空间以备源程序使用。 存储空间内预留的存储单元数由表达式的值决定。
例如: ORG 1000H
DS 20H
DB 30H, 8FH

## Slide 166
汇编后: 从 1000H开始, 预留 32(20H)个字节的内存单元, 然后从 1020H开始, 按照下一条DB指令赋值, 即(1020H)=30H, (1021H)=8FH。 保留的存储空间将由程序的其它部分决定它们的用处。

## Slide 167
(6) 等值伪指令EQU。
格式: 标号:EQU 项
该伪指令的功能是将指令中项的值赋予本语句的标号。 项可以是常数、 地址标号或表达式。
例如:TAB: EQU 1000H
TAB1: EQU TAB
前一条伪指令表示TAB地址的值为1000H, 后一条表示符号地址TAB1与TAB等值（可以互换）, 需要注意的是, 在同一程序中, 用EQU伪指令对某标号赋值后, 该标号的值在整个程序中不能再改变。

## Slide 168
(7) 位地址赋值伪指令BIT。
格式: 标号 BIT位地址
该伪指令的功能是将位地址赋予特定位的标号, 经赋值后就可用指令中BIT左面的标号来代替BIT右边所指出的位。
例如: FLG: BIT F0
AI: BIT P1.0
经以上伪指令定义后, 在编程中就可以把FLG和AI作为位地址来使用。

## Slide 169: 3.5 基本程序设计方法
3.5.1 程序的基本结构
用汇编语言进行程序设计的过程和用高级语言进行程序设计相类似。 对于比较复杂的问题, 首先要掌握解决它的方法和步骤——算法, 有了合适的算法常常可以起到事半功倍的效果; 其次, 就是用操作框、 带箭头流程线、 框内外必要的文字说明所组成的流程图来描述算法; 最后是根据流程图用程序设计语言来编制程序。

## Slide 170
程序的基本算法结构有 3 种: 顺序结构、 分支（选择）结构和循环结构。
顺序结构如图 3 ― 10 所示, 虚框内A框和B框分别代表不同的操作, 而且是A、 B顺序执行。
分支结构如图 3 ― 11 所示, 它又称为选择结构。 该结构中包含一个判断框, 根据给定条件P是否成立而选择执行A框操作或B框操作。 条件P可以是累加器是否为零、 两数是否相等, 以及测试状态标志或位状态等等。

## Slide 171
循环结构如图 3 ― 12 所示, 它在一定的条件下, 反复执行某一部分的操作。 循环结构又分为当型（While）循环结构和直到型（Until）循环结构两种方式, 见图 3 ― 12 的(a)、 (b)。 当型循环是先判断条件, 条件成立则执行循环体A; 而直到型循环则是先执行循环体A一次, 再判断条件, 条件不成立再执行循环体A。 循环结构的两种形式可以互相转换。

## Slide 172
图 3 ― 10 顺序结构

## Slide 173
图 3 ― 11 分支结构

## Slide 174
由以上 3 种基本结构顺序组成的算法结构, 可以解决任何复杂的问题。 由基本结构所构成的算法属于结构化的算法。 虽然在 3 种基本结构的操作框A或B中, 可能是一些简单操作, 也可能还嵌套着另一个基本结构， 但是不存在无规律的转移, 只在该基本结构内才存在分支和向前或向后的跳转。

## Slide 175
图 3 ― 12循环结构
(a) 当型循环; (b) 直到型循环

## Slide 176
3.5.2 顺序结构程序设计
顺序结构是最简单的一种基本结构。 如果某一个需要解决的问题可以分解成若干个简单的操作步骤, 并且可以由这些操作按一定的顺序构成一种解决问题的算法, 则可用简单的顺序结构来进行程序设计。
例 1: 单字节压缩BCD码转换成二进制码子程序。
解: 设两个BCD码d1d0 表示的两位十进制数压缩存于R2, 其中R2 高 4 位存十位, 低 4 位存个位, 要把其转换成纯二进制码的算法为: (d1d0)BCD=d1×10+d0。 实现该算法所编制的参考子程序如下:

## Slide 177
入口: 待转换的BCD码存于R2。
出口: 转换结果（8 位无符号二进制整数）仍存R2。
BCD2B: ORG 2000H
MOV A, R2 ; (A) ← (d1d0)BCD
ANL A, ＃0F0H ; 取高位BCD码d1
SWAP A ; (A)=0d1H
MOV B, ＃0AH ; (B) ←10
MUL AB ; d1×10
MOV R3 , A ; R3暂存乘积结果
MOV A, R2 ; (A) ← (d1d0)BCD
ANL A, ＃0FH ; 取低位BCD码d0
ADD A, R3 ; d1×10+d0
MOV R2, A ; 保存转换结果
RET ; 子程序返回

## Slide 178
例 2: 双字节压缩BCD码转换成二进制码子程序。
解: 该转换的算法为: (d3d2d1d0)BCD=(d3×10+d2)×100+(d1×10+d0)
实现该算法的参考子程序如下:
入口: R5(千位、 百位)、 R4(十位、 个位)为BCD码。
出口: R5R4(16 位无符号二进制整数)。
BCD4B: ORG 2100H
MOV A, R5 ; (A) ← d3d2 (千位、 百位）
MOV R2, A ; (R2) ← d3d2
ACALL BCD2B ; 调例1子程序实现d3×10+d2→A

## Slide 179
MOV B, ＃64H ; (B) ← 100
MUL AB ; (d3×10+d2)×100
MOV R6, A ; R6 暂存乘积低 8 位
XCH A, B ; 乘积高 8 位送A
MOV R5, A ; R5暂存乘积高8位
MOV A, R4 ; (A) ← d1d0 (十位、 个位）
MOV R2, A ; (R2) ← d1d0
ACALL BCD2B ; 调例 1 子程序实现 d1×10+d0→A

## Slide 180
ADD A, R6 ; (A) ← (R6)+(A)
MOV R4, A ; R4存转换后 16 位数低 8 位
MOV A, R5 ; (A) ← (R5)
ADDC A, ＃00H ; (A) ← (R5)+低 8 位和的进位C
MOV R5, A ; R5存转换后 16 位数高 8 位
RET ; 子程序返回

## Slide 181
3.5.3 分支（选择）结构程序设计
顺序结构程序设计是最基本的程序设计技术。 在实际的程序设计中, 有很多情况往往还需要程序按照给定的条件进行分支。 这时就必须对某一个变量所处的状态进行判断, 根据判断结果来决定程序的流向。 这就是分支（选择）结构程序设计。
在编写分支程序时, 关键是如何判断分支的条件。 在MCS—51 单片机指令系统中, 有JZ（JNZ）、 CJNE、 JC（JNC）及JB（JNB）等丰富的控制转移指令, 它们是分支结构程序设计的基础, 可以完成各种各样的条件判断、 分支。

## Slide 182
例 3: 设变量X存放在VAR单元中, 函数Y存放在FUNC单元。 编写按照下式要求给Y赋值的程序。
1 X>0
Y= 0 X=0
-1 X<0

## Slide 183
解: 由于X为有符号数, 因此可以根据它的符号位来决定其正负。 判别符号位是 0 还是1, 可利用JB或JNB指令; 而判别X是否为 0, 则可直接用累加器判零指令JZ。 完成本例题任务的程序流程框图是由顺序结构+分支结构组成的, 并且在分支结构中又嵌套了另一个分支结构,从而形成了三分支而归一的流程, 如图 3 ― 13 所示。

## Slide 184
图 3 ― 13 例 3 程序框图

## Slide 185
程序清单:
BR1: ORG 2000H
MOV A, VAR ; 取出X送A
JZ COMP ; 若X=0 则转移到COMP
JNB ACC.7, POSI ; 若X>0则转移到POSI
MOV A, ＃0FFH ; 若X<0 则A=-1
SJMP COMP ; 转分支结构出口
POSI: MOV A, ＃01H ; X>0 时A=1
COMP: MOV FUNC, A ; 存函数Y值
HERE: AJMPHERE ; 结束程序

## Slide 186
例 4: 3 个无符号单字节整数分别存于R1、 R2、 R3 中, 找出其中最大数放于R0 中。
解: 首先将 R0 清零, 然后进行(R1)与(R0)减法, 若(R1)－(R0)>0, 则(R1)>(R0), 把(R1) 送(R0); 否则(R0)保持不变。 再将(R0)分别与(R2)和(R3)比较, 比较处理的方法与上面相同, 这样比较 3 次后, R0 中即为 3 数中的最大数。 程序清单如下:
BR2: ORG 2500H
MOV R0, ＃00H ; R0 清零
MOV A, R1 ; 第一个数(R1)送A
ACALL COMP ; 比较(R1)与(R0)大小

## Slide 187
MOV A, R2 ; 第二个数(R2)送A
ACALL COMP ; 比较(R2)与(R0)大小
MOV A, R3 ; 第三个数(R3)送A
ACALL COMP ; 比较(R3)与(R0)大小
HERE: AJMP HERE
COMP: MOV R4, A ; R4 暂存A的内容
CLR C ; 清进位位C
SUBB A, R0 ; (A)－(R0)
JC M1 ; (A)<(R0)转至M1
MOV A, R4 ; 恢复A值
MOV R0, A ; (A)>(R0)时大数存R0
M1: RET

## Slide 188
3.5.4 循环结构程序设计
在解决实际问题时, 往往会遇到同样的一组操作需要重复多次的情况, 这时应采用循环结构, 以简化程序, 缩短程序的长度及节省存储空间。 例如, 要做 1 到 100 的加法, 没有必要写 100 条加法指令, 而只需写一条加法指令, 使其执行 100 次, 每次执行时操作数亦作相应的变化, 同样能完成原来规定的操作。

## Slide 189
循环程序一般由 3 部分组成:
(1) 置循环初值: 即设置循环开始时的状态。
(2) 循环体: 即要求重复执行的部分。
(3) 循环控制部分: 它包括循环参数修改和依据循环结束条件判断循环是否结束两部分。

## Slide 190
例 5: 从BLOCK单元开始有一个无符号数数据块, 其长度存于LEN单元,试求出数据块中最大的数并存入MAX单元。
解: 该问题解决方法与例 4 相同, 所不同的是无符号数个数增加, 即搜索寻找最大值的范围扩大了。 因此, 本例题采用直到型单重循环的程序结构方式比较合理。 程序框图如图 3 ― 14 所示。

## Slide 191
图 3 ― 14 例 5 程序框图

## Slide 192
程序清单:
LOOP: ORG 2000H
MOV R0, ＃BLOCK ; 数据块首址送R0
MOV R1, LEN ; 数据块长度送R1
MOV MAX, ＃00H ; 存最大数单元清零
LOOP1: MOV A, MAX ; (A) ← (MAX)
CLR C ; 清C
SUBB A, @R0 ; (MAX)－((R0))
JNC NEXT ; 若(MAX)>((R0)), 则转移
MOV MAX, @R0 ; 若(MAX)<((R0)), 则(MAX) ← ((R0))
NEXT: INC R0 ; 修改地址指针
DJNZ R1, LOOP1 ; 若(R1)≠0则循环搜索
RET

## Slide 193
图 3 ― 15 例 6 程序框图

## Slide 194
例 6: 设计 100 ms延时程序。
解: 计算机执行一条指令需要一定的时间, 由一些指令组成一段程序, 并反复循环执行, 利用计算机执行程序所用的时间来实现延时, 这种程序称为延时程序。 如当系统使用 12 MHz晶振时, 一个机器周期为 1 μs , 执行一条双字节双周期DJNZ指令的时间为 2 μs, 因此, 执行该指令 50 000 次, 就可以达到延时 100 ms的目的。 对于 50 000 次循环可采用外循环、 内循环嵌套的多重循环结构。 本例题的程序流程如图3―15所示。

## Slide 195
程序清单:
START: ORG 1000H
MOV R6, ＃0C8H ; 外循环 200 次
LOOP1: MOV R7, ＃0F8H ; 内循环 248 次
NOP ; 时间补偿
LOOP2: DJNZR7, LOOP2 ; 延时 2 μs×248=496 μs
DJNZ R6, LOOP; 延时 500 μs×200=100 ms
RET

## Slide 196
以上程序执行MOV Rn, ＃data 指令的时间为 1 μs, DJNZ指令 2 μs, NOP指令1 μs, 所以, 内循环延迟时间: 1 μs+1 μs+2 μs×248=498 μs, 外循环延迟时间: 1 μs+(内环延时+2 μs)×200=100.001 ms。

## Slide 197
3.5.5 子程序结构程序设计
在一个程序中, 将反复出现的程序段编制成一个个独立的程序段, 存放在内存中, 这些完成某一特定任务可被重复调用的独立程序段被称为子程序。 在前面所举的例子中, 已有一些程序段是以带有RET指令的子程序形式出现的。 在汇编语言编程时, 恰当地使用子程序, 可使整个程序的结构清楚, 阅读和理解方便, 而且还可以减少源程序和目标程序的长度, 不必多次重复书写和翻译同样的指令。 在汇编语言源程序中使用子程序, 需要强调注意两个问题, 即子程序中参数传递和现场保护的问题。

## Slide 198
一般在汇编语言中采用的参数传递方法有以下 3 种。
(1) 用累加器或工作寄存器来传递参数。
(2) 用指针寄存器传递参数。
(3) 用堆栈来传递参数。

## Slide 199
例 7: 将HEX单元存放的两个十六进制数分别转换成ASCII码, 并存入ASC和ASC+1 单元。
解: 由于伪指令DB在汇编后, 使字节以ASCII码形式存放, 所以采用查表子程序的方式来实现十六进制数到ASCII码的转换。 转换子程序为HASC, 调用时传递参数采用堆栈来完成。
程序清单如下：
ORG 2000H
PUSH HEX ; 第一个十六进制数入栈
ACALL HASC ; 调查表转换子程序

## Slide 200
POP ASC ; 低 4 位转换值保存
MOV A, HEX ; 十六进制数送A
SWAP A ; 高 4 位低 4 位交换
PUSH A ; 第二个十六进制数入栈
ACALL HASC ; 调查表转换子程序
POP ASC+1 ; 高 4 位转换值保存
HERE: AJMP HERE ; 结束源程序
HASC: DEC SP ;
DEC SP ; 修改SP到参数位置
POP A ; 弹出十六进制数到A
ANL A, ＃0FH ; 取A低 4 位

## Slide 201
ADD A, ＃07H ; 为查表进行地址调整
MOV CA, @A+PC ; 查表转换
PUSH A ; 转换结果入栈
INC SP ;
INC SP ; 恢复返回地址
RET
ASCTAB: DB ′0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7′
DB ′8, 9, A, B, C, D, E, F ′
END

## Slide 202
由于堆栈操作是“先入后出”, 因此, 先压入堆栈的参数应后弹出, 才能保证恢复原来的状态。 例如:
SUBROU: PUSH A
PUSH PSW
PUSH DPL
PUSH DPH
 …
POP DPH
POP DPL
POP PSW
POP A
RET

## Slide 203: 3.6 程序设计举例
3.6.1 代码转换程序设计
前面各章节的举例中已介绍了BCD码与二进制数间的相互转换（见 3.5 节例 1、 例 2, 3.3.2 节例 4）, 以及十六进制数用查表法转换为ASCII码的程序设计方法（见 3.5 节例 7 ）。

## Slide 204
例 1 : 十六进制数到ASCII码的转换子程序设计。
解: 该转换的算法为: 凡大于等于 10 的十六进制数加 37 H, 凡小于 10 的十六进制数加 30 H, 便可得到相应的ASCII码。
入口: R2（高4位为 0000, 低 4 位为 0000～1111 的一个十六进制数0～F）。
出口: R2（相应的ASCII码）。
程序清单如下:
HASC1: MOV A, R2 ; 十六进制数送A
ADD A, ＃0F6H ; (A)+(-10)补

## Slide 205
MOV A, R2 ; 恢复十六进制数
JNC AD30H ; 若(A)<10 则转AD30H
ADD A, ＃07H ; (A) ≥ 10 则先加 07H
AD30H: ADD A, ＃30H ; (A)+30H
MOV R2, A ; ASCII码存R2
RET

## Slide 206
例 2: ASCII码到十六进制数的转换子程序设计。
解: 该转换的算法为: 若为 0～9 的ASCII码, 则减去 30H; 若为A～F的ASCII码,则减去 37H, 便可得到相应的十六进制数 0～F。
入口: R2（0～9 或A～F的ASCII码）。
出口: R2（高 4 位为 0000, 低 4 位为0000～1111）。
程序清单如下:
ASCH1: MOV A, R2 ; ASCII码值送A
ADD A, ＃0D0H ; (A)+(-30H)补
MOV R2, A ; R2暂存减结果
ADD A, ＃0F6H ; A+(-10)补

## Slide 207
JNC RET1 ; 若(A)<10 转RET1
MOV A, R2 ; 若(A)≥10 则(R2)送A
ADD A, ＃0F9H ; (A)+(-07H)补
MOV R2, A ; 十六进制数存R2
RET1: RET

## Slide 208
3.6.2 运算子程序设计
在 3.3.2 节例 1、 例 2 中已经介绍了双字节无符号数的加法、 减法程序, 在 3.3.2 节例3中介绍了双字节数乘单字节数, 以及在 3.3.2 节例 5 、 例 6、 例 7 中介绍了BCD码加法和利用DA调整指令进行十进制减法程序等。 下面再分别介绍双字节乘法、 除法子程序。
例 3: 双字节无符号数乘法子程序设计。
解: 算法: 两个双字节无符号数被分别放在R7、 R6和R5、 R4中。 由于MCS—51指令中只有 8 位数的乘法指令MUL, 用它来实现双字节数相乘时, 可把被乘数分解为:

## Slide 209
(R7)(R6)=(R7)·28+(R6),(R5)(R4)=(R5)·28+(R4)
则这两个数的乘积可表示为:
(R7)(R6)(R5)(R4)=［(R7)· 28 +(R6)］·［(R5)· 28 8+(R4)］
=(R7)·(R5)·216+(R7)·(R4)· 28+ (R6)·(R5)· 28 +(R6)·(R4)
=(R04)(R03)(R02)(R01)

## Slide 210
显然, 我们将(R6)·(R4)放入(R02)(R01)中, 将(R7)·(R4)和 (R6)·(R5)累加到(R03) (R02)中; 再将(R7)·(R5)累加到(R04)(R03)中即可得到乘积结果。
入口: (R7 R6)=被乘数; (R5 R4)=乘数; (R0)=乘积的低位字节地址指针。
出口: (R0)=乘积的高位字节地址指针, 指向 32 位积的高 8 位。
工作寄存器: R3、 R2 存放部分积; R1存放进位位。

## Slide 211
程序清单如下:
MUL1:MOV A , R6
MOV B , R4
MUL AB ; (R6)·(R4)
MOV @R0, A ; R01 存乘积低 8 位
MOV R3, B ; R3暂存(R6)·(R4)的高 8 位
MOV A , R7
MOV B , R4
MUL AB ; (R7)·(R4)
ADD A, R3 ; (R7)·(R4)低 8 位加(R3)

## Slide 212
MOV R3, A ; R3暂存28 部分项低 8 位
MOV A, B ; (R7)·(R4)高 8 位送A
ADD CA, ＃00H ; (R7)·(R4)高 8 位加进位CY
MOV R2, A ; R2暂存 28 部分项高 8 位
MOV A, R6
MOV B, R5
MUL AB ; (R6)·(R5)
ADD A, R3 ; (R6)·(R5)低 8 位加(R3)
INC R0 ; 调整R0 地址为R02 单元
MOV @R0, A ; R02 存放乘积 15～8 位结果

## Slide 213
MOV R1, ＃00H ; 清暂存单元
MOV A, R2
ADD CA, B ; (R6)·(R5)高 8 位加(R2)与CY
MOV R2, A ; R2暂存 28部分项高 8 位
JNC NEXT ; 28 项向 216 项无进位则转移
INC R1 ; 有进位则R1 置 1 标记
NEXT: MOV A , R7
MOV B, R5
MUL AB ; (R7)·(R5)
ADD A, R2 ; (R7)·(R5)低 8 位加(R2)
INC R0 ; 调整 R0 地址为R03

## Slide 214
MOV @R0, A ; R03 存放乘积 23～16 位结果
MOV A , B
ADD CA, R1 ; (R7)·(R5) 高 8 位加 28 项进位
INC R0 ; 调整 R0 地址为 R04
MOV @R0, A ; R04 存放乘积 31～24 位结果
RET

## Slide 215
例 4: 双字节带符号数乘法子程序设计。
解: 算法: 由于带符号数乘法和无符号数乘法的基本算法是一样的, 因此可以根据入口条件调用例 3 MUL1子程序进行计算。 不同之处有以下 3 点: (1) 需根据被乘数和乘数的符号计算乘积的符号; (2) 当被乘数和乘数为负数时, 应对它们取补, 形成 2 的补码, 然后才能调用MUL1进行运算; (3) 当积为负数时, 计算的结果尚需取补后才是正确的积（绝对值）, 积为 31 位。

## Slide 216
乘积符号的算法在本程序中分两步完成: 首先用ANL指令判断两数是否均为负, 若与操作的结果为 1, 则两数均为负, 乘积应为正, 对与的结果取反即为积的符号, 存入SIG;若不属于此情况, 则用ORL指令算出积的符号存入SIG。 程序中SIG、 SIG1 、 SIG2均为内部RAM中的可寻址位。
入口: (R7 R6)=带符号位被乘数; (R5 R4)=带符号位乘数; (R0)=乘积的低位字节地址指针。

## Slide 217
出口: (R0)=乘积的高位地址指针。
程序清单如下:
MUL2: MOV A, R7 ; 被乘数高 8 位送A
RLC A ; (R7)的符号位送CY
MOV SIG1, C ; SIG1 存被乘数符号
MOV A, R5 ; 乘数高 8 位送A
RLC A ; (R5)的符号位送CY
MOV SIG2, C ; SIG2 存放乘数符号
ANL C, SIG1 ; 计算积的符号

## Slide 218
JC POSI ; 若两数均负积为正则转POSI
MOV C, SIG1 ; 计算两数非全负时积的符号
ORL C, SIG2
SJMP SIGN
POSI: CPL C
SIGN: MOV SIG, C ; 存积的符号
MOV A, R7
JB A.7, CPL1 ; 被乘数为负转求补
STEP1: MOV A, R5
JB A.7, CPL2 ; 乘数为负转求补

## Slide 219
STEP2: ACALL MUL1 ; 调(R7 R6)·(R5 R4)子程序
JB SIG, CPL3 ; 积符号为负转求补
RET
CPL1: MOV A, R6 ; 被乘数求补
CPL A
ADD A, ＃01H
MOV R6, A
MOV A, R7
CPLA
ADDC A, ＃00H
MOV R7, A
SJMP STEP1

## Slide 220
CPL2: MOV A, R4 ; 乘数求补
CPL A
ADD A, ＃01H
MOV R4, A
MOV A, R5
CPLA
ADD CA, ＃00H
MOV R5, A
SJMP STEP2
CPL3: DEC R0 ; 乘积结果求补
DEC R0
DEC R0 ; 使R0指向乘积低字节地址

## Slide 221
MOV R2, ＃03H ; 待取补数字节数-1 送R2
ACALL CPL4 ; 调用多字节数求补子程序
RET
CPL4: MOVA , @R0 ; 多字节数求补
CPL A
ADD A, ＃01H
MOV @R0, A
STEP3: INC R0
MOV A, @R0
CPL A
ADD CA, ＃00H

## Slide 222
MOV @R0, A
DJNZ R2, STEP3 ; 字节未转换完转移
RET
CPL4为多字节数求补子程序, 入口为(R0)=待取补数低字节地址指针; (R2)=待取补数字节数-1。 出口为(R0)=求补后的高位字节地址指针。

## Slide 223
例 5: 双字节无符号数除法子程序设计。
解: MCS—51 除法指令只能进行8位无符号数相除运算, 而对于多字节除法, 还需用一般的除法算法进行。 常用的除法算法采用“移位相减法”, 即: 先设余数为0, 并将被除数和余数分别左移一位, 使被除数的最高位移入余数的最低位, 再求（余数—除数）之差, 若差为正, 则令差代替余数, 商为1; 若差为负, 则不作任何操作。 然后重复以上移位相减的过程, 使每位被除数都参与了运算为止。

## Slide 224
图 3 ― 16例 5 程序框图
(a) 除法程序框图; (b) 四舍五入处理框图

## Slide 225
入口: (R7 R6)=被除数, (R5 R4)=除数。
出口: (R7 R6)=商数, (OVER)=溢出标志（FFH为溢出）。
工作寄存器:(R3 R2)=部分余数, (R1)=计数器, (R0)=差值暂存。
程序清单如下:
DIV: MOV A, R5 ; 除数高 8 位送A
JNZ BEGIN ; 除数非零则转BEGIN
MOV A, R4 ; 除数低 8 位送A

## Slide 226
JZ OVER ; 除数为零置溢出标志
BEGIN: MOV A, R7 ; 被除数高 8 位送A
JNZ BEGIN1 ; 被除数非零则转BEGIN1
MOV A, R6 ; 被除数低 8 位送A
JNZ BEGIN1 ; 被除数非零则转BEGIN1
RE T ; 被除数为零则返回
BEGIN1: CLR A ; 清余数单元
MOV R2, A
MOV R3, A

## Slide 227
MOV R1, ＃10H ; 双字节除法计数器置 16
DIV1: CLR C ; 开始R3 R2 R7 R6 左移
MOV A, R6 ; 被除数低 8 位送A
RLC A ; R6循环左移一位
MOV R6, A ; 左移结果回送
MOV A, R7 ; 被除数高 8 位送A
RLC A ; R7 循环左移一位
MOV R7, A ; 左移结果回送
MOV A, R2 ; 余数左移一位
RLC A
MOV R2, A
MOV A, R3

## Slide 228
RLC A
MOV R3, A
DIV2: MOV A, R2 ; 开始部分余数减除数
SUBB A, R4 ; 低 8 位先减
MOV R0, A ; 暂存差值
MOV A, R3
SUBB A, R5 ; 高 8 位相减
JCN EXT ; 若部分余数<除数则转NEXT
INC R6 ; 若部分余数≥除数则商为1
MOV R3, A ; 新余数存R3 R2
MOV A, R0
MOV R2, A

## Slide 229
NEXT: DJN ZR1, DIV1 ; 16 位未除完则返回
MOV A, R3 ; 开始四舍五入处理
JB A.7, ADD1 ; 若余数最高位为 1 则进 1
CLR C ; 开始余数乘 2 处理
MOV A, R2
RLC A ; 余数低 8 位乘 2
MOV R2, A
MOV A, R3
RLC A ; 余数高 8 位乘 2
SU BBA, R5 ; 余数×2－除数
JC NOOVER ; 若余数×2<除数则转
JN ZADD1 ; 若够减则转进 1

## Slide 230
MOV A, R2 ; 高 8 位相等时比较低 8 位
SUBB A, R4
JC NOOVER ; 余数×2<除数则转
ADD1: MOV A, R6 ; 开始商进1处理
ADD A, ＃01H
MOV R6, A
MOV A, R7
ADDC A, ＃00H
MOV R7, A
NOOVER: MOV OVER, ＃00H ; 清溢出标志
RET
OVER: MOV OVER, ＃0FFH ; 置溢出标志
RET

## Slide 231
双字节带符号数除法的算法与无符号数除法的算法基本相同, 所不同的是在计算除法之前先进行商的符号确定。 商的符号确定方法与例4带符号数乘法中乘积符号的确定方法相同。所以双字节带符号除法程序首先要进行商的符号确定, 再调用无符号数除法子程序DIV即可, 这里不再重复。

## Slide 232
3.6.3 查表程序设计
查表, 就是根据变量x, 在表格中查找y, 使y = f (x)。 单片机应用系统中, 查表程序 是一种常用程序, 它被广泛应用于LED显示器控制, 打印机打印以及数据补偿、 计算、 转换等功能程序中（如 3.3.1 节例 1、 2、 4; 3.5.4 节例 7 ）。

## Slide 233
例 6: 设有一巡检报警装置, 需要对 16 路值进行比较, 当每一路输入值超过该路的报警值时, 实现报警。 要求编制一个查表子程序, 依据路数xi, 查表得yi的报警值。
解: xi为路数, 查表时按照 0, 1, 2, …, 15 取值, 故为单字节规则量。 表格依xi顺序列表, 仅存二字节报警值yi, 其表格构造见表3―4。

## Slide 234
表 3 ― 4 路数xi与报警值yi对应关系

## Slide 235
程序入口 : (R2)=路数xi。
程序出口: (R4 R3)=对应xi的报警值yi。
查表子程序如下:
STA1: MOV A, R2 ; 路数xi送A
RL A ; x-i×2
MOV R4, A ; 暂存
ADD A, ＃TABL(rel) ; 加上表首偏移量
MOV CA, @A+PC ; 查y-i第一字节
XCH A, R4 ; 第一字节送R4
ADD A, ＃TABL(rel)+1 ; 形成第二字节表址

## Slide 236
MOV CA, @A+PC ; 取yi第二字节
MOV R3, A ; 第二字节送R3
RET
TAB2: DW 050FH, 0E89H, A695H, 1EAAH
; 报警值表
DW 0D9BH, 7F93H, 0373H, 26D7H
DW 2710H, 9E3FH, 1A66H,22E3H
DW 1174H, 16EFH, 33E4H,6CA0H

## Slide 237
上述查表程序中使用RL A使(A)乘 2, 这是由于DW定义的是双字节空间, 为了保证指向正确的查表地址, 所以要进行乘 2 处理。 另外, 程序中使用MOVCA, @A+PC指令, 使表格偏移不得超过255个字节。 当表格偏移大于255个字节时, 应使用MOVCA, @A+DPTR 查表指令。

## Slide 238
表 3 ― 5 x与表地址对应关系

## Slide 239
编制一个查表程序, 将查得的函数值yi存入R4、 R3 中。
解: 入口: (R3R2)=由其它程序得到的xi规则量, 即: xi = 0000H, 0001H, 0002H, …。
出口: (R5 R4)=依据 xi查得的函数值yi。
查表程序如下：
STA: MOV DPTR, ＃TABL ; 置表首地址
MOV A, R2 ; 求yi在表中序号
CLRC
RLCA
MOV R2, A
MOV A, R3

## Slide 240
RLC A
MOV R3, A
MOV A, R2 ; 求yi在表中地址
ADD A, DPL
MOV DPL, A
MOV A, R3
ADD CA, DPH
MOV DPH, A
CLR A
MOV CA, @A+DPTR ; 查表得yi高位
MOV R5, A
INC DPTR ; 表格地址加 1

## Slide 241
CLR A
MOV CA, @A+DPTR ; 查表得yi低位
MOV R4, A
RET
TAB1: DW… ; 函数值yi表

## Slide 242
例 8: 输入一个ASCII命令符, 要求按照输入的命令字符转去执行相应的处理程序。 设命令为单字节字符 ′A′、 ′D′、 ′E′、 ′L′、 ′M′、 ′X′、 ′Z′七种, 相应的处理程序入口标号分别为双字节XA、 XD、 XE、 XL、 XM、 XX、 XZ。
解: 对于上述情况, 由于xi与yi 均为非规则量, 因此在表格中必须存放相应的xi、 yi值, xi为输入命令符, yi为相应处理程序入口地址, 其表格构造见表 3 ― 6。

## Slide 243
表 3 ― 6 存储内容与表地址关系

## Slide 244
这类表格xi、 yi可以是单字节、 双字节或多字节, 它以两种方式给出表格的容量。 一种是用表格结束标志 0 来表示, 另一种则是给出表格中的项数。 本程序采用结束标志 0 表示。 该查表子程序的算法为: 当输入一个ASCII命令符时, 该子程序顺序查找, 若为所定义的 ７ 种命令符, 则转相应的处理程序; 若查不到则返回。

## Slide 245
入口: (A)=由其它程序将命令字符送入A中。
出口: 查到命令字符则转处理程序, 反之, 若为结束标志则返回。
程序清单如下:
STA3: MOV DPTR, ＃TABL ; 置表首地址
MOV B, A ; 输入命令符暂存
LOOP: CLR A
MOV CA, @A+DPTR ; 取存储命令符xi
JZ LEND ; 查到结束标志返回
INC DPTR ; 表格地址指向yi高位

## Slide 246
CJNE A, B, LNF ; 输入与存储命令符不等转移
CLR A
MOV CA, @A+DPTR ; 命令符相等时取转移地址
MOV B, A ; yi高位暂存于B
INC DPTR ;
MOV CA, @A+DPTR ; yi低位送A
MOV DPL, A ; 转移地址送DPTR
MOV DPH, B
CLR A
JMP @A+DPTR ; 转相应处理程序入口

## Slide 247
LNF: INC DPTR ; 准备查下一项
INC DPTR
SJMP LOOP ; 转LOOP查下一项
LEND: RET ; 没查到返回
TABL: DB′A′ ; ASCII码A
DW′XA′ ; 相应处理入口地址

## Slide 248
DB ′D′
DW ′XD′
DB ′E′
DW ′XE′
DB ′L′
DW ′XL′
DB ′M′
DW ′XM′
DB ′X′
DW ′XX′
DB ′Z′
DW ′XZ′
DB0 ; 表格结束标志

## Slide 249
3.6.4 散转（多分支）程序设计
散转程序是一种并行分支程序。 它是根据某种输入或运算结果, 分别转向各个处理程序。 在MCS—51 单片机中, 散转指令为JMP@A+DPTR, 它按照程序运行时决定的地址执行间接转移指令。
1. 使用地址偏移量表的散转程序
如果所有的N个分支处理程序的总长度小于 256 个字节时, 可以使用地址偏移量来实现N分支散转。 它的优点是程序简单, 转移表短。

## Slide 250
例 9: 按R2 的内容转向 4 个分支处理程序。 4 个分支处理程序总长度小于256个字节。
解: 入口: (R2)=入口条件（0, 1, 2, 3）。
出口: 各分支处理程序入口。
程序清单如下：
N-JMP: MOV A, R2
MOV DPTR, ＃TABL ; 分支表首地址送DPTR
MOV CA, @A+DPTR ; 查表取转移目标地址偏移量
JMP @A+DPTR ; 转移到相应处理程序
TABL: DBP RG0(rel) ; 存放转移目标地址偏移量

## Slide 251
DB PRG1(rel)
DB PRG2(rel)
DB PRG3(rel)
PR G0: …… ; 分支处理程序 0
……
PR G3: …… ; 分支处理程序 3
……

## Slide 252
2. 使用转移指令表的散转程序
使用地址偏移量表的散转程序分支N不能太多, 而且由于DB伪指令只能定义 8 位字节, 分支入口地址的分布也要受到较大的限制。 若在TABL表中存放的不是入口地址偏移量, 而存放的是一系列转移指令AJMP, 则可实现 128 分支程序, 各分支入口地址可在2 KB范围内分布。

## Slide 253
例 10: 设计可多达 128 路分支出口的转移程序。
解: 入口: (R2)=转移目标地址的序号 00H～7FH。
出口: 转移到相应分支程序入口。
程序清单如下：
JMP-128: MOV DPTR, ＃TABL ; 转移指令表首址送 DPTR
MOV A, R2
RL A ; (A) ← (R2)×2
JMP @A+DPTR
TABL: AJMP PRG00
AJMP PRG01;
 AJMP PRG7F
128 个分支程序首址

## Slide 254
PRG00:……
 ………
PRG7F： ……
以上程序中由于AJMP是双字节指令, 因此采用RL指令使(R2)乘以 2, 可保证移向正确的位置。 值得注意的是: 每个分支的入口地址（PRG00～PRG7F）必须与其相应的AJMP指令在同一个 2 K存储区内。 也就是说, 分支入口地址的安排仍有一定的限制。 如改用长转移LJMP指令, 则分支入口可在 64 KB范围内任意安排, 但程序要作相应的修改（请参阅其它参考书）。

## Slide 255
3. 使用位检测指令的散转程序
例 11: 根据P1口上的位状态（“1”有效）散转到不同的处理程序。
解: 若P1 口D0～D7 位为 1, 则转相应处理子程序。 如P1 中第 0 位为 1, 则转PRG0。
程序清单如下：
BIT-JMP: JB 90H, LP0 ; P1 口D0 为 1, 则转LP0 子程序
JB 91H, LP1
JB 92H, LP2
JB 93H, LP3
JB 94H, LP4

## Slide 256
JB 95H, LP5
JB 96H, LP6
JB 97H, LP7
RET
LP0: ACALL PRG0 ; 调相应子程序
RET
LP1: ACALLPRG1
RET
………
LP7: ACALL PRG7
RET