## Slide 1: 第6章 接口芯片与接口技术
6.1 可编程并行I/O接口8255A
6.2 可编程RAM/IO/CTC接口8155
6.3 键盘显示器接口8279
6.4 LED数码显示器接口
6.5 键盘接口 6.6 A/D转换器接口
6.7 D/A转换器接口

## Slide 2: 6.1 可编程并行I/O接口8255A
8255A可编程并行输入/输出接口芯片是Intel公司生产的标准外围接口电路。它采用NMOS工艺制造,用单一＋5V电源供电,具有40条引脚,采用双列直插式封装。它有A、B、C3个端口共24条I/O线，可以通过编程的方法来设定端口的各种I/O功能。由于它功能强,又能方便地与各种微机系统相接,而且在连接外部设备时,通常不需要再附加外部电路,所以得到了广泛的应用。

## Slide 3
6.1.1 8255A的内部结构与引脚
1. 8255A的内部结构
8255A的内部结构如图6―1所示,由以下几部分组成。
1)数据端口A、B、C8255A有3个8位数据端口,即端口A、端口B和端口C。编程人员可以通过软件将它们分别作为输入端口或输出端口，不过这3个端口在不同的工作方式下有不同的功能及特点，如表6―1所示。

## Slide 4
图6―1 8255A的内部结构图

## Slide 5
2) A组和B组控制电路
这是两组根据CPU的命令字控制8255A工作方式的电路。它们的控制寄存器先接受CPU送出的命令字,然后根据命令字分别决定两组的工作方式,也可根据CPU的命令字对端口C的每1位实现按位“复位”或“置位”。
A组控制电路控制端口A和端口C的上半部(PC7~PC4)。
B组控制电路控制端口B和端口C的下半部(PC3~PC0)。

## Slide 6
表6―1 8255A端口功能表

## Slide 7
2. 8255A的芯片引脚
8255A是一种有40个引脚的双列直插式标准芯片,其引脚排列如图6―2所示。除电源(＋5V)和地址以外,其它信号可以分为两组：
(1)与外设相连接的有：
PA7~PA0：A口数据线
PB7~PB0：B口数据线
PC7~PC0：C口数据线

## Slide 8
图6―2 8255A的芯片引脚图

## Slide 9
(2)与CPU相连接的有：
D7~D0：8255A的数据线,和系统数据总线相连。
RESET:复位信号,高电平有效。当RESET有效时,所有内部寄存器都被清除,同时,3个数据端口被自动设为输入方式。
：片选信号,低电平有效。只有当 有效时,芯片才被选中,允许8255A与CPU交换信息。
：读信号,低电平有效。当 有效时,CPU可以从8255A中读取输入数据。

## Slide 10
：写信号,低电平有效。当 有效时,CPU可以往8255A中写入控制字或数据。
A1、A0：端口选择信号。8255A内部有3个数据端口和1个控制端口,当A1A0=00时选中端口A;A1A0=01时选中端口B;A1A0=10时选中端口C;A1A0=11时选中控制口。
A1、A0和 、 及 组合所实现的各种功能如表6-2所示。

## Slide 11
表6―2 8255A端口选择表

## Slide 12
6.1.2 8255A的工作方式
8255A有3种工作方式,即方式0、方式1和方式2,这些工作方式可用软件编程来指定。3种工作方式的传送示意图如图6―3所示。

## Slide 13
图6―3 8255A的3种工作方式
(a)方式0； (b)方式1； (c)方式2

## Slide 14
1.方式0(基本输入/输出方式)
这种工作方式不需要任何选通信号,A口、B口及C口的高4位和低4位都可以设定为输入或输出。作为输出口时,输出的数据均被锁存;作为输入口时,A口的数据能锁存,B口与C口的数据不能锁存。

## Slide 15
2.方式1(选通输入/输出方式)
在这种工作方式下,A口可由编程设定为输入口或输出口,C口的3位用来作为输入/输出操作的控制和同步信号;B口同样可由编程设定为输入口或输出口,C口的另3位用来作为输入/输出操作的控制和同步信号。在方式1下A口和B口的输入数据或输出数据都能被锁存。
1)方式1下A口、B口均为输入
在方式1下,A口和B口均工作在输入状态时,需利用C口的6条线作为控制和状态信号线,其定义如图6―4(a)所示。

## Slide 16
图6―4 方式1下的信号定义
(a)A口、B口均为输入时；(b)A口、B口均为输出时

## Slide 17
C口所提供的用于输入的联络信号有：
① (Strobe)：选通脉冲信号(输入),低电平有效。当外设送来 信号时,输入的数据被装入8255A的输入锁存器中。
②IBF(InputBufferFull)：输入缓冲器满信号(输出),高电平有效。此信号有效时,表示已有一个有效的外设数据锁存于8255A的口锁存器中,尚未被CPU取走,暂不能向接口输入数据,它是一个状态信号。

## Slide 18
③INTR(InterruptRequest)：中断请求信号(输出),高电平有效。当IBF为高、 信号由低变高(后沿)时,该信号有效,向CPU发出中断请求。
方式1 数据输入过程如下：
当外设的数据准备好后,发出 信号,输入的数据被装入锁存器中，然后IBF信号有效(变为高电平)。
数据输入操作的时序关系如图6―5所示。

## Slide 19
图6―5 方式1下的输入时序

## Slide 20
2) 方式1下A口、B口均为输出
与输入时一样,要利用C口的6根信号线,其定义如图6―4(b)所示。用于输出的联络信号有：
(1) (Acknowledge)：外设响应信号(输入),低电平有效。
(2) (OutputBuffeFull)：输出缓冲器满信号(输出),低电平有效。
(3)INTR：中断请求信号(输出),高电平有效。

## Slide 21
方式1下数据输出过程如下：
当外设接收并处理完1组数据后,发回 响应信号。
数据输出操作的时序关系如图6―6所示。
应当指出,当8255A的A口与B口同时为方式1的输入或输出时,需使用C口的6条线,C口剩下的2条线还可以用程序来指定数据的传送方向是输入还是输出,而且也可以对它们实现置位或复位操作。当一个口工作在方式1时,则C口剩下的5条线也可按照上述情况工作。

## Slide 22
图6―6 方式1下的输出时序

## Slide 23
3. 方式2
8255A只有A口具有这种双向输入输出工作方式,实际上是在方式1下A口输入输出的结合。在这种方式下,A口为8位双向传输口,C口的PC7~PC3用来作为输入/输出的同步控制信号。在这种情况下,B口和PC2~PC0只能编程为方式0或方式1工作,而C口剩下的3条线可作为输入或输出线使用或用作B口方式1之下的控制线。

## Slide 24
图6―7 方式2下的信号定义

## Slide 25
在方式2时,其输入输出的操作时序如图6―8所示。
1) 输入操作
当外设向8255A送数据时,选通信号STBA[TX-]也同时送到,选通信号将数据锁存到8255A的输入锁存器中,从而使输入缓冲器满信号IBFA成为高电平(有效),告诉外设,A口已收到数据。选通信号结束时,使中断请求信号为高,向CPU请求中断。
2)输出操作
CPU响应中断,当用输出指令向8255A的A端口中写入一个数据时,会发出写脉冲信号 。

## Slide 26
图6―8 方式2下的时序图

## Slide 27
6.1.3 8255A的控制字及初始化
1.8255A的控制字
8255A为可编程接口芯片,以控制字形式对其工作方式和C口各位的状态进行设置。它有两种控制字：工作方式控制字和C口置位/复位控制字。
1) 工作方式控制字
工作方式控制字用于确定各口的工作方式及数据传送方向,其格式如图6―9所示。

## Slide 28
对工作方式控制字作如下说明：
(1) A口有3种工作方式,而B口只有2种工作方式。
(2)A组包括A口与C口的高4位,B组包括B口与C口的低4位。
(3)在方式1或方式2下,对C口的定义(输入或输出)不影响作为联络线使用的C口各位的功能。
(4)最高位(D7位)为标志位,D7=1为方式控制字。

## Slide 29
2) C口置位/复位控制字
利用C口置位/复位控制字可以很方便地使C口8位中的任一位清0或置1,该控制字的格式如图6―9(b)所示。D7位为该控制字的标志位,D7=0为C口置位/复位控制字。
在使用中,该控制字每次只能对C口中的一位进行置位或复位。应注意的是，作为联络线使用的C口各位是不能采用置位/复位操作来使其置位或复位的。其数值应视现场的具体情况而定。

## Slide 30
2. 8255A的初始化编程
8255A初始化的内容就是向控制寄存器写入工作方式控制字或C口置位/复位控制字。这两个控制字可按同一地址写入且不受先后顺序限制。由于两个控制字因标志位的状态不同,因此8255A能加以区分。

## Slide 31
图6―9 8255A控制字格式
(a)工作方式控制字; (b)C口置位/复位控制字

## Slide 32
例如对8255A各口作如下设置：A口方式0输入,B口方式0输出,C口高位部分为输出、低位部分为输入。设控制寄存器的地址为03FFH,则其工作方式控制字可设置为：
D0=1：C口低半部输入；
D1=0：B口输出；
D2=0：B口方式0；
D3=0：C口高半部输出；
D4=1：A口输入；
D6D5=00：A口方式0；
D7=1：工作方式字标志。

## Slide 33
因此工作方式控制字为10010001B即91H。
初始化程序段为：
MOV DPTR,＃03FFH
MOV A,＃91H
MOVX @DPTR,A
若要使端口C的D3位置位的控制字为00000111B(即07H),而使D3位复位的控制字为00000110B(即06H)。

## Slide 34
6.1.4 8255A与系统的连接
由于8255A是Intel公司专为其主机配套设计制造的标准化外围接口芯片,因此它与MCS-51单片机的连接是比较简单方便的。
一般来说,MCS-51单片机扩展的I/O接口均与片外RAM统一编址。由于单片机系统片外RAM的实际容量一般均不太大,远远达不到64KB的范围,因此I/O接口芯片大多采用部分译码的方法,而用得比较多的则是直接利用地址线的线选法。这种方法虽然要浪费大量的地址号,但译码电路比较简单。图6―10就是一种较常用的连接实例。

## Slide 35
图6―10 8255A与8031的连接

## Slide 36
图6―10中,P0口为地址/数据复用口。数据通过P0口直接传送,地址的低8位是需通过锁存器74LS373得到的,而地址的高8位则由P2口传送。
现采用线选法,利用高8位地址线的P2.7作为线选信号,直接与8255A的片选端 相连,而A1、A0则与地址的最末2位相连。由图6―10所示接法,可得到8255A各个端口的地址,如表6―3所示。

## Slide 37
表6―3 8255A各端口的地址

## Slide 38
6.1.5 8255A应用举例
8255A在微机和单片机控制系统中得到了广泛应用,现举两例加以说明。
例1：要求通过8255A的PC5端向外输出1个正脉冲信号,已知8255A的C口和控制口的地址分别为0002H和0003H。
解：若要从PC5端输出1个正脉冲信号,可通过对PC5位的置位和复位控制来实现。由于每送1个控制字,只能对1位作1次置位或复位操作,故产生1个正脉冲要对PC5位先送置位控制字,经过一定的延时后(延时时间视脉宽而定),再送复位控制字即能实现。程序编制如下：

## Slide 39
MOV DPTR,＃0003H ;指向8255A的控制口
MOV A,＃OBH ;对PC5置1
MOV X @DPTR,A
LCALL DELAY ;延时(调用延时子程序)
DEC A ;对PC5置0
MOV X @DPTR,A

## Slide 40
例2：8255A作为连接打印机的接口。
图6―11是通过8255A连接打印机的接口电路,数据传送采用查询方式。8255A的地址译码采用线选法,将P0.7直接与8255A的 端相连(通过地址锁存器),其口地址A口为7CH,B口为7DH,C口为7EH,命令口为7FH。

## Slide 41
图6―11 8255A连接打印机的接口电路

## Slide 42
现要求编制打印50个字符的程序,该数据存于片内RAM从20H开始的50个连续单元中。
程序如下：
MOV R0,＃7FH ;指向8255A的命令口
MOV A,＃88H ;取方式字：A口输出,C口低出高入
MOV X @R0,A ;送入方式字
MOV R1,＃20H ;R1指向数据区首址
MOV R2,＃32H ;送数据块长度
LP:MOV R0,＃7EH ;指向C口

## Slide 43
LOOP1:MOVX A,@R0 ;读入C口信息
JB A.7,LOOP1 ;若BUSY=1,继续查询
MOV R0,＃7CH ;指向A口
MOV A,@R1 ;取RAM数据
MOV X @R0,A ;数据输出到A口
INC R1 ;数据指针加1
MOV R0,＃7FH ;指向命令口
MOV A,＃00H ;C口置位/复位命令字(PC0=0)
MOV X @R0,A ;产生STB[TX-]的下降沿
MOV A,＃01H ;改变C口置位/复位命令字(PC0=1)
MOV X @R0,A ;产生STB[TX-]的上升沿
DJNZ R2,LP ;未完,则反复

## Slide 44: 6.2 可编程RAM/IO/CTC接口8155
6.2.1 8155的结构与引脚
1. 8155的内部结构
8155的内部结构如图6―12(b)所示。它含有1个256字节的RAM、1个14位定时/计数器以及3个并行I/O口,其中A口、B口均为8位,C口为6位。A口、B口既可作为基本I/O口,也可作为选通I/O口；C口除可作为基本I/O口外,还可用作A口、B口的应答控制联络信号线。此外,8155内部还有一个控制寄存器组,用来存放控制命令字。

## Slide 45
图6―12 8155引脚排列及结构框图
(a)引脚排列; (b)内部结构框图

## Slide 46
图6―12 8155引脚排列及结构框图
(a)引脚排列; (b)内部结构框图

## Slide 47
2.8 155的引脚
8155为40引脚双列直插式封装芯片,其引脚排列如图6―12(a)所示。现将其各引脚的功能简介如下：
AD0~AD7：地址/数据复用线。 它与8031单片机的P0口直接相连。8155和CPU之间的地址、数据、命令及状态信号都通过这组信号线传送。
：片选信号,输入,低电平有效。
：RAM和I/O口选择线。当 =1时,选中I/O口;当 =0时,选中RAM。

## Slide 48
ALE：地址锁存信号。
：读选通信号,输入,低电平有效。
：写选通信号,输入,低电平有效。
TIMERIN：定时器输入。它是8155片内定时器的脉冲信号输入端。
TIMEROUT：定时器输出。通过它可以输出矩形波或脉冲波。
PA0~PA7：A口通用的输入/输出线。由编程来决定是输入还是输出。
PB0~PB7：B口通用的输入/输出线。由编程来决定是输入还是输出。
PC0~PC5：C口的输入/输出或控制信号线。

## Slide 49
6.2.2 8155的RAM和I/O口的编址
与其它接口芯片一样,8155芯片中的RAM和I/O口均占用单片机系统片外RAM的地址，其中高8位地址由
和IO/[AKM-]信号决定。当 =0,且IO/ =0时,低8位的00H~FFH为RAM的有效地址;当 =0,且
IO/ =1时,由低8位地址中的末3位(A2A1A0)来决定各个口的地址,如表6―4所示。

## Slide 50
表6―4 8155端口地址表

## Slide 51
对于多数单片机应用系统来说,由于片外RAM区的容量较大(最大为64KB),因此通常采用线选法对接口芯片进行编址。对8155来说,常用高8位地址中的两位来选择 和IO/ 。例如将P2.7接至 ,将P2.0接至IO/ ,那么8155的RMA和I/O口的编址为：

## Slide 52
RAM：P2.7=0,P2.0=0,其地址范围为：
01111110 00000000B~01111110 11111111B，
即：7E00H~7EFFH。
I/O口：P2.7=0,P2.0=1,口地址范围为：
01111111 00000000B~01111111 00000101B，即7F00H~7F05H。

## Slide 53
具体分配如下：
命令口：7F00H
A口：7F01H
B口：7F02H
C口：7F03H
定时器低8位：7F04H
定时器高8位：7F05H

## Slide 54
6.2.3 8155I/O口的工作方式
8155有3个I/O口,即A口、B口和C口,其中C口只有6位。A口和B口均可工作于基本I/O方式或选通I/O方式。C口既可作为I/O口线,工作于基本I/O方式，也可作为A口、B口选通工作时的状态联络控制信号线。
1.基本I/O
基本I/O为无条件传送,这是最简单的I/O操作,不需要任何联络信号,随时可以进行。
2.选通I/O
选通I/O为条件传送,传送的方式可用查询方式,也可用中断方式。

## Slide 55
(1)BF：I/O缓冲器满空标志,输出,高电平有效。
(2) ：选通信号,输入,低电平有效。
(3)INTR：中断请求信号,输出,高电平有效。
以上这些信号线对A口与B口均适用,分别称之为ABF、 、AINTR与BBF、 、BINTR。它们都是由C口提供的,如表6―5所示。

## Slide 56
表6―5 8155的PC口线联络信号定义

## Slide 57
6.2.4 8155的命令/状态字
8155有1个命令/状态寄存器,实际上这是两个不同的寄存器,分别存放命令字和状态字。由于对命令寄存器只能进行写操作,而对状态寄存器只能进行读操作,因此把它们编为同一个地址,合在一起称之为命令/状态寄存器。
1.命令字
命令字共8位,用于定义I/O端口及定时器的工作方式。对命令寄存器只能写入不能读出(读出的将是状态寄存器的内容)。
命令字的格式如图6―13所示。

## Slide 58
图6―13 8155的命令字格式

## Slide 59
对C口工作方式的说明：
D3D2=00(ALT1)：A口、B口为基本I/O,C口为输入。
D3D2=01(ALT2)：A口、B口为基本I/O,C口为输出。
D3D2=10(ALT3)：A口选通I/O,B口基本I/O,C口低3位为联络信号,高3位输出(参阅表6―5)。
D3D2=11(ALT4)：A口、B口均为选通I/O,C口低3位作为A口联络信号,高3位作为B口联络信号(参阅表6―5)。

## Slide 60
关于定时器运行控制位(TM2、TM1)补充说明如下：
当TM2、TM1=11时,其操作为：当计数器未计数时,装入计数长度和方式后立即开始计数;当计数器正在计数时,待计数器溢出后以新装入的计数长度和方式进行计数。
2.状态字
8155的状态寄存器与命令寄存器共用1个地址,当使用读操作时,读入的便是状态寄存器中的内容。其格式如图6―14所示。

## Slide 61
图6―14 8155的状态字格式

## Slide 62
6.2.5 8155的定时/计数器
8155的定时/计数器是1个14位的减法计数器,由两个8位寄存器构成,其格式如下：
T7 | T6 | T5 | T4 | T3 | T2 | T1 | T0
M2 | M1 | T13 | T12 | T11 | T10 | T9 | T8
D7
D0

## Slide 63
其中低14位组成计数器，剩下的两个高位(M2M1)用于定义计数器输出的信号形式，如图6―15所示。
8155的定时/计数器与MCS-51单片机芯片内部的定时/计数器在功能上是相同的,都有定时和计数两种功能。但是在使用上却有很多不同之处。具体表现在：
(1)8155的定时/计数器为减法计数,而MCS-51单片机内部的定时/计数器却是加法计数。
(2)MCS-51单片机内部的定时/计数器有多种工作方式,而8155的定时/计数器却只有一种固定的工作方式,即14位计数,通过软件方法进行计数值的加载。

## Slide 64
(3)MCS-51单片机内部的定时/计数器有两种计数脉冲：当定时工作时,由芯片内部按机器周期提供固定频率的计数脉冲;当计数工作时,从芯片外部引入计数脉冲。
(4)MCS-51单片机内部的定时/计数器,在计数溢出时自动置位TCON寄存器中的计数溢出标志位TF,供用户以查询或中断方式使用;而8155的定时/计数器,在计数溢出时却是通过TIMEROUT引脚向外部发出1个脉冲信号。

## Slide 65
图6―15 定时/计数器输出方式

## Slide 66
另外,8155的定时器在计数过程中,计数器的值并不直接表示外部输入的脉冲。若作为外部事件计数,那么由计数器的现行计数值求输入脉冲数的方法为：
(1) 停止计数器计数。
(2) 分别读出计数器的两个字节内容。
(3) 取其低14位数作为现行计数值。
(4) 算出现行计数值与初始计数值之差即可。

## Slide 67
6.2.6 8155和MCS-51单片机的接口电路
8155可以和MCS-51单片机直接相连,而不需外加逻辑电路。图6―16所示为8155和MSC-51相连的一种基本连接方法。
按图6―16所示接法,8155的RAM和各端口地址如下：
RAM的地址：0000H~00FFH
命令口：0200H
A口：0201H
B口：0202H
C口：0203H
定时器低位：0204H
定时器高位：0205H

## Slide 68
图6―16 8155与MCS-51的连接方法

## Slide 69
6.2.7 8155的初始化编程及应用举例
8155初始化编程的主要内容为写入8155的命令字和定时/计数器的初值以及输出方式。现举例说明如下。
例1:采用如图6―16所示的接口电路,设A口与C口为输入口,B口为输出口,均为基本I/O。定时器为连续方波工作方式,对输入脉冲进行24分频。试编写8155的初始化程序。

## Slide 70
解：命令字可选取为
PA=0：A口输入
PB=1：B口输出
PC2、PC1=00：A口、B口基本I/O,C口输入
IEA=0,IEB=0：A口、B口均禁止中断
TM2、TM1=11：立即启动计数器
所以命令字为11000010B=C2H。

## Slide 71
计数初值的选取方法为：由于计数值为24，所以
定时器的低8位为18H,高6位为000000B。
定时器的输出方式要求为连续方波,选M2M1=01，那么定时器的高8位为01000000B=40H。
RAM及端口地址与前面的相同。

## Slide 72
初始化程序：
MOV DPTR,＃0204H ;指向定时器的低8位
MOV A,＃18H ;取定时器低8位的值
MOVX @DPTR,A ;写入定时器低8位
INC DPTR ;指向定时器高8位
MOV A,＃40H ;取定时器高8位的值
MOVX @DPTR,A ;写入定时器高8位
MOV DPTR,＃0200H ;指向命令口
MOV A,＃C2H ;取8155的命令字
MOVX @DPTR,A ;写入命令字

## Slide 73
例2:仍采用图6―16所示的接口电路,从8155的A口输入数据并进行判断：若不为0,则将该数据存入8155的RAM中(从起始单元开始存放,数据的总数不超过256个),同时从B口输出,并将PC0置“1”;若为0,则停止输入输出,同时将PC0清“0”。试编写能完成上述任务的初始化及应用程序。
解：初始化及应用程序如下：
MOV DPTR,＃0200H ;指向命令口
MOV A,＃00000110B ;取命令字
MOV X @DPTR,A ;写入命令字

## Slide 74
MOV R0,＃00H ;指向8155的RAM区首址
MOV R1,＃00H ;数据总数为256个
LOOP1:MOV DPTR,＃0201H ;指向A口
MOV X A,@DPTR ;从A口输入数据
JZ LOOP3 ;为0则转
MOV X @R0,A ;不为0,则存入RAM中
INC R0 ;指向下一单元
INC DPTR ;指向B口
MOV X @DPTR,A ;从B口输出
INC DPTR ;指向C口

## Slide 75
MOV X A,@DPTR ;取C口数据
SETB ACC,0 ;使PC0置1
MOV X @DPTR,A ;回送
DJNZ R1,LOOP1 ;未完则反复
LOOP2:SJMP $ ;暂停
LOOP3:MOV DPTR,＃0203H ;指向C口
MOVX @DPTR,A ;回送
SJMP LOOP2

## Slide 76: 6.3 键盘显示器接口8279
6.3.1 8279的组成及引脚
8279芯片有40条引脚，由单一+5V电源供电。它主要由以下几部分组成：
(1) I/O控制和数据缓冲器；
(2) 控制和定时寄存器及定时控制部分；
(3) 扫描计数器；
(4)回送缓冲器与键盘去抖动控制电路；
(5)FIFO(先进先出)寄存器和状态电路；
(6)显示器地址寄存器及显示RAM。

## Slide 77
8279的引脚如图6―17所示，下面对引脚名称作简要说明。
DB0~DB7:双向数据总线。
A0：命令状态或数据选择线。A0=1，表示从DB0~DB7线上传送的是命令或状态字；A0=0表示为数据。
、 ：读、写信号线。
IRQ：中断请求线。
SL0~SL3:扫描线。可进行译码扫描(4选1)，也可进行编码扫描(16选1)，但要使用4-16译码器。若用3-8译码器的话，则扫描线为8选1。

## Slide 78
图6―17 8279引脚图

## Slide 79
RL0~RL7:回送线。内部有上拉电阻，从此线上得到键盘的回扫信号。
OUTA0~OUTA3、OUTB0~OUTB3:显示器刷新寄存器输出，与扫描线同步。

## Slide 80
6.3.2 8279的接口电路与应用举例
图6―18给出了用8279芯片管理24个键的键盘和6个LED数码显示器的实际应用接口电路，以及它与8031单片机的接口方法。
作为一个外设接口芯片，8279的片选信号 由8031的P25、P26、P27这3条地址线经地址译码器译码后得到的(P27、P26、P25=011)。其片内寻址线A0与8031系统的地址线A0相连，此时8279数据口的地址号为6000H，命令/状态口的地址号为6001H。

## Slide 81
图6―18 8279应用实例

## Slide 82
该接口电路的工作过程简述如下：
每当按下一个键，8279会自动识别键号，产生相应的键编码自动送入先进先出寄存器FIFO中，同时产生中断请求信号IRQ，向CPU请求中断。当CPU响应中断，执行中断服务程序，并从FIFO中读取编码数据之后，则IRQ信号将自动撤消。

## Slide 83: 6.4 LED数码显示器接口
6.4.1 LED数码显示器的结构与显示段码
1. LED数码显示器的结构
LED数码显示器是1种由LED发光二极管组合显示字符的显示器件。它使用了8个LED发光二极管,其中7个用于显示字符,1个用于显示小数点,故通常称之为7段(也有称作8段)发光二极管数码显示器。其内部结构如图6―19所示。

## Slide 84
图6―19 7段LED数码显示器

## Slide 85
LED数码显示器有两种连接方法：
(1)共阳极接法。
把发光二极管的阳极连在一起构成公共阳极，使用时公共阳极接+5V,每个发光二极管的阴极通过电阻与输入端相连。
(2)共阴极接法。
把发光二极管的阴极连在一起构成公共阴极，使用时公共阴极接地。每个发光二极管的阳极通过电阻与输入端相连。

## Slide 86
2. LED数码显示器的显示段码
为了显示字符,要为LED显示器提供显示段码(或称字形代码)，组成一个“8”字形字符的7段,再加上1个小数点位,共计8段,因此提供给LED显示器的显示段码为1个字节。各段码位的对应关系如下：
段码位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
显示段 | dp | g | f | e | d | c | b | a

## Slide 87
表6―6 十六进制数及空白字符与P的显示段码

## Slide 88
6.4.2 LED数码显示器的接口方法与接口电路
1.LED数码显示器的接口方法
单片机与LED数码显示器有以硬件为主和以软件为主的两种接口方法。
1)以硬件为主的接口方法
这种接口方法的电路如图6―20所示。

## Slide 89
图6―20 以硬件为主的LED显示器接口电路

## Slide 90
2)以软件为主的接口方法
这种接口方法的电路如图6―21所示，它是以软件
查表代替硬件译码,不但省去了译码器,而且还能显示更多的字符。但是驱动器是必不可少的,因为仅靠接口提供不了较大的电流供LED显示器使用。

## Slide 91
图6―21 以软件为主的LED显示器接口电路

## Slide 92
2. LED数码显示器的接口电路
实际使用的LED数码显示器位数较多,为了简化线路、降低成本,大多采用以软件为主的接口方法。对于多位LED数码显示器,通常采用动态扫描显示方法,即逐个地循环地点亮各位显示器。这样虽然在任一时刻只有1位显示器被点亮,但是由于人眼具有视觉残留效应,看起来与全部显示器持续点亮的效果基本一样(在亮度上要有差别)。

## Slide 93
图6―22 8155作6位LED显示器接口的电路

## Slide 94
6.4.3 LED数码显示器的显示方法
对于多位数码显示器来说,为了简化线路、降低成本,往往采用以软件为主的接口方法,即不使用专门的硬件译码器,而采用软件程序进行译码。如前所述,由于各位数码管的显示段码是互相并联的,因此在同一时刻只能显示同一种字符。对于这种接口电路来说,其显示方法有静态显示和动态显示两种。
1.静态显示
所谓静态显示,就是在同一时刻只显示1种字符,或者说被显示的字符在同一时刻是稳定不变的。其显示方法比较简单,只要将显示段码送至段码口,并把位控字送至位控口即可。所用指令为：

## Slide 95
MOV DPTR,＃SEGPORT ;指向段码口
MOV A,＃SEG ;取显示段码
MOV X @DPTR,A ;输出段码
MOV DPTR,＃BITPORT ;指向位控口
MOV A,＃BIT ;取位控字
MOV X @DPTR,A ;输出位控字

## Slide 96
2.动态显示
如果要在同一时刻显示不同的字符,从电路上看,这是办不到的。因此只能利用人眼对视觉的残留效应,采用动态扫描显示的方法,逐个地循环点亮各位数码管,每位显示1ms左右，使人看起来就好象在同时显示不同的字符一样。
在进行动态扫描显示时,往往事先并不知道应显示什么内容,这样也就无从选择被显示字符的显示段码。为此,一般采用查表的方法,由待显示的字符通过查表得到其对应的显示段码。

## Slide 97
下面介绍一种动态扫描显示子程序：
DIR: MOV R0,＃7AH ;指向显示缓冲区首址
MOV R3,＃01H ;从右边第1位开始显示
MOV A,＃00H ;取全不亮位控字
MOV R1,＃BITPORT ;指向位控口
MOV X @R1,A ;瞬时关显示
LD1: MOV A,@R0 ;取出显示数据
MOV DPTR,＃DSEG ;指向显示段码表首址
MOV C A,@A+DPTR ;查显示段码表
MOV R1,＃SEGPORT ;指向段码口

## Slide 98
MOV X @R1,A ;输出显示段码
MOV R1,＃BITPORT ;指向位控口
MOV A,R3 ;取位控字
MOV X @R1,A ;输出位控字
LCALL DELY ;延时1ms
INC R0 ;指向下一个缓冲单元
JB A.5,LD2 ;已到最高位则转返回
RL A ;不到,向显示器高位移位
MOV R3,A ;保存位控字
SJMP LD1 ;循环

## Slide 99
LD2: RET
DSEG:DBC0H,F9H,A4H,B0H,99H,92H,82H ;显示段码表
DB F8H,80H,90H,88H,83H,C6H，A1H
DB 86H,84H,FFH

## Slide 100
程序说明：
(1)本例接口电路是以软件为主的接口电路,显示数据有6位,每位数码管对应1位有效显示数据。
(2)由程序可知,由于数码显示器的低位(最右边的位)显示的是显示缓冲区中的低地址单元中的数，因此数在显示缓冲区中存放的次序为低地址单元存低位,高地址单元存高位。
(3)在动态扫描显示过程中,每位数码管的显示时间约1ms,这由调用延时1ms子程序DELY来实现。

## Slide 101
(4)本程序是利用查表方法来得到显示段码的,这是一种既简便又快速的方法。由于MCS-51单片机具有查表指令(MOVC指令),因此用来编制查表程序是非常方便的。
(5)由于在显示段码表中,将“空白”字符排在字母“F”的后边,因此在使用查表指令时,若要查“空白”字符的显示段码,那么在累加器A中应放入数据“10H”。
(6)在实际的单片机应用系统中,一般将显示程序作为1个子程序供监控程序调用。

## Slide 102
6.4.4 LED数码显示器应用举例
1.静态显示举例
例1：在数码显示器的最左边1位上显示1个“P”字。数码显示器的接口电路如图6―22所示,设8155的端口地址为7F00H~7F05H,数码管为共阳极。试编写相应的显示程序。
解：本例要显示的字符已知，且在同一时刻只显示1种字符，故可采用静态显示的方法。由图6―22可知，当采用共阳极数码管时，应按共阳极规律控制。在程序的开始，应对8155进行初始化编程，设A、B口均为输出。

## Slide 103
程序如下：
MOV A,＃03H ;8155命令字(A、B口均为输出)
MOV DPTR,＃7F00H ;指向命令口
MOV X @DPTR,A ;输出命令字
MOV A,＃8CH ;取“P”字符的显示段码
INC DPTR ;指向A口
MOV X @DPTR,A ;输出显示段码
INC DPTR
INC DPTR ;指向C口
MOV A,＃20H ;取位控字(最左边一位上显示)
MOV X @DPTR,A ;输出位控字
SJMP $ ;暂停

## Slide 104
例2：开始时在数码显示器的最右边一位上显示1个“0”字,以后每隔0.5秒将“0”字左移1位,直到最左边一位后则停止显示。接口电路与端口地址同上,设有20ms延时子程序D20MS可供调用。试编写相应的程序。
解：本例仍可采用静态显示的方法。
程序如下：
MOV A,＃03H ;8155命令字(A、B口均为输出)
MOV DPTR,＃7F00H ;指向命令口
MOV X @DPTR,A ;输出命令字
MOV A,＃C0H ;取“0”字的显示段码

## Slide 105
INC DPTR ;指向A口
MOV X @DPTR,A ;输出显示段码
INC DPTR
INC DPTR ;指向C口
MOV A,＃01H ;取位控字(最右边一位上显示)
LOOP1:MOV X @DPTR,A ;输出位控字
MOV R0,＃19H ;延时0.5秒
LOOP2:LCALL D20MS
DJNZ R0,LOOP2
JB A.5,LOOP3 ;若已到最左边一位,则转
RL A ;未到，则将位控字左移1位

## Slide 106
SJMP LOOP1 ;继续
LOOP3:MOV A,＃00H ;停止显示
MOV X @DPTR,A
SJMP $ ;暂停
2.动态显示举例
例3：编一动态显示程序,使数码显示器同时显示“ABCDEF”6个字符。设显示缓冲区的首地址为7AH,可调用动态扫描显示子程序DIR(参见643小节)。

## Slide 107
解： MOV A,＃0FH ;取最右边1位字符
MOV R0,＃7AH ;指向显缓区首址(最低位)
MOV R1,＃06H ;共送入6个字符
LOOP:MOV @R0,A ;将字符送入显缓区
INC R0 ;指向下一显示单元
DEC A ;取下一个显示字符
DJNZ R1,LOOP ;6个数未送完,则重复
MM: LCALL DIR ;扫描显示一遍
SJMP MM ;重复扫描

## Slide 108
例4：在一串单字节无符号数中找出最大值,并在数码显示器的最右边两位上显示。设数据串的长度为20,存放在片内RAM从30H单元开始的一段区域中。
解：根据题意,LED数码显示器必须采用动态扫描显示的方法。
本例要显示的是两位数,而数码显示器有6位。在不显示数字的位上数码管应该不亮,而动态扫描显示子程序每次对6位数码管全扫描一遍。

## Slide 109
程序按如下思路编写：
(1)先求出最大值。
(2)将最大值拆字节后存入显示缓冲区,应注意数的存放次序。根据题意,低位数应存入显示缓冲区的低地址单元。
(3)将“空白”字符的查表值10H送入不显示位所对应的显示缓冲区中。
(4)反复调用动态扫描显示子程序。

## Slide 110
程序如下：
MOV R0,＃30H ;R0指向数据区首地址
MOV R1,＃13H ;比较次数送R1
MOV A,@R0 ;取第1个数
M1: INC R0 ;指向下一个数
MOV 70H,@R0 ;下一个数送入70H单元中
CJNE A,70H,M3 ;若前后两个数不相等则转
M2: DJNZ R1,M1 ;若相等,则判比较完否?
SJMP M4 ;若已完,则转至显示处理
M3: JNC M2 ;前一个数大,转至判结束否?

## Slide 111
MOV A,70H ;前一个数小,将大数换入A中
SJMP M2 ;转至判结束处
M4: MOV R2,A ;暂存最大值
ANL A,＃0FH ;保留低位数
MOV 7AH,A ;将低位数存入显示缓冲区中
MOV A,R2 ;恢复最大值
ANL A,＃F0H ;保留高位数
SWAP ;将高位换入低位中
MOV 7BH,A ;存入高位数

## Slide 112
MOV A,＃10H ;取“空白”字符查表值
MOV 7CH,A ;放入显示缓冲区不显示位的单元中
MOV 7DH,A ;高4位不显示
MOV 7EH,A
MOV 7FH,A
MM:LCALL DIR ;扫描显示一遍
SJMP MM ;重复扫描，显示最大值

## Slide 113: 6.5 键盘接口
键盘实际上是由排列成矩阵形式的一系列按键开关组成的，它是单片机系统中最常用的人机联系的一种输入设备。用户通过键盘可以向CPU输入数据、地址和命令。
键盘按其结构形式可分为编码式键盘和非编码式键盘两大类。
编码式键盘是由其内部硬件逻辑电路自动产生被按键的编码。这种键盘使用方便,但价格较贵。

## Slide 114
单片机系统中普遍使用非编码式键盘。这类键盘应主要解决以下几个问题：
(1)键的识别;
(2)如何消除键的抖动;
(3)键的保护。
在以上几个问题中，最主要的是键的识别。

## Slide 115
6.5.1 非编码式键盘的结构与工作原理
1.非编码式键盘的结构
非编码式键盘一般采用行列式结构并按矩阵形式排列,如图6―23所示。
图6―23示出4×4行列式键盘的基本结构示意图。4×4表示有4根行线和4根列线,在每根行线和列线的交叉点上均分布1个单触点按键,共有16个按键。

## Slide 116
2.非编码式键盘的工作原理
非编码式键盘识别闭合键通常有两种方法：一种称为行扫描法,另一种称为线反转法。
1)行扫描法
所谓行扫描法,就是通过行线发出低电平信号,如果该行线所连接的键没有按下的话,则列线所连接的输出端口得到的是全“1”信号;如果有键按下的话,则得到的是非全“1”信号。

## Slide 117
图6―23 非编码式键盘行扫描法的工作原理
(a)无键按下；(b)有键按下；(c)扫描第0行；
(d)扫描第1行；(e)扫描第2行；(f)扫描第3行

## Slide 118
图6―23 非编码式键盘行扫描法的工作原理
(a)无键按下；(b)有键按下；(c)扫描第0行；
(d)扫描第1行；(e)扫描第2行；(f)扫描第3行

## Slide 119
图6―23 非编码式键盘行扫描法的工作原理
(a)无键按下；(b)有键按下；(c)扫描第0行；
(d)扫描第1行；(e)扫描第2行；(f)扫描第3行

## Slide 120
具体过程如下：
首先,为了提高效率,一般先快速检查整个键盘中是否有键按下；然后,再确定按下的是哪一个键。
其次,再用逐行扫描的方法来确定闭合键的具体位置。方法是：先扫描第0行,即输出1110(第0行为“0”,其余3行为“1”),然后读入列信号,判断是否为全“1”。

## Slide 121
2) 线反转法
线反转法也是识别闭合键的一种常用方法。该方法比行扫描法速度要快,但在硬件电路上要求行线与列线均需有上拉电阻,故比行扫描法稍复杂些。
3.如何消除键的抖动
由于按键为机械开关结构,因此机械触点的弹性及电压突跳等原因,往往在触点闭合或断开的瞬间会出现电压抖动,如图6―24所示。

## Slide 122
图6―24 键闭合和断开时的电压抖动

## Slide 123
4.键的保护
键的保护问题指的是当有双键或多键同时按下时会出现什么问题以及如何加以解决。
以图6―23所示为例,若在同一行上有两个键同时按下,从硬件上来说,不会出现什么问题;从软件上来说,由于这时读入的列代码中出现了两个0,由此代码与行值组合成的键特征值就超出了原设定键的范围,因此也就查不出有效的键值来。一旦出现这样情况,一般作为废键处理。

## Slide 124
6.5.2 键盘接口电路
对于8031型单片机来说,如果P1口不作其它用途的话,则可与4×4的键盘相连接,如图6―25所示,其中P1.0~P1.3作为输出口,P1.4~P1.7作为输入口。
对于8751或8051型单片机来说,如果不再外扩程序存储器的话,则可以利用P0~P2口中的任意两个口构成多达8×8的键盘，其中1个作为输出口,1个作为输入口,既可以采用行扫描法,也可以采用线反转法。

## Slide 125
图6―25 8031与4×4键盘的接口电路(行扫描法)

## Slide 126
如果单片机本身的口线已被占用的话,则可以通过外扩I/O接口芯片来构成键盘接口电路，较常用的是8155、8255A等接口芯片。图6―26是采用8155接口芯片构成8×4键盘的接口电路，其中A口为输出,作为行线;C口为输入,作为列线(只用了PC0~PC3四根口线)。

## Slide 127
图6―26 采用8155的键盘接口电路

## Slide 128
6.5.3 键盘扫描程序
现以图6―26所示接口电路为例,说明键盘扫描程序的编制方法。
1.采用行扫描法
采用行扫描法识别闭合键的程序流程图见图6―27。

## Slide 129
图6―27 键分析程序流程图

## Slide 130
首先调用全扫描子程序,检查有无闭合键。若无键闭合,则对数码显示器扫描显示1遍;若有键闭合,则先消抖。这里采用调用两次数码显示器扫描循环显示子程序的方法,每次6ms共12ms。然后再次检查有无键闭合,若无键闭合,则返回主程序;若有键闭合,则进行逐行扫描,以判别闭合键的具体位置。
本例介绍的是第1种方法,采用的计算公式为
键值＝行号×4＋列号 (6―1)
对于8×4的键盘来说,其具体键值由式(6―1)可计算出，见表6―7。

## Slide 131
表6―7 8×4键盘键值计算法

## Slide 132
计算出闭合键的键值后,再判断键释放否？若键未释放，则等待;若键已释放,则再延时消抖,然后判断是命令键还是数字键。若是命令键,则转入命令键处理程序,完成命令键的功能;若是数字键,则转入数字键处理程序,进行数字的存储和显示等。

## Slide 133
键盘扫描程序：
KEY1: LCALL KS1 ;检查有闭合键否？
JNZ LK1 ;A非0,有键闭合则转
LJMP LK8 ;无键闭合转返回
LK1: LCALL DIR ;有键闭合,则延时12ms
LCALL DIR ;消抖
LCALL KS1 ;再次检查有键闭合否？
JNZ LK2 ;有键闭合则转
LJMP LK8 ;无键闭合转返回
LK2: MOV R3,＃00H ;行号初值送R3

## Slide 134
MOV R2,＃FEH ;行扫描初值送R2
LK3: MOV DPTR,＃0101H ;指向8155口A
MOV A,R2 ;行扫描值送A
MOV X @DPTR,A ;扫描1行
INC DPTR
INC DPTR ;指向8155口C
MOV X A,@DPTR ;读入列值
ANL A,＃0FH ;保留低4位
MOV R4,A ;暂存列值
CJNE A,＃0FH,LK4 ;列值非全“1”则转
MOV A,R2 ;行扫描值送A

## Slide 135
JNB A.7,LK8 ;已扫到最后1行则转
RL A ;未扫完,则移至下1行
MOV R2,A ;行值存入R2中
INC R3 ;行号加1
SJMP LK3 ;转至扫描下1行
LK4: MOV A,R3 ;行号送入A
ADD A,R3 ;行号×2
MOV R5,A ;暂存
ADD A,R5 ;行号×4
MOV R5,A ;存入R5中
MOV A,R4 ;列值送入A

## Slide 136
LK5: RRC A ;右移1位
JNC LK6 ;该位为0则转
INC R5 ;列号加1
SJMP LK5 ;列号未判完继续
LK6: PUSH R5 ;保护键值
LK7: LCALL DIR ;扫描1遍显示器
LCALL KS1 ;发全扫描信号
JNZ LK7 ;键未释放则等待
LCALL DIR ;键已释放
LCALL DIR ;延时12ms,消抖
POP A ;键值存入A中

## Slide 137
KND: RET ;返主
LK8: MOV A,＃FFH ;无闭合键标志FFH存入A中
RET ;返主
KS1: MOV DPTR,＃0101H ;有无闭合键判断子程序
MOV A,＃00H ;取全扫描信号
MOV X @DPTR,A ;发全扫描信号
INC DPTR
INC DPTR ;指向8155口C
MOV X A,@DPTR ;读入列值
ANL A,＃0FH ;保留低4位

## Slide 138
ORL A,＃F0H ;高4位取“1”
CPL A ;取反,无键按下则全0
RET ;返主
DIR数码显示器扫描显示子程序可参阅LED数码显示器接口一节。
2.采用线反转法
本例程序采用线反转法来识别闭合键。为简单起见,采用4×4的键盘，其接口电路如图6―28所示。

## Slide 139
图6―28 8031与4×4键盘接口电路(线反转法)

## Slide 140
与上例不同的是,本例先求出闭合键的特征值,然后采用查表的方法求出键值，因此预先要建立1个键值表。如果采用一般的查表方法,由于键的特征值不是依次排列的数值,因此键值表的长度将会很长。例如对于4×4的键盘来说,有效键值只有16个,键的特征值也是16个。但这16个特征值却不是依次排列的,而是从77H到EEH共占用了半页左右的范围(即占用了100多个地址单元)。如果键的数目增加的话,那么占用的范围还要增加。实际上这是对有效地址单元的一种浪费。

## Slide 141
程序中有一点需要说明的是,8031的P1口是准双向口,在输入之前先要输出高电平。由于本例采用4×4的键盘,P1口的低4位作为输出,高4位作为输入。在先输出低4位全扫描信号的同时，将高4位输出全“1”信号,所以就不需要再专门输出高4位的全“1”信号了。
与上例程序一样,本例程序也应作为子程序,执行一遍后,若(A)=FFH,则无闭合键;若(A)≠FFH,则有闭合键,A中存放的即为该闭合键的键值。

## Slide 142
线反转法程序如下：
KEYZ: LCALL KS2 ;检查有闭合键否?
JNZ MK1 ;A非0,有键闭合则转
LJMP MK7 ;无键闭合转返回
MK1: LCALL DIR ;有键闭合,则延时12ms
LCALL DIR ;消抖
LCALL KS2 ;再次检查有键闭合吗?
JNZ MK2 ;若有键闭合则转
LJMP MK7 ;若无键闭合则转返回
MK2:MOV P1,＃F0H ;发行线全扫描信号,列线全“1”

## Slide 143
MOV A,P1 ;读入列状态
ANL A,＃F0H ;保留高4位
CJNE A,＃F0H,MK3 ;有键按下则转
LJMP MK7 ;无闭合键转返回
MK3:MOV R2,A ;保存列值
ORL A,＃0FH ;列线信号保留,行线全“1”
MOV P1,A ;从列线输出
MOV A,P1 ;读入P1口状态
ANL A,＃0FH ;保留行线值
ADD A,R2 ;将行线值和列线值合并得到键特征值

## Slide 144
MOV R2,A ;暂存于R2中
MOV R3,＃00H ;R3存键值(先送初始值0)
MOV DPTR,＃TRBE ;指向键值表首址
MOV R4,＃10H ;查找次数送R4
MK4:CLR A
MOV C A,@A+DPTR ;表中值送入A
MOV 70H,A ;暂存于70H单元中
MOV A,R2 ;键特征值送入A
CJNE A,70H,MK6 ;未查到则转
MK5:LCALL DIR ;扫描1遍显示器
LCALL KS2 ;还有键闭合否?

## Slide 145
JNZ MK5 ;若键未释放,则等待
LCALL DIR ;若键已释放,则延时12ms
LCALL DIR ;消抖
MOV A,R3 ;将键值存入A中
RET ;返主
MK6: INC R3 ;键值加1
INC DPTR ;表地址加1
DJNE R4,MK4 ;未查到,反复查找
MK7: MOV A,＃FFH ;无闭合键标志存入A中
RET ;返主

## Slide 146
KS2: MOV P1,＃F0H ;闭合键判断子程序
MOV A,P1 ;发全扫描信号,读入列线值
ANL A,＃F0H ;保留列线值
CPL A ;取反,无键按下为全0
RET ;返主
TRBE: DB 7EH,BEH,DEH,EEH,7DH,BDH,DDH,EDH
DB 7BH,BBH,DBH,EBH,77H,B7H,D7H,E7H

## Slide 147: 6.6 A/D转换器接口
6.6.1 A/D转换器概述
A/D转换器用以实现模拟量向数字量的转换。按转换原理可分为4种：计数式、双积分式、逐次逼近式及并行式A/D转换器。
目前最常用的是双积分式和逐次逼近式。双积分式A/D转换器的主要优点为转换精度高、抗干扰性能好、价格便宜;缺点为转换速度较慢。因此这种转换器主要用于速度要求不高的场合。常用的产品有ICL7106/ICL7107/ICL7126系列、MC1443以及ICL7135等。

## Slide 148
另一种常用的A/D转换器是逐次逼近式。逐次逼近式A/D转换器是一种速度较快、精度较高的转换器,其转换时间大约在几微秒到几百微秒之间。常用的这类芯片有：
(1)ADC0801~ADC0805型8位MOS型A/D转换器;
(2)ADC0808/0809型8位MOS型A/D转换器;
(3)ADC0816/0817型8位MOS型A/D转换器。
量化间隔和量化误差是A/D转换器的主要技术指标之一。量化间隔可由下式求得：
满量程输入电压
满量程电压
(6―2)

## Slide 149
其中n为A/D转换器的位数。
量化误差有两种表示方法：一种是绝对量化误差；另一种是相对量化误差。可分别由下式求得：
绝对量化误差
量化间隔
(6―3)
相对量化误差
(6―4)

## Slide 150
例如，当满量程电压为5V，采用10位A/D转换器的量化间隔、绝对量化误差、相对量化误差分别为：
量化间隔：
绝对量化误差：
相对量化误差：

## Slide 151
6.6.2 典型A/D转换器芯片ADC0809简介
ADC0809是典型的8位8通道逐次逼近式A/D转换器,采用CMOS工艺制造。
1.ADC0809的内部逻辑结构
ADC0809的内部逻辑结构如图6―29所示。

## Slide 152
图6―29 ADC0809的内部逻辑结构图

## Slide 153
表6―8 ADC0809通道选择表

## Slide 154
图6―30 ADC0809的引脚图

## Slide 155
2.ADC0809的引脚
ADC0809芯片为28引脚双列直插式封装,其引脚排列见图6―30。
(1)IN7~IN0：模拟量输入通道。
(2)ADDA、ADDB、ADDC：模拟通道地址线。
(3)ALE：地址锁存信号。
(4)START：转换启动信号。
(5)D7~D0：数据输出线。
(6)OE：输出允许信号。
(7)CLK：时钟信号。

## Slide 156
(8) EOC：转换结束状态信号。
(9)VCC：+5V电源。
(10)Vref：参考电压。

## Slide 157
6.6.3 MCS-51单片机与ADC0809的接口
ADC0809与MCS-51单片机的一种常用连接方法如图6―31所示。
电路连接主要涉及两个问题,一个是8路模拟信号的通道选择,另一个是A/D转换完成后转换数据的传送。
1. 8路模拟通道选择
ADDA、ADDB、ADDC分别接系统地址锁存器提供的末3位地址,只要把3位地址写入0809中的地址锁存器,就实现了模拟通道选择。

## Slide 158
图6―31 ADC0809与8031的连接图

## Slide 159
启动A/D转换只需使用1条MOVX指令。在此之前,要将P2.0清0并将末3位与所选择的通道号相对应的口地址送入数据指针DPTR中。例如要选择IN0通道时,可采用如下两条指令,即可启动A/D转换：
MOV DPTR,＃FE00H ;送入0809的口地址
MOV X @DPTR,A ;启动A/D转换(IN0)
注意：此处的A与A/D转换无关,可为任意值。

## Slide 160
图6―32 ADC0809信号的时间配合

## Slide 161
2.转换数据的传送
A/D转换后得到的数据为数字量,这些数据应传送给单片机进行处理。数据传送的关键问题是如何确认A/D转换的完成，因为只有确认数据转换完成后,才能进行传送。通常可采用下述3种方式。
1)定时传送方式
对于一种A/D转换器来说,转换时间作为一项技术指标是已知的和固定的。
2)查询方式
A/D转换芯片有表示转换结束的状态信号,例如ADC0809的EOC端。

## Slide 162
3)中断方式
如果把表示转换结束的状态信号(EOC)作为中断请求信号,那么，便可以中断方式进行数据传送。
不管使用上述哪种方式,只要一旦确认转换结束,便可通过指令进行数据传送。所用的指令为MOVX读指令,仍以图6―31所示为例,则有
MOV DPTR,＃FE00H
MOVX A,@DPTR

## Slide 163
例如与D0~D2相连。这时启动A/D转换的指令与上述类似,只不过A的内容不能为任意数,而必须和所选输入通道号IN0~IN7相一致。例如当ADDA、ADDB、ADDC分别与D0、D1、D2相连时,启动IN7的A/D转换指令如下：
MOV DPTR,＃FE00H ;送入0809的口地址
MOV A,＃07H ;D2D1D0=111,选择IN7通道
MOV X @DPRT,A ;启动A/D转换

## Slide 164
6.6.4 A/D转换应用举例
设有一个8路模拟量输入的巡迥检测系统,使用中断方式采样数据,并依次存放在外部RAM的A0H~A7H单元中。采集完一遍以后即停止采集。其数据采样的初始化程序和中断服务程序如下：
初始化程序：
MOV R0,＃A0H ;设立数据存储区指针
MOV R2,＃08H ;8路计数值
SETB IT1 ;边沿触发方式
SETB EA ;CPU开中断

## Slide 165
SETB EX1 ;允许外部中断1中断
MOV DPTR,＃FEF0H ;送入口地址并指向IN0
LOOP:MOV X @DPTR,A ;启动A/D转换
HERE:SJMP HERE ;等待中断
中断服务程序：
MOV X A,@DPTR ;采样数据
MOV X @R0,A ;存数
INC DPTR ;指向下一个模拟通道

## Slide 166
INC R0 ;指向数据存储区下一个单元
DJNZ R2,INT1 ;8路未转换完,则继续
CLR EA ;已转换完,则关中断
CLR EX1 ;禁止外部中断1中断
RE TI ;从中断返回
INT1:MOV X @DPTR,A ;再次启动A/D转换
RE TI ;从中断返回

## Slide 167: 6.7 D/A转换器接口
6.7.1 D/A转换器接口的技术性能指标
D/A转换器的输入为数字量,经转换后输出为模拟量。有关D/A转换器的技术性能指标很多,例如绝对精度、相对精度、线性度、输出电压范围、温度系数、输入数字代码种类(二进制或BCD码)等等。对这些技术性能指标,这里不作全面详细说明，仅对几个与接口有关的技术性能指标作一介绍。

## Slide 168
(1)分辨率。
分辨率是D/A转换器对输入量变化敏感程度的描述,与输入数字量的位数有关。如果数字量的位数为n,则D/A转换器的分辨率为2-n。这就意味着D/A转换器能对满刻度的2-n输入量作出反应。
(2)建立时间。
建立时间是描述D/A转换速度快慢的一个参数,指从输入数字量变化到输出达到终值误差±1/2LSB(最低有效位)时所需的时间,通常以建立时间来表明转换速度。

## Slide 169
(3)接口形式。
D/A转换器与单片机的接口方便与否,主要决定于转换器本身是否带数据锁存器。
6.7.2 典型D/A转换器芯片DAC0832简介
DAC0832为一个8位D/A转换器,单电源供电,在+5~+15V范围内均可正常工作。基准电压的范围为±10V,电流建立时间为1μs,CMOS工艺,低功耗20mW。
DAC0832的内部结构框图如图6―33所示。

## Slide 170
图6―33 DAC0832内部结构框图

## Slide 171
图6―34 0832运算放大器接法

## Slide 172
图6―35 DAC0832引脚图

## Slide 173
各引脚的功能如下：
(1)D7~D0：转换数据输入端。
(2) ：片选信号,输入,低电平有效。
(3)ILE：数据锁存允许信号,输入,高电平有效。
(4) ：写信号1,输入,低电平有效。
(5) ：写信号2,输入,低电平有效。
(6) ：数据传送控制信号,输入,低电平有效。
(7)IOUT1：电流输出1,当DAC寄存器中各位为全“1”时,电流最大;为全“0”时,电流为0。

## Slide 174
(8)IOUT2：电流输出2,电路中保证IOUT1+IOUT2=常数。
(9)Rfb：反馈电阻端,片内集成的电阻为15kΩ。
(10)Vref：参考电压,可正可负,范围为-10~+10V。
(11)DGND：数字量地。
(12)AGND：模拟量地。

## Slide 175
6.7.3 MCS-51单片机与DAC0832的接口
MCS-51单片机与DAC0832的接口有3种连接方式,即直通方式、单缓冲方式及双缓冲方式。直通方式不能直接与系统的数据总线相连,需另加锁存器,故较少应用。下面介绍单缓冲与双缓冲两种连接方式。
1.单缓冲方式
所谓单缓冲方式就是使DAC0832的两个输入寄存器中有一个处于直通方式,而另一个处于受控的锁存方式,当然也可使两个寄存器同时选通及锁存。

## Slide 176
2.双缓冲方式
所谓双缓冲方式,就是把DAC0832的两个锁存器都接成受控锁存方式。
由于两个锁存器分别占据两个地址,因此在程序中需要使用两条传送指令,才能完成一个数字量的模拟转换。假设输入寄存器地址为FEFFH,DAC寄存器地址为FDFFH,则完成一次D/A转换的程序段应为：

## Slide 177
MOV A,＃DATA ;转换数据送入A
MOV DPTR,＃FEFFH ;指向输入寄存器
MOV X @DPTR,A ;转换数据送输入寄存器
MOV DPTR,＃FDFFH ;指向DAC寄存器
MOV X @DPTR,A ;数据进入DAC寄存器并进行D/A转换

## Slide 178
图6―36 DAC0832的3种单缓冲连接方式
(a)DAC寄存器直通方式；(b)输入寄存器直通方式；
(c)两个寄存器同时选通及锁存方式

## Slide 179
图6―36 DAC0832的3种单缓冲连接方式
(a)DAC寄存器直通方式；(b)输入寄存器直通方式；
(c)两个寄存器同时选通及锁存方式

## Slide 180
图6―36 DAC0832的3种单缓冲连接方式
(a)DAC寄存器直通方式；(b)输入寄存器直通方式；
(c)两个寄存器同时选通及锁存方式

## Slide 181
图6―37 DAC0832的双缓冲连接方式图

## Slide 182
6.7.4 D/A转换应用举例
D/A转换器是计算机控制系统中常用的接口器件,它可以直接控制被控对象,例如控制伺服电动机或其它执行机构。它也可以很方便地产生各种输出波形,如矩形波、三角波、阶梯波、锯齿波、梯形波、正弦波及余弦波等。

## Slide 183
图6―38 DAC0832的双极性输出接口

## Slide 184
在图6―38中,运算放大器A2的作用是把运算放大器A1的单极性输出变为双极性输出。例如,当Vref=+5V时,A1的电压输出范围为0~-5V。当VOUT1=0V时,VOUT2=-5V;当VOUT1=-2.5V时,VOUT2=0V;当VOUT1=-5V时,VOUT2=+5V。VOUT2的输出范围为-5V~+5V。VOUT2与参考电压Vref的关系为：
数字码
(6―2)

## Slide 185
几点说明：
(1)以上程序产生的是矩形波,其低电平的宽度由延时子程序DMS1所延时的时间来决定,高电平的宽度则由子程序DMS2所延时的时间来决定。
(2)改变延时子程序DMS1和DMS2的延时时间,就可改变矩形波上下沿的宽度。若DMS1=DMS2(两者延时一样),则输出的是方波。
(3)改变上限值或下限值便可改变矩形波的幅值：单极性输出时为0~-5V或0~+5V;双极性输出时为-5~+5V。

## Slide 186
2.产生锯齿波
利用DAC0832产生锯齿波的参考程序如下：
MOV A,＃00H ;取下限值
MOV DPTR,＃FEFFH ;指向0832口地址
MM:MOV X @DPTR,A ;输出
INC A ;转换值增量
NOP ;延时
NOP
NOP
SJMP MM ;反复

## Slide 187
几点说明：
(1)程序每循环1次,A加1,可见锯齿波的上升沿是由256个小阶梯构成的。
(2)可通过循环程序段的机器周期数,计算出锯齿波的周期,并可根据需要通过延时的办法来改变波形周期。
(3)通过A加1,可得到正向的锯齿波;如要得到负向的锯齿波,只要将A加1改为A减1指令即可实现。
(4)程序中A的变化范围为0~255,所得到的锯齿波为满幅度。

## Slide 188
3.产生三角波
利用DAC0832产生三角波的参考程序如下：
MOV A,＃00H ;取下限值
MOV DPTR,＃FEFFH ;指向0832口地址
SS1:MOV X @DPTR,A ;输出
NOP ;延时
NOP
NOP

## Slide 189
SS2: INC A ;转换值增量
JNZ SS1 ;未到峰值,则继续
SS3: DEC A ;已到峰值,则取后沿
MOV X @DPTR,A ;输出
NOP ;延时
NOP
NOP
JNZ SS3 ;未到谷值,则继续
SJMP SS2 ;已到谷值,则反复

## Slide 190
几点说明：
(1)本程序所产生的三角波谷值为0,峰值为+5V(或-5V)。若改变下限值和上限值,那么三角波的谷值和峰值也随之改变。
(2)改变延时时间可改变三角波的斜率。
(3)若在谷值和峰值处延时较长时间的话,则输出梯形波,延时时间的长短取决于梯形波上下边的宽度。