## Slide 1
第2章 单片机的硬件结构和原理
2.1 概述
2.2 MCS -51单片机硬件结构
2.3 中央处理器CPU
2.4 存储器的结构
2.5 并行输入/输出接口
2.6 单片机的引脚及其功能
2.7 单片机工作的基本时序

## Slide 2
2.1 概 述
2.1.1 单片机的发展简史
4位单片机（1971～1974）
2. 低档8位单片机（1974～1978）
3. 高档8位单片机（1978～1982）
4. 16位单片机（1982～1990）
5. 新一代单片机（90年代以来）

## Slide 3
2.1.2 单片机的应用
1. 单机应用
（1） 测控系统。
（2） 智能仪表。
（3） 机电一体化产品。
（4） 智能接口。
（5） 智能民用产品。

## Slide 4
2. 多机应用
（1） 功能集散系统。
（2） 并行多控制系统。
（3） 局部网络系统。

## Slide 5
2.2 MCS - 51单片机硬件结构
2.2.1 MCS - 51系列单片机的分类
表 2.1 MCS - 51 系列单片机配置一览表

## Slide 6
2.2.2 MCS - 51单片机的内部结构
图 2.1 MCS - 51单片机结构框图

## Slide 7
2.3 中央处理器CPU
2.3.1 运算器
算术逻辑单元ALU
2. 累加器ACC（Accumulator）
3. 寄存器B
4. 程序状态字PSW（Programe State Word）
Cy | AC | F0 | RS1 | RS0 | OV | … | P
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
PSW

## Slide 8
表 2.2 RS1、 RS0与片内工作寄存器组的对应关系
RS1 | RS0 | 寄存器组 | 片内PAM地址 | 通用寄存器名称
0 | 0 | 0组 | 00H~07H | R0~R7
0 | 1 | 1组 | 08H~0FH | R0~R7
1 | 0 | 2组 | 10H~17H | R0~R7
0 | 1 | 3组 | 18H~1FH | R0~R7

## Slide 9
2.3.2 控制器
1. 时钟电路
图 2.2 单片机时钟电路
（a） 内部时钟电路； （b） 外部振荡源

## Slide 10
2. 复位电路
图 2.3 单片机复位电路
（a）上电复位电路；(b) 开关复位电路

## Slide 11
表 2.3 复位后内部寄存器状态

## Slide 12
3. 指令寄存器和指令译码器
指令寄存器中存放指令代码。CPU执行指令时, 由程序存储器中读取的指令代码送入指令存储器, 经译码器译码后由定时与控制电路发出相应的控制信号, 完成指令所指定的操作。

## Slide 13
4. 程序计数器PC（Program Counter）
PC用于存放CPU下一条要执行的指令地址, 是一个 16 位的专用寄存器, 可寻址范围是0000H~0FFFFH共 64 KB。 程序中的每条指令存放在ROM区的某一单元, 并都有自己的存放地址。 CPU 要执行哪条指令时, 就把该条指令所在的单元的地址送上地址总线。 在顺序执行程序中, 当PC的内容被送到地址总线后, 会自动加 1, 即(PC)← (PC)+1, 又指向CPU 下一条要执行的指令地址。

## Slide 14
5. 堆栈指针SP（Stack Pointer）
堆栈操作是在内存RAM区专门开辟出来的按照“先进后出”原则进行数据存取的一种工作方式, 主要用于子程序调用及返回和中断处理断点的保护及返回, 它在完成子程序嵌套和多重中断处理中是必不可少的。为保证逐级正确返回, 进入栈区的“断点”数据应遵循“先进后出”的原则。SP用来指示堆栈所处的位置, 在进行操作之前, 先用指令给SP赋值, 以规定栈区在RAM区的起始地址（栈底层）。当数据推入栈区后, SP的值也自动随之变化。MCS - 51 系统复位后, SP初始化为07H。

## Slide 15
6. 数据指针寄存器DPTR
数据指针DPTR是一个 16 位的专用寄存器, 其高位字节寄存器用DPH表示,低位字节寄存器用DPL表示。既可作为一个 16 位寄存器DPTR来处理, 也可作为两个独立的 8 位寄存器DPH和DPL来处理。 
DPTR 主要用来存放 16 位地址, 当对 64 KB外部数据存储器空间寻址时, 作为间址寄存器用。在访问程序存储器时, 用作基址寄存器。

## Slide 16
2.4 存储器的结构
图 2.4 MCS - 51 单片机的存储器结构

## Slide 17
1. 程序存储器
对于8051来说, 程序存储器（ROM）的内部地址为 0000H~0FFFH, 共 4 KB; 外部地址为 1000H~FFFFH, 共 60 KB。 当程序计数器由内部 0FFFH执行到外部 1000H 时, 会自动跳转。对于 8751 来说, 内部有 4 KB的EPROM, 将它作为内部程序存储器; 8031 内部无程序存储器, 必须外接程序存储器。 
8031 最多可外扩 64 KB程序存储器, 其中 6 个单元地址具有特殊用途, 是保留给系统使用的。0000H是系统的启动地址, 一般在该单元中存放一条绝对跳转指令。0003H、000BH、 000BH、001BH和 0023H对应 5 种中断源的中断服务入口地址。

## Slide 18
2. 内部数据存储器
MCS-51 单片机片内RAM的配置如图 2.4（b）所示。片内RAM为 256 字节, 地址范围为00H~FFH, 分为两大部分: 低 128 字节（00H~7FH）为真正的RAM区; 高 128 字节（80H~FFH）为特殊功能寄存器区SFR。 
在低 128 字节RAM中, 00H~1FH共 32 单元是 4 个通用工作寄存器区。每一个区有 8 个通用寄存器R0~R7。寄存器和RAM地址对应关系如表 2.4。

## Slide 19
表 2.4 寄存器与RAM 地址对照表

## Slide 20
表 2.5 RAM中的位寻址区地址表

## Slide 21
表 2.6 SFR特殊功能寄存器地址表

## Slide 22
表 2.6 SFR特殊功能寄存器地址表

## Slide 23
表 2.6 SFR特殊功能寄存器地址表

## Slide 24
3. 外部数据存储器
外部数据存储器一般由静态RAM构成，其容量大小由用户根据需要而定, 最大可扩展到 64 KB RAM , 地址是 0000H~0FFFFH。 CPU通过MOVX指令访问外部数据存储器, 用间接寻址方式, R0、R1和 DPTR都可作间接寄存器。注意, 外部RAM和扩展的I/O接口是统一编址的, 所有的外扩I/O 口都要占用 64 KB中的地址单元。

## Slide 25
2.5 并行输入/输出接口
图 2.5 P0 口内部一位结构图
1. P0口

## Slide 26
2. P1、P2和P3口
P1、P2 和P3 口为准双向口, 在内部差别不大, 但使用功能有所不同。 
P1口是用户专用 8 位准双向I/O口, 具有通用输入/输出功能, 每一位都能独立地设定为输入或输出。当有输出方式变为输入方式时, 该位的锁存器必须写入“1”, 然后才能进入输入操作。
P2口是 8 位准双向I/O口。外接I/O设备时, 可作为扩展系统的地址总线, 输出高8位地址, 与P0 口一起组成 16 位地址总线。 对于 8031 而言, P2 口一般只作为地址总线使用, 而不作为I/O线直接与外部设备相连。

## Slide 27
表 2.7 P3口的第二功能

## Slide 28
2.6 单片机的引脚及其功能
图 2.6 MCS - 51单片机引脚及总线结构
(a) 管脚图； (b) 8031 引脚功能分类

## Slide 29
2.7 单片机工作的基本时序
1. 机器周期和指令周期
（1） 振荡周期: 也称时钟周期, 是指为单片机提供时钟脉冲信号的振荡源的周期。 
（2） 状态周期: 每个状态周期为时钟周期的 2 倍, 是振荡周期经二分频后得到的。 
（3） 机器周期: 一个机器周期包含 6 个状态周期S1~S6, 也就是 12 个时钟周期。 在一个机器周期内, CPU可以完成一个独立的操作。 
（4） 指令周期: 它是指CPU完成一条操作所需的全部时间。 每条指令执行时间都是有一个或几个机器周期组成。MCS - 51 系统中, 有单周期指令、双周期指令和四周期指令。

## Slide 30
2. MCS - 51 指令的取指/执行时序
图2.7 MCS - 51 单片机取指/执行时序

## Slide 31
3. 访问外部ROM和RAM的时序
图 2.8 读外部程序ROM时序

## Slide 32
图 2 - 9 读外部数据RAM时序

## Slide 33
图 2.10 写外部数据RAM的时序