## Slide 1
8.1 单片机应用系统的开发过程
8.2 单片机开发工具MICE简介
8.3 MCS - 51应用系统的调试
第 8 章 单片机应用系统的设计与开发

## Slide 2
8.1 单片机应用系统的开发过程
图 8.1 单片机应用系统开发设计流程图

## Slide 3
一、 方案论证
(1) 了解用户的需求, 确定设计规模和总体框架。 
(2) 摸清软硬件技术难度, 明确技术主攻问题。 
(3) 针对主攻问题开展调研工作, 查找中外有关资料, 确定初步方案。 
(4) 单片机应用开发技术是软硬件结合的技术, 方案设计要权衡任务的软硬件分工。有时硬件设计会影响到软件程序结构。 如果系统中增加某个硬件接口芯片, 而给系统程序的模块化带来了可能和方便, 那么这个硬件开销是值得的。在无碍大局的情况下, 以软件代替硬件正是计算机技术的长处。 
(5) 尽量采纳可借鉴的成熟技术, 减少重复性劳动。

## Slide 4
二、 硬件系统的设计
单片机应用系统的设计可划分为两部分: 一部分是与单片机直接接口的数字电路范围的电路芯片的设计。如存储器和并行接口的扩展, 定时系统、中断系统扩展, 一般的外部设备的接口, 甚至于A/D、 D/A芯片的接口。另一部分是与模拟电路相关的电路设计, 包括信号整形、变换、隔离和选用传感器; 输出通道中的隔离和驱动以及执行元件的选用。
(1) 从应用系统的总线观念出发, 各局部系统和通道接口设计与单片机要做到全局一盘棋。例如, 芯片间的时间是否匹配, 电平是否兼容, 能否实现总线隔离缓冲等, 避免“拼盘”战术。

## Slide 5
(2) 尽可能选用符合单片机用法的典型电路。 
(3) 尽可能采用新技术, 选用新的元件及芯片。 
(4) 抗干扰设计是硬件设计的重要内容, 如看门狗电路、 去耦滤波、通道隔离、合理的印制板布线等。 
(5) 当系统扩展的各类接口芯片较多时, 要充分考虑到总线驱动能力。当负载超过允许范围时, 为了保证系统可靠工作, 必须加总线驱动器。 
(6) 可用印制板辅助设计软件, 如PROTEL 进行印制板的设计。

## Slide 6
三、 应用软件设计
(1)采用模块程序设计。
(2) 采用自顶向下的程序设计。
(3) 外部设备和外部事件尽量采用中断方式与CPU联络, 这样, 既便于系统模块化, 也可提高程序效率。 
(4) 近几年推出的单片机开发系统, 有些是支持高级语言的, 如C51与PL/M96的编程和在线跟踪调试。
(5) 目前已有一些实用子程序发表, 程序设计时可适当使用, 其中包括运行子程序和控制算法程序等。 
(6) 系统的软件设计应充分考虑到软件抗干扰措施。

## Slide 7
四、软硬件调试
单片机系统主要的功能是: 
(1) 程序的录入、 编辑和交叉汇编功能。 
(2) 提供仿真RAM、 仿真单片机。 
(3) 支持用户汇编语言（有的同时支持高级语言）源文件跟踪调试。 
(4) 目前一般的开发装置都有与通用微机的连机接口, 可以利用微机环境进行调试。 
(5) EPROM的写入功能。

## Slide 8
五、 EPROM固化
所有开发装置调试通过的程序, 最终要脱机运行, 即将仿真ROM中运行的程序固化到EPROM脱机运行。但在开发装置上运行正常的程序, 固化后脱机运行并不一定同样正常。若脱机运行有问题, 需分析原因, 如是否总线驱动功能不够, 或是对接口芯片操作的时间不匹配等。经修改的程序需再次写入。

## Slide 9
8.2 单片机开发工具MICE简介
MICE 因其独到的特点而广泛使用, MBUG是其微机上的调试软件, 主要功能与特点如下: 
(1) MBUG采用随机联络方式与MICE通讯。
(2) MBUG将屏幕划分为寄存器窗口、 存储器窗口、 标号窗口、 变量窗口、 文件窗口及主菜单命令等多种窗口, MICE的状态和命令全部显示在屏幕的顶行和底行, 使用户一屏就能饱览各种调试信息, 所有命令均为一键即发, 且提供系统帮助和用户帮助。

## Slide 10
图 8.2 MBUG的窗口

## Slide 11
(3) 支持对用户汇编、PL/M51及C51语言源文件的直接调试, 并可翻页卷行、自行设计窗口格式及内容等丰富的调试运行功能, 极大地提高了工作效率。 
(4) 高速交叉汇编, 支持多种伪操作, 标准PC机上每秒大约汇编处理 2 KB的源程序。 
(5) 配上EPROM编程卡配件, 具有对多种型号EPROM读、 写、 校验、空片检查等功能。 
(6) OS| Shell功能调用可以使用户在MBUG内执行DOS系统的内部或外部命令, 按EXIT命令返回MBUG, 原有状态并不破坏。

## Slide 12
8.3 MCS - 51 应用系统的调试
一、 硬件调试方法
1. 静态调试
在样机加电之前, 先用万用表等工具, 根据硬件逻辑设计详细检查样机线路的正确性, 核对元器件的型号、 规格和安装是否符合要求。应特别注意电源系统的检查, 以防止电源短路和极性错误。并重点检查系统总线是否存在相互之间短路或与其它信号线的短路。

## Slide 13
第一步是加电后检查各插件上引脚的电位, 一般先检查VCC与GND之间电位, 若在5 V左右属正常。 若出现高压, 联机仿真器调试时, 会损坏仿真器等, 有时会使应用系统的集成块发热损坏。 
第二步是在断电情况下, 除CPU之外, 插上所有元器件, 仿真插头插入样机CPU插座, 并和仿真机相连, 用万用表检查连接的正确性后, 准备联机仿真调试。

## Slide 14
图 8.3 应用系统连接MICE开发系统简图

## Slide 15
2. 联机仿真调试
电路检查无误后, 分别打开样机和仿真器的工作电源, 启动MBUG进入监控状态, 就可进行联机仿真调试了。 
调试的方案是: 把整个应用系统按其功能分成若干模块, 如系统扩展模块:输入模块、 输出模块、A/D模块、 D/A模块等。 针对不同的功能模块, 编写一小段测试程序, 并借助于万用表、示波器、逻辑笔等仪器来检查硬件电路的正确性。

## Slide 16
二、 软件调试方法
1. 程序跳转错
这种错误的现象是程序运行不到指定的地方, 或发生死循环, 通常是由于错用了指令或设错了标号, 如:
ORG 8000H
STRT: CLR C
MOV A, ＃0F0H
LP1: INC A
JNC LP1
MOV DPTR, ＃7FFFH

## Slide 17
2. 程序错误
对于计算程序, 经过反复测试后, 才能验证它的正确性。 例如调试一个双字节十进制加法程序, 该子程序的功能是将 31H、30H和 33H、 32H单元内的BCD 码相加, 结果送 34H、 33H、32H单元。 
STRT: MOV R0, ＃32H
MOV R1, ＃30H
MOV R6, ＃02H
CLR C

## Slide 18
LOOP1: MOV A, @R0
ADDC A, @R1 
DA A
MOV @R0, A
INC R0
INC R1
DJNZ R0, LOOP1 
CLR A
MOV ACC.0, C
MOV @ R0, A
LOOP2: RET

## Slide 19
3. 动态错误
用单步、断点仿真运行命令, 一般只能测试目标系统的静态功能。目标系统的动态性能要用全速仿真命令来测试, 这时应选中目标机中晶振电路工作。 
系统的动态性能范围很广, 如控制系统的实时响应速度、 显示器的亮度、定时器的精度等等。若动态性能没有达到系统设计的指标, 有的原因是由于元器件速度不够造成的; 更多的是由于多个任务之间的关系处理不恰当引起的。

## Slide 20
4. 加电复位电路的错误
排除硬件和软件故障后, 将EPROM和CPU插上目标系统, 若能正常运行, 应用系统的开发研制便完成。若目标机工作不正常, 主要是加电复位电路出现故障造成的。如 8031 没有被初始复位, 则PC不是从 0000H开始运行, 故系统不会正常运行, 必须及时检查加电复位电路。