## Slide 1
第5章 MCS - 51单片机的中断
5.1 中断的概述

5.2 MCS - 51中断系统
5.3 中断系统的应用

## Slide 2
5.1 中 断 的 概 述
1. 中断
中断是指计算机在执行某一程序的过程中, 由于计算机系统内、 外的某种原因, 而必须中止原程序的执行, 转去执行相应的处理程序, 待处理结束之后, 再回来继续执行被中止的原程序的过程。 
采用了中断技术后的计算机, 可以解决CPU与外设之间速度匹配的问题, 使计算机可以及时处理系统中许多随机的参数和信息, 同时, 它也提高了计算机处理故障与应变的能力。

## Slide 3
2. 中断源
中断源是指在计算机系统中向CPU发出中断请求的来源, 中断可以人为设定, 也可以是为响应突发性随机事件而设置。通常有I/O设备、实时控制系统中的随机参数和信息故障源等。

## Slide 4
3. 中断优先级
中断优先级越高, 则响应优先权就越高。当CPU正在执行中断服务程序时, 又有中断优先级更高的中断申请产生, 这时CPU就会暂停当前的中断服务转而处理高级中断申请, 待高级中断处理程序完毕再返回原中断程序断点处继续执行, 这一过程称为中断嵌套。

## Slide 5
4. 中断响应的过程
(1) 在每条指令结束后, 系统都自动检测中断请求信号, 如果有中断请求，且CPU处于开中断状态下, 则响应中断。 
(2) 保护现场, 在保护现场前, 一般要关中断, 以防止现场被破坏。保护现场一般是用堆栈指令将原程序中用到的寄存器推入堆栈。
(3) 中断服务, 即为相应的中断源服务。 
(4) 恢复现场, 用堆栈指令将保护在堆栈中的数据弹出来, 在恢复现场前要关中断, 以防止现场被破坏。在恢复现场后应及时开中断。 
(5) 返回, 此时 CPU将推入到堆栈的断点地址弹回到程序计数器, 从而使CPU继续执行刚才被中断的程序。

## Slide 6
5.2 MCS - 51中断系统
图5.1 MCS - 51中断系统结构框图

## Slide 7
5.2.1 中断源
表 5.1 8051 中 断 源

## Slide 8
1. 特殊功能寄存器TCON中的标志
TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0
(MSB)
(LSB)
图 5.2 TCON格式

## Slide 9
2. 特殊功能寄存器SCON
图 5.3 SCON格式
SM0 | SM1 | SM2 | REN | TB0 | RB0 | TI | RI
(MSB)
LSB

## Slide 10
5.2.2 中断控制
1. 中断允许控制
MCS - 51单片机有 5个（8052有 6个）中断源, 为了使每个中断源都能独立地被允许或禁止, 以便用户能灵活使用, 它在每个中断信号的通道中设置了一个中断屏蔽触发器。
只有该触发器无效, 它所对应的中断请求信号才能进入CPU, 即此类型中断开放。 否则, 即使其对应的中断标志位置1, CPU也不会响应中断, 即此类型中断被屏蔽了。同时CPU内还设置了一个中断允许触发器, 它控制CPU能否响应中断。

## Slide 11
图 5.4 IE格式
EA | X | ET2 | ES | ET1 | EX1 | ET0 | EX0
(MSB)
(LSB)

## Slide 12
2. 中断优先级
X | X | PT2 | PS | PT1 | PX1 | PT0 | PX0
(MSB)
(LSB)
图 5.5 IP的格式

## Slide 13
表 5.2 同级内第二优先级次序

## Slide 14
例如, 某软件中对寄存器IE、 IP设置如下:
MOV IE, ＃ 8FH
MOV IP, ＃ 06H
则此时该系统中: 
· CPU中断允许; 
· 允许外部中断 0、 外部中断 1、 定时器 /计数器 0、 定时器 /计数器1提出的中断申请; 
· 允许中断源的中断优先次序为: 
定时器 /计数器 0>外部中断 1>外部中断 0>定时器/计数器 1。

## Slide 15
5.2.3 中断响应
1. 中断响应的条件
(1） 同级或高优先级的中断已在进行中; 
(2） 当前的机器周期还不是正在执行指令的最后一个机
器周期（换言之, 正在执行的指令完成前, 任何中断请求
都得不到响应）; 
(3） 正在执行的是一条 RETI或者访问特殊功能寄存器
IE或 IP的指令（换言之, 在 RETI或读写 IE或 IP之后, 不会
马上响应中断请求, 而至少执行一条其它指令之后才会响应）。

## Slide 16
2. 中断响应过程
单片机一旦响应中断请求, 就由硬件完成以下功能: 
(1） 根据响应的中断源的中断优先级, 使相应的优先级状态触发器置 1; 
(2） 执行硬件中断服务子程序调用, 并把当前程序计数器PC的内容压入堆栈; 
(3） 清除相应的中断请求标志位（串行口中断请求标
志 RI和 TI除外）; 
(4） 把被响应的中断源所对应的中断服务程序的入口
地址（中断矢量）送入PC, 从而转入相应的中断服务程序。

## Slide 17
表 5.3 中断服务程序入口地址表

## Slide 18
例如, 现有外部中断 1 提出申请, 且主程序中有R0、 R1、 DPTR、累加器A需保护, 则编制程序应为:
  ORG 0000H 
  AJMP MAIN
  ORG 0013H
  LJMP INT1
  …
  ORG 0100H
MAIN: …; 主程序
…
ORG 1000H

## Slide 19
INT1: PUSH ACC ; 中断服务程序
  PUSH DPH
  PUSH DPL
  PUSH 0
  PUSH 1
  
  POP 1
  POP 0
  POP DPL
  POP DPH
  POP ACC
  RETI
…

## Slide 20
编程中应注意: 
(1） 在 0000H放一条跳转到主程序的跳转指令, 这是因为 MCS-51单片机复位后, PC的内容变为 0000H, 程序从 0000H 开始执行, 紧接着 0003H是中断程序入口地址, 故在此中间只能插入一条转移指令; 
(2） 响应中断时, 先自动执行一条隐指令“LCALL 0013H”, 而 0013H至 001BH（定时器 1 溢出中断入口地址）之间可利用的存储单元不够, 故放一条无条件转移指令。 
(3） 在中断服务程序的末尾, 必须安排一条中断返回指令RETI, 使程序自动返回主程序。

## Slide 21
5.3 中断系统的应用
例 1 单步操作的中断实现。
把一个外部中断（设为INT0]）设置为电平激活方式。其中断服务程序的末尾写上如下几条指令: 
JNB P3.2, $ ; 在INT0变高前原地等待(死循环)
JB P3.2, $; 在 INT0变低前原地等待(死循环)
RETI ; 返回并执行一条指令

## Slide 22
现在,若INT0保持低电平, 且允许INT0中断, 则CPU就进入外部中断 0 服务程序, 由于有上述几条指令, 它就会停在 JNB处, 原地等待。当INT0 端出现一个正脉冲（由低到高, 再到低）时, 程序就会往下执行, 执行RETI后, 将返回主程序, 往下执行一条指令, 然后又立即响应中断,以等待INT0端出现的下一个正脉冲。 这样在INT0端每出现一个正脉冲, 主程序就执行一条指令, 实现了单步执行的目的, 要注意的是, 这个正脉冲的高电平持续时间不小于 3个周期, 以确保 CPU能采集到高电平值。

## Slide 23
例 2 多中断源。
MCS - 51 单片机有两个外部中断输入端, 当有 2 个以上中断源时, 它的中断输入端就不够了。此时, 可以采用中断与查询相结合的方法来实现。 可以使每个中断源都接在同一个外部中断输入端上, 同时利用输入口线作为多中断源情况下各中断源的识别线。

## Slide 24
图 5.6 多中断源

## Slide 25
    ORG 0003H 
    LJMP INT0
    …
INT0: PUSH PSW
    PUSH ACC
    JB P0.7, DV1
    JB P0.6, DV2
    JB P0.5, DV3
    JB P0.4, DV4
GOBACK: POP ACC
    POP PSW
    RETI
DV1: …
; 装置1中断服务程序
    …

## Slide 26
  AJMP GOBACK
DV2: …
  ; 装置2中断服务程序
  …
AJMP GOBACK
DV3: …
; 装置3中断服务程序
…
AJMP GOBACK
DV4: …
; 装置4中断服务程序
…
AJMP GOBACK