## Slide 1
第10章 具有51内核的8位单片机简介
10.1 AT89C系列单片机
10.2 8XC51系列单片机
10.3 8XC552系列单片机

## Slide 2
10.1 AT89C系列单片机
10.1.1 AT89C2051主要性能
（1） 与MCS - 51兼容; 
（2） 内部带2 KB可编程闪速存储器; 
（3） 寿命为1 000次擦/写循环; 
（4） 数据保留时间为10年; 
（5） 工作电压范围为2.7 V~6 V; 
（6） 全静态工作频率为0 Hz~24 Hz;

## Slide 3
（7） 两级程序存储器锁定; 
（8） 128×8位内部RAM; 
（9） 15条可编程I/O线; 
（10）2个16位定时器/计数器; 
（11）5个两级中断源; 
（12）可编程全双工串行UART通道; 
（13）直接对LED驱动输出; 
（14）片内精确的模拟比较器; 
（15）片内振荡器和时钟电路; 
（16）低功耗的休眠和掉电模式。

## Slide 4
10.1.2 AT89C2051内部结构及引脚描述
图 10.1 AT89C51内部结构

## Slide 5
图 10.2 AT89C2051引脚配置

## Slide 6
表 10.1 P3口特殊功能

## Slide 7
10.1.3 特殊功能寄存器SFR
表 10.2 AT89C2051的SFR

## Slide 8
10.1.4 程序存储器的加密
表 10.3 3种锁定位保护模式

## Slide 9
10.1.5 低功耗工作方式
1） 待机方式（休眠方式）
当利用软件使待机方式位IDL（PCON.0）=0时, 单片机进入空闲方式。此时, CPU处于休眠状态, 而片内所有其它外围设备都保持工作状态, 片内RAM和所有特殊功能寄存器内容保持不变。 
在待机方式下,当晶振fOSC=12 MHz, 电源电压VCC=6 V时, 电源电流ICC从20 mA降至 5 mA; 而VCC=3 V时, ICC由5.5 mA降至1 mA。 
中断或硬件复位可以终止待机方式。

## Slide 10
当待机方式由硬件复位终止时, CPU要从休眠处恢复程序的执行, 执行 2个机器周期后, 内部复位电路才起作用。 此时, 硬件禁止访问内部RAM, 但允许访问端口引脚。 为了防止休眠被复位终止时对端口引脚意外写入的可能性, 在生成待机方式的指令后不应紧跟对端口引脚的写指令。 
如果不采用外部上拉, P1.0和P1.1应置“0”; 如果采用外部上拉, 则应置“1”。

## Slide 11
2） 掉电方式
掉电方式由掉电方式位PD（PCON.1）=1设置。 此时, 振荡器停止工作, 设置掉电方式的指令成为最后执行的一条指令, 片内RAM和特殊功能寄存器内容保持不变。 
在掉电方式下, VCCmin=2V。当VCC=6V时, ICCmax=100 μA; 当VCC=3 V时, ICCmax=20 μA。 
退出掉电方式的唯一方式是硬件复位。 
硬件复位将重新定义特殊功能寄存器, 但不影响片内RAM。 复位的保持时间应足够长, 以便振荡器能重新开始工作并稳定下来。 在VCC没有恢复到正常工作电压之前, 不应进行复位。  如果不采用外部上拉, P1.0和P1.1应置“0”, 否则置“1”。

## Slide 12
10.1.6 闪速存储器的编程
图 10.3 编程闪速存储器

## Slide 13
图 10.4 闪速存储器编程和校验时序

## Slide 14
表 10.4 5种编程模式

## Slide 15
一、 编程（写代码数据）
AT89C2051编程按下述步骤进行: 
（1） 上电过程: VCC加电, 置RST为“L”（低电平）, XTAL1为“L”, 其它所有引脚悬空, 等待10 ms以上; 
(2） 置RST为“H”（高电平）, P3.2为“H”; 
(3） 在引脚P3.3、P3.4、P3.5、P3.7上施加相应的逻辑电平, 选定基本编程模式;

## Slide 16
(4） 地址信号由内部地址计数器提供（初始值为000H）, 欲写入该地址中的数据加至引脚P1.0～P1.7上; 
(5） 将RST电平升至 12 V启动编程; 
(6） 给P3.2施加一负脉冲, 则编程内部存储器阵列或锁定位的1个字节, 字节写周期采用自定时, 通常为1.2 ms; 
(7） 若要校验已编程数据, 将RST从12V降至逻辑电平“H”, 并置引脚P3.3～P3.7为校验模式电平, 输出数据即可在P1口读取; 
(8） 编程下一个地址字节, 对XTAL1施加一正脉冲, 内部地址计数器加1, 然后在P1口上加载欲写入的新数据;

## Slide 17
(9） 重复步骤（5）～（8）, 改变数据, 递增地址计数器直到2 KB存储阵列全部编程或目标文件结束; 
(10）下电过程: 置XTAL1为“L”, RST为“L”, 其它I/O引脚悬空, VCC下电。当前次编程未结束时, 不允许开始下一次编程。如何确定一次编程操作是否结束, AT89C2051提供了以下两种方法。

## Slide 18
1. 数据查询特性
AT89C2051具有通过数据查询来检测写周期结束的特性。 在写期间, 读操作将导致P1.7输出写入数据的补码, 一旦写完成, 所有输出将出现真实数据, 这时可开始下一数据编程。 利用这一特性, 可以在启动某一次编程后不断地查询写入数据, 直到查询的数据为真实数据时, 就可判定写周期已结束。

## Slide 19
2. 准备好/忙信号
在编程期间, 引脚P3.3(RDY/BSY)提供了编程状态。当引脚P3.2(PROG)电平升高后, 引脚P3.1电平下降, 表示BUSY, 编程结束后P3.1电平抬高, 表示READY（见图10.4所示时序）。 利用查询该状态信息便可确定编程的结束。

## Slide 20
二、 校验（读代码数据）
图 10.5 校验闪速存储器

## Slide 21
(1） 使RST从“L”变为“H”, 地址计数器复位000H; 
(2） 提供适当的控制信号（见图10.4所示时序）, 从P1口读取数据与编程写入数据作比较; 
(3） 给 XTAL1施加正脉冲, 地址计数器加1; 
(4） 从P1口读1个代码数据与编程写入数据作比较; 
(5）重复步骤（3）、（4）， 直至整个存储阵列校验完毕。

## Slide 22
三、 写锁定位
写锁定位完成对闪速存储器加密。 
按前述编程模式表操作: 先选择写锁定位模式, 然后将RST升至12 V, P3.2施加编程脉冲, 即可将锁定位写入（改变模式选择P3.3、 P3.4、 P3.5、 P3.7的输入组合来实现锁定位LB1、 LB2的写入）。不能直接校验锁定位, 要通过观察其持性是否被允许来完成。

## Slide 23
四、 芯片擦除
当编程模式选择为芯片擦除模式并使P3.2引脚上施加10 ms的PROG脉冲后, 整个闪速存储器（2 KB）和2个锁定位即可被擦除。擦除后, 存储器阵列全为FFH。

## Slide 24
五、 读特征字节
特征字节表示AT89C系列芯片的基本特性, 由3或4字节组成, 存储于程序存储区的低端。 AT89C2051芯片的特征字节位于地址000H、 001H、 002H中, 当选择读特征字节模式（P3.3=P3.4=P3.5=P3.7=“L”)并采用类似校验步骤读取数据时, 即可获得AT89C2051芯片的特征字: 
  （000H）=1EH表示该产品由Atmel生产; 
  （001H）=21H表示是89C2051/89C1051; 
  （002H）=FFH表示12 V编程。

## Slide 25
图 10.6 AT89C2051在线编程示例
10.1.7 在线编程

## Slide 26
10.2 8XC51系列单片机
10.2.1 8XC51GB的特点
8XC51GB是一种先进的80C51微控制器, 它具有优良的性能, 主要包含: 串行扩展口、 8通道8位A/D转换器, 可编程的计数器阵列, 片内EPROM。 其主要特性如下: 
(1） 片内有8 KB的EPROM和256字节的RAM; 
(2） 2 个可编程计数阵列, 包括: 2×5高速I/O通道; 比较/捕捉模块; 脉冲宽度调制器; 监视定时器;

## Slide 27
(3） 3 个16位定时器/计数器, T0、 T1具有4种编程方式, T2具有捕捉及波特率生成方式; 
(4） 8通道 8位 A/D转换器, 具有4种编程方式; 
(5）专用监视定时器; 
(6）可编程串行通道, 可进行帧错误检测、自动地址识别;
(7） 串行扩展通道; 
(8） 48位可编程I/O口
(9） 15个中断源, 可设置为4个优先级
（10） 工作温度扩大, 环境温度在-40℃～+125℃能正常工作。

## Slide 28
10.2.2 8XC51GB的内部结构
图 10.7 8XC51GB结构框图

## Slide 29
一、 片内RAM和SFR
8XC51GB片内有256个字节数据RAM, 其地址为00H～7FH、 80H～FFH, 其中地址80H～FFH与特殊功能寄存器SFR的地址重叠。 虽然地址相同, 但它们在物理上是相互独立的。 
当一条指令访问地址高于7FH的内部区域时, CPU应清楚此次操作是访问数据RAM的单元, 还是访问指令中指定地址表示的SFR空间。 8XC51GB指令系统规定: 采用直接地址的指令均为访问数据RAM单元, 例如:
MOV 0A0H, ＃data

## Slide 30
是访问特殊功能寄存器空间中地址为0A0H的寄存器; 而采用间接寻址的指令为访问数据RAM区的单元, 例如: 
  MOV R0, ＃0A0H
  MOV @R0, ＃data
即为访问RAM区地址为0A0H的单元。 
8XC51GB的片内特殊功能寄存器在8051单片机的21个基础上新增了69个, 共计90个, 地址分配和CPU的复位值如表10.5所示。

## Slide 31
表 10.5 SFR地址分配及复位值

## Slide 32
二、 8XC51GB端口及操作
表 10.6 端口复用功能

## Slide 33
三、 8XC51GB的 A/D转换器
表 10.7 ACON寄存器格式

## Slide 34
A/D转换有两种方式: 连续方式和触发方式, 决定通道的转换次序也有两种方式: 扫描方式和选择方式, 它们都是由ACON中的各控制位决定。 
连续方式: 在ACON中将ATM置“0”时, 则进入连续方式。 将ACE置“1”时, 则A/D转换总是从ACH0～ACH7 的 8 个通道连续反复进行。转换结束后, 将AIF置“1”, 然后再从ACH0通道开始下一轮A/D转换, 只要ATM=0、 ACE=1保持不变, 则转换将连续反复进行。

## Slide 35
触发方式: ATM置“1”时, 则进入触发方式。 ACE置“1”时, 外部引脚TR1GIN的第一个下降沿将开始对通道ACH0～ACH7进行一次转换, 并转换结果送入相应的A/D转换结果寄存器ADRES0～ADRES7中。 
扫描方式: AIM置“0”, 便进入扫描方式。 在此方式下, 将依次转换 8 个通道ACH0～ACH7, 并将转换结果送入相应的转换结果寄存器ADRES0～ADRES7中。 
选择方式: AIM置“1”, 便进入选择方式。 在此方式下, A/D转换器先对前 4 个通道ACH0～ACH3 中的某一通道（由ACS1、 ACS0 决定）进行 4 次A/D转换, 并将结果依次送入ADRES0～ADRES3中, 然后再对通道ACH4～ACH7依次转换一次, 将结果依次送入ADRES4～ADRES7 中。

## Slide 36
图 10.8 中断源
四、 8XC51GB中断系统
1. 中断源

## Slide 37
外部中断INT0、 INT1: 这两个中断都可以由电平触发或跳变沿触发, 具体触发方式决定于寄存器TCON中IT0 和IT1 二位的值。 
外部中断INT2、 INT3: 这两个中断都可设置为上升沿或下降沿触发, 具体触发方式由中断控制寄存器EXICON中IT2 和IT3 二位的值决定。 
外部中断INT4、 INT5、 INT6: 这三个中断都是上升沿触发的。
图 10.9 EXICON中断控制寄存器

## Slide 38
2. 中断控制
8XC51GB 的 15 个中断源都可通过将两个中断允许寄存器IE和IEA中对应的中断源控制位置“1”开中断; 置“0”禁止中断。
图 10.10 IE格式

## Slide 39
图 10.11 IEA格式

## Slide 40
3． 中断优先级控制及中断矢量
8XC51GB的 15 个中断源都可由程序指定为 4 个优先级之一, 中断优先级决定于寄存器IP和IP1 或IPA和IPA1 中相应两位控制位编码的值。 优先级低的中断可被优先级高的中断中断, 但不能被与其优先级相同或比它优先级低的中断中断, 任何中断都不能中断最高级中断。若同时接收到两个或两个以上不同优先级的中断请求, 则中断其中最高级中断; 若两个以上的同级中断同时提出中断请求, 则CPU按内部规定的硬件查询次序响应中断, 并转入对应固定矢量入口地址执行程序。

## Slide 41
表 10.8 同一中断优先级硬件查询次序及中断矢量地址

## Slide 42
图 10.12 IP、IP1 的格式
表 10.9 中断优先级设置

## Slide 43
表10.10 IP1 和IP相应位控制的中断源

## Slide 44
图 10.13 IPA1和IPA的格式

## Slide 45
表 10.11 IPA1和IPA相应位控制的中断源

## Slide 46
五、 “看门狗”定时器WDT
看门狗（Watchdog）定时器的作用是强迫微控制器进入复位状态, 使CPU从硬件或软件故障中解脱出来。 
WDT是 14 位计数器, 在计数值达到最大值 3FFFH之前, 必须由软件清“0”, 否则, WDT将产生内部复位信号, 使芯片异常复位。计数器可由软件向复位寄存器WDTCON中写入立即数1EH和 0E1H, WDT在每个机器周期自动加 1。

## Slide 47
10.3 8XC552 系列单片机
10.3.1 8XC552 的主要性能
（1） 8 KB的内部ROM（83C552）或EPROM（87C552）, 可外扩 64 KB EPROM; 片内有 256 B RAM, 还可外扩 64 KB RAM或I/O口; 
（2） 2 个标准的 16 位定时器/计数器; 1 个附加的 16 位定时器/计数器, 并配有 4 个捕捉寄存器和 3 个比较寄存器; 
（3） 1 个 8 路 10 位片内A/D转换器;

## Slide 48
（4） 2 路 8 位分辨率的脉冲宽度调制解调器输出PWM; 
（5） 5 个 8 位并行I/O口, 1 个与A/D合用的输入口; 
（6） 1 个全双工异步串行口UART; 
（7） I2C串行总线口; 
（8） 内部监视定时器WDT; 
（9） 2 个中断优先级, 15 个中断源; 
（10） 有 56 个特殊功能寄存器SFR; 
（11） 采用 68 引脚或 80 引脚PLCC封装; 
（12） 工作时钟频率可选择 1.2~16 MHz。

## Slide 49
图 10.14 8XC552 的内部结构框图
10.3.2 8XC552 内部结构及引脚描述

## Slide 50
图 10.15 8XC552 引脚功能

## Slide 51
10.3.3 8XC552特殊功能寄存器SFR
表 10.12 8XC552 的特殊功能寄存器SFR

## Slide 52
表 10.12 8XC552 的特殊功能寄存器SFR

## Slide 53
表 10.12 8XC552 的特殊功能寄存器SFR

## Slide 54
表 10.12 8XC552 的特殊功能寄存器SFR

## Slide 55
10.3.4 8XC552 并行I/O端口及复用功能
表 10.13 P1、P3、P4和P5口复用功能

## Slide 56
10.3.5 脉冲宽度调制器PWM
图10.16 PWM输出功能原理图

## Slide 57
1． PWM的工作原理
PWM两个脉冲调制输出PWM0和PWM1合用一个预分频器和计数器, 并且预分频器的分频系数决定重复频率, 脉冲的高低电平宽度比分别取决于PWM0 和PWM1 的寄存器的值, 取值范围在 0~255 之间, 输出脉冲的频率由预分频率PWMP决定。 
引脚PWM0输出的重复频率 fPWM由下式决定:

## Slide 58
图 10.17 PWM引脚输出波形
(a)PMM0.1引脚电平；(b) 典型的PWM输出

## Slide 59
2．PWM的应用
图 10.18 PWM输出用作D/A转换器
(a)模拟输出缓冲电路；(b) 带光电隔离器的模拟输出电路

## Slide 60
10.3.6 A/D转换器
图 10.19 8XC552 A/D转换器电路框图

## Slide 61
图10.20 ADCON格式定义

## Slide 62
在进行A/D转换的过程中, 不理睬外部或软件的启动信号, 转换结束后, 置位ADCI, 并将转换结果的高 8 位存放在特殊功能寄存器ADCH中, 低2 位存放在特殊功能寄存器ADCON的最高两位ADC.1 和ADC.0 中。图 10.21 所示为A/D转换的实现原理。A/D转换器具有自己独立的电源引脚（AVDD和AVSS ）以及连到T型电阻网络的引脚（VREF+和V EF-）, AVREF+和AVREF-可以在AVDD+0.2 V和AVSS-0.2 V之间。转换结果可由下式计算:

## Slide 63
图 10.21 A/D转换的实现原理

## Slide 64
10.3.7 定时器T2 和捕捉比较逻辑
图 10.22 定时器T2 和捕捉比较逻辑

## Slide 65
1． 定时器T2
8XC552 单片机的定时器T2 是一个 16 位的计数器, 它由特殊功能寄存器TMH2（高字节）和TML2（低字节）所组成。 它的输入可由软件编程为: fOSC/12、T2 引脚输入的外部脉冲或停止计数。当T2 用作计数器时, T2 引脚上的外部输入信号经过预分频器进入T2, 预分频器的分频系数可编程为 1、2、4、8 四种, T2 引脚上的输入脉冲频率可达每个机器周期一次方波。特殊功能寄存器TMH2 和TML2 是只读寄存器, 由复位信号或RT2 引脚上的上跳变清“0”（若允许）, 预分频器也同时清“0”, RT2 是由置位T2ER（TM2CON.5）位使能的。当T2 发生低字节溢出或 16 位溢出时产生中断请求, 这两个中断的向量是相同的, 两者能同时编程为中断允许或禁止。

## Slide 66
图 10.23 TM2CON格式定义

## Slide 67
TM2CON各位的功能如下: 
  T2IS1: 16 位溢出中断选择位; 
  T2IS0: 字节溢出中断选择位; 
T2ER: 外部复位允许。 T2ER=1 时, T2 可被RT2(P1.5)引脚上的上升沿复位; 
T2B0: T2 字节溢出中断标志位; 
T2P1、 T2P0: 预分频器系数选择。 4 种选择方式如下:

## Slide 68
2P1 P2P0 分频系数
0 0 1
0 1 2
1 0 4
1 1 8
T2MS1 T2MS0 工作方式
0 0 停止计数
0 1 T2时钟源=fOSC/12
1 0 不使用
1 1 T2 时钟源 = T2引脚输入计数脉冲

## Slide 69
2． 捕捉逻辑
图 10.24 CTCON格式定义
CTCON各位的功能如下: 
CTN3～CTN0: CT3～ CT0分别由 CT3I～ CT0I的下降沿捕捉;
CTP3～CTP0: CT3～CT0分别由CT3I～CT0I的上升沿捕捉。

## Slide 70
3． 比较逻辑
图10.25 STE格式定义
图10.26 RTE的格式定义

## Slide 71
图10.27 TM2IR的格式定义
图10.28 IEN1的格式定义

## Slide 72
图 10.29 IP1格式定义

## Slide 73
10.3.8 监视定时器T3
图 10.30 监视定时器T3 原理框图

## Slide 74
在主程序中对T3 进行初始化:
T3 EQU 0FFH ; T3 的地址为FFH
PCON EQU 87H ; PCON的地址为 87H
WATCH—INTV EQU 156 ; 设监视间隔, T3 溢出时间 2 ms×100=; 200 ms

## Slide 75
“看门狗”T3 的服务程序: 
WATCHDOG: ORL PCON, ＃10H ; 置PCON.4=1, 允许 T3装初值
MOV T3, ＃WATCH—INTV ; 间隔时间装入T3 RET

## Slide 76
图 10.31 8XC552 中断系统
10.3.9 8XC552 中断系统

## Slide 77
图 10.32 IEN0 格式定义
图10.33 IEN1格式定义

## Slide 78
图 10.34 IP0 格式定义
图 10.35 IP1 格式定义

## Slide 79
表10.14 8XC552 中断硬件查询次序及中断矢量

## Slide 80
10.3.10 I2C总线简介
I2C总线是Philips公司开发的一种简单、 双向二线制同步串行总线。它只需要两根线（串行时钟线和串行数据线）即可在连接于总线上的器件之间传送信息。这种总线的主要特性如下: 
(1） 总线只有两根线: 串行时钟线和串行数据线; 
(2） 每个连到总线上的器件都可由软件以唯一的地址
寻址, 并建立简单的主/从关系, 主器件既可作为发送器, 又可作为接收器;

## Slide 81
(3） 它是一个真正的多主总线, 带有竞争检测和仲裁电路, 可使多个主机任意同时发送而不破坏总线上的数据; 
(4） 同步时钟允许器件通过总线以不同的波特率进行通讯;
(5） 同步时钟可以作为停止或重新启动串行口发送的握手方式; 
(6） 连接到同一总线的集成电路数只受 400 pF的最大总
线电容的限制。