## Slide 1
第7章 单片机系统扩展与接口技术
7.1 外部总线的扩展
7.2 外部存储器的扩展
7.3 输入/输出接口的扩展
7.4 管理功能部件的扩展
7.5 A/D和D/A接口功能的扩展

## Slide 2
7.1 外部总线的扩展
一、 外部总线的扩展
图 7.1 MCS - 51外部三总线示意图

## Slide 3
图 7.2 地址锁存器的引脚和接口

## Slide 4
二、总线驱动
在单片机应用系统中, 扩展的三总线上挂接很多负载, 如存储器、并行接口、A/D接口、显示接口等, 但总线接口的负载能力有限, 因此常常需要通过连接总线驱动器进行总线驱动。
总线驱动器对于单片机的I/O口只相当于增加了一个TTL负载, 因此驱动器除了对后级电路驱动外,还能对负载的波动变化起隔离作用。 
在对TTL 负载驱动时, 只需考虑驱动电流的大小; 在对MOS负载驱动时, MOS负载的输入电流很小, 更多地要考虑对分布电容的电流驱动。

## Slide 5
1． 常用的总线驱动器
系统总线中地址总线和控制总线是单向的, 因此驱动器可以选用单向的, 如74LS244。 74LS244还带有三态控制, 能实现总线缓冲和隔离。 .
系统中的数据总线是双向的, 其驱动器也要选用双向的, 如74LS245 。74LS245 也是三态的, 有一个方向控制端DIR, DIR=1时输出(An→Bn), DIR=0时输入(An←Bn)。

## Slide 6
图 7.3 总线驱动器芯片管脚
(a) 单向驱动器；(b) 双向驱动器

## Slide 7
2. 总线驱动器的接口
图 7.4 8051与总线驱动器的接口
(a) P2 口的驱动; (b) P0 口的驱动

## Slide 8
7.2 外部存储器的扩展
图 7.5 MCS - 51 单片机程序存储器的扩展原理
7.2.1 外部程序存储器的扩展
1. 外部程序存储器的扩展原理及时序

## Slide 9
2. EPROM扩展电路
图 7.6 2716的引脚图

## Slide 10
2716 有五种工作方式, 见表 7.1。
表 7.1 2716工作方式选择

## Slide 11
图 7.7 2716与8031的连接图

## Slide 12
由图 7.7可确定2716芯片的地址范围。方法是A10～A0从全0开始, 然后从最低位开始依次加 1, 最后变为全1, 相当于211=2 048个单元地址依次选通, 称为字选。即

## Slide 13
3. E2PROM 2864A的扩展
图 7.8 2864A管脚及原理框图
(a) 管脚；(b) 原理框图

## Slide 14
表 7.2 2864A 工作方式
（1） 维持和读出方式: 2864A的维持和读出方式与普通EPROM完全相同。 
（2） 写入方式: 2864A提供了两种数据写入操作方式, 字节写入和页面写入。 
（3） 数据查询方式:

## Slide 15
图 7.9 2864A与8031的接口电路

## Slide 16
7.2.2 外部数据存储器的扩展
1. 外部数据存储器的扩展方法及时序
图 7.10 MCS - 51 数据存储器的扩展示意图

## Slide 17
2. 静态RAM扩展
图 7.11 6264 管脚图

## Slide 18
表 7.3 6264的工作方式

## Slide 19
图 7.12 扩展6264 静态RAM

## Slide 20
6264的8 KB地址范围不唯一（因为A14A13可为任意值）, 6000H~7FFFH是一种地址范围。当向该片6000H单元写一个数据DATA时, 可用如下指令: 
  MOV A, ＃DATA 
  MOV DPTA, ＃6000H
  MOVX @DPTR, A
从７FFFH单元读一个数据时, 可用如下指令: 
  MOV DPTR, ＃7FFFH
  MOVX Ａ, @DPTR

## Slide 21
7.2.3 多片存储器芯片的扩展
1. 线选法寻址
图 7.13 用线选法实现片选

## Slide 22
各芯片的地址范围如下:

## Slide 23
2. 译码法寻址
译码法寻址就是利用地址译码器对系统的片外高位地址进行译码, 以其译码输出作为存储器芯片的片选信号, 将地址划分为连续的地址空间块, 避免了地址的间断。 
译码法仍用低位地址线对每片内的存储单元进行寻址, 而高位地址线经过译码器译码后输出作为各芯片的片选信号。常用的地址译码器是 3/8 译码器 74LS138。 
译码法又分为完全译码和部分译码两种。 

## Slide 24
例 要求用 2764 芯片扩展 8031 的片外程序存储器空间, 分配的地址范围为 0000H~3FFFH。
本例采用完全译码方法。
(1） 确定片数。
因0000H ~ 3FFFH的存储空间为16 KB, 则
所需芯片数=实际要求的存储容量/单个芯片的存储容量
= 16 KB/ 8 KB
= 2（片）

## Slide 25
(2) 分配地址范围。

## Slide 26
(3) 存储器扩展连接如图 7.14 所示。
图 7.14 采用地址译码器扩展存储器的连接图

## Slide 27
7.3 输入/输出接口的扩展
7.3.1 8255A可编程并行I/O接口
8255A具有 3 个 8 位并行I/O口, 称为PA口、 PB口和PC口。 其中PC口又分为高 4 位和低 4 位, 通过控制字设定可以选择三种工作方式: ① 基本输入/输出; ② 选通输入/输出; ③ PA口为双向总线。 
1. 8255A的内部结构和引脚
8255A内部结构包括三个并行数据输入/输出端口, 两个工作方式控制电路, 一个读/写控制电路和 8 位总线缓冲器。

## Slide 28
图 7.15 8255A内部结构和引脚
（a） 内部结构; （b） 引脚

## Slide 29
（1） 端口A、 B、 C。 
A口: 是一个8位数据输出锁存器/缓冲器和一个8位数据输入锁存器。 
B口: 是一个8位数据输出锁存器/缓冲器和一个8位数据输入缓冲器。 
C口: 是一个8位数据输出锁存器/缓冲器和一个8位数据输入缓冲器。 
通常, A口#, B口作为数据输入/输出端口, C口作为控制/状态信息端口。C口内部又分为两个 4 位端口, 每个端口有一个 4 位锁存器, 分别与A口和B口配合使用, 作为控制信号输出或状态信息输入端口。

## Slide 30
（2） 工作方式控制。
工作方式控制电路有两个, 一个是A组控制电路, 另一个是B组控制电路。 这两组控制电路共有一个控制命令寄存器, 用来接收中央处理器发来的控制字。 
A组控制电路用来控制A口和C口的上半部分（PC7~PC4）。B组控制电路用来控制B口和C口的下半部分（PC3~PC0）。

## Slide 31
（3） 总线数据缓冲器。
总线数据缓冲器是一个三态双向8位缓冲器, 作为 8255 与系统总线之间的接口, 用来传送数据、指令、控制命令以及外部状态信息。 
（4） 读/写控制逻辑电路。
读/写控制逻辑电路接收CPU发来的控制信号RD、WR、 RESET、地址信号A1、A0 等, 然后根据控制信号的要求, 将端口数据读出, 送往CPU或将CPU送来的数据写入端口。

## Slide 32
表 7.4 8255A 接口工作状态选择表

## Slide 33
图 7.16 8255A三种工作方式示意图
(a) 方式 0； (b) 方式 1； (c) 方式

## Slide 34
2. 工作方式选择
（1） 方式 0: 基本输入/输出方式。
这种方式不需选通信号。PA,PB和PC中任一端口都可以通过方式控制字设定为输入或输出。 
（2） 方式 1: 选通输入/输出方式。共有 3 个口, 被分为两组。 A组包括A口和PC7~PC4, A口可由编程设定为输入或输出, PC7~PC4 作为输入/输出操作的选通信号和应答信号。B组包括B口和PC3~PC0, 这时C口作为 8255A和外设或CPU之间传送某些状态信息及中断请求信号。

## Slide 35
（3） 方式 2: 双向传送方式。
只有A口有方式 2, 此时, A口为8位双向传送数据口, C口的高5位PC7~PC3用来作为指定A口输入/输出的控制联络线。
表 7.5 8255A的C口联络控制信号线

## Slide 36
3. 8255A 的控制字
（1） 方式控制字
图 7.17 8255A的方式控制字

## Slide 37
（2） 端口C置位/复位控制字
图 7.18 8255A端口C置位/复位控制字

## Slide 38
例 1 要求A口工作在方式0输入, B口为方式1输出, C口高4位PC7~PC4为输入, C口低4位PC3~PC0为输出。实现上述要求的初始化程序为: 
  MOV R1, ＃03H ; 03H为 8255A 控制寄存器地址
  MOV A, ＃9CH ; 8255A工作方式字为 9CH 
  MOVX @R1, A ; 方式字送入 8255A 控制口

## Slide 39
4. 8255A 和 8031 单片机的硬件接口
图 7.19 8255A与8031单片机接口

## Slide 40
设 8255A的A、B、C口和控制寄存器地址依次为 00H、 01H、 02H 和 03H。 如果用户需要将C口的PC3 置 1, PC5 置 0, 可编程如下: 
  MOV R0, ＃03H ; 8255A 控制口地址
  MOV A, ＃07H ; 将PC3 置 1 控制字
  MOVX @R0, A ; 置PC3=1
  MOV A, ＃0AH ; 将PC5 置 0 控制字
  MOVX @R0, A ; 置PC5=0

## Slide 41
例 2 图 7.20 是 8031 扩展 8255A 与打印机接口的电路。 8255A 的片选线为P0.7, 打印机与 8031 采用查询方式交换数据。打印机的状态信号输入给PC7, 打印机忙时BUSY=1, 打印机的数据输入采用选通控制, 当STB上出现负跳变时数据被打入, 要求编写向打印机输出 80 个数据的程序。设 8255A 的A、 B、C和控制寄存器的口地址分别为: 7CH、7DH、7EH和7FH。

## Slide 42
图 7.20 8031扩展打印机接口8255A

## Slide 43
8255A 的方式1中OBF为低电平有效, 而打印机STB要求下降沿选通。所以8255A采用方式0, 由PC0 模拟产生STB信号。因PC7输入, PC0输出, 则方式选择命令字为: 10001110B=8EH。  自内部RAM 20H单元开始向打印机输出80个数据的程序如下:
MOV R0, ＃7FH ; R0 指向控制口
MOV A, ＃8EH ; 方式控制字为8EH
MOV @R0 , A ; 送方式控制字
MOV R1, ＃20H ; 送内部RAM数据块首地址至指针R1
MOV R2, ＃50H ; 置数据块长度

## Slide 44
LP: MOV R0, ＃7EH ; R0指向C口
LP1: MOVX A, @R0 ; 读PC7连接BUSY状态
JB ACC.7, LP1 ; 查询等待打印机
MOV R0, ＃7CH ; 指向A口
  MOV A, @R1 ; 取RAM 数据
  MOVX @R0, A ; 数据输出到8255A口锁存
  INC R1 ; RAM地址加1
  MOV R0, ＃7FH ; R0指向控制口 
  MOV A, ＃00H ; PC0复位控制字
  MOVX @R0, A ; PC0=0, 产生STB的下降沿
MOV A, ＃01H ; PC0置位控制字
MOVX @R0, A ; PC0=1, 产生STB的上升沿
DJNZ R2, LP ; 未完, 则反复

## Slide 45
7.3.2 8155 可编程并行I/O接口
1. 8155的结构与引脚
图 7.21 8155引脚及结构框图

## Slide 46
2. 8155 的RAM和I/O口的编址
表 7.6 8155 端口地址表

## Slide 47
3. 8155 I/O的工作方式
8155 I/O的工作方式有两种: 基本I/O和选通I/O。 
1） 基本I/O
基本I/O为无条件传送, 不需任何联络信号, 8155 的A口、 B口、 C口都可以工作于该方式。

## Slide 48
2） 选通I/O
选通I/O为条件传送, 传送的方式可用查询方式, 也可用中断方式。8155的A 口、B口均可工作于此方式, 这时需由C口提供联络控制信号线。 这些联络控制信号线有: 
(1) BF: I/O缓冲器满标志, 输出, 高电平有效。 
(2) STB: 选通信号, 输入, 低电平有效。 
(3) INTR: 中断请求信号, 输入, 低电平有效。 
以上信号线对A口和B口均适用, 分别称为ABF, ASTB, AINTR 和 BBF、BSTB、BINTR。它们都由C口提供, 如表 7.7 所示。

## Slide 49
表 7.7 8155 的PC口线联络信号

## Slide 50
4. 8155的命令/状态字
8155 有一个命令/状态字寄存器, 实际上这是两个不同的寄存器, 分别存放命令字和状态字。由于对命令寄存器只能进行写操作, 对状态寄存器只能进行读操作, 因此把它们统一编址, 合称命令/状态寄存器。
1) 命令字
命令字共 8 位, 用于定义I/O口及定时器的工作方式。

## Slide 51
图 7.22 8155的命令字格式

## Slide 52
对C口工作方式的说明: 
D3D2=00（ALT1）: A口、B口为基本I/O, C口为输入。
D3D2=11（ALT2）: A口、B口为基本I/O, C口为输出。
D3D2=01（ALT3）: A口为选通I/O, B口为基本I/O, C口低 3 位为联络信号, 高 3 位输出。 
D3D2=10（ALT4）: A口、B口均为选通I/O, C口低3位作A口联络信号, 高 3 位作 B口联络信号。

## Slide 53
对定时器运行控制位（TM2, TM1）的说明: 
当TM2TM1=11 时, 其操作为: 当计数器未计数时, 装入计数长度后, 立即开始计数; 当计数器正在计数时, 待计数器溢出后以新装入的计数长度和方式进行计数。

## Slide 54
2) 状态字
图 7.23 8155的状态字格式

## Slide 55
5. 8155 的定时器/计数器
8155 的定时器/计数器是一个14位的减法计数器, 由两个8位寄存器构成, 其格式如下:
T7 | T6 | T5 | T4 | T3 | T2 | T1 | T0
M2 | M1 | T13 | T12 | T11 | T10 | T9 | T8
TL(04H)
TL(05H)

## Slide 56
图 7.24 8155定时器方式及输出波形

## Slide 57
6. 8155的接口电路及应用
图 7.25 8155 与MCS - 51 的接口

## Slide 58
例 3 在图 7.25 所示的接口电路中, 设A口与C口为输入口, B口为输出口, 均为基本I/O。定时器为连续方波工作方式, 对输入脉冲进行 24 分频。试编写 8155 的初始化程序。
命令字可选取为: PA=0, PB=1, PC2PC1=00, IEA=0, IEB=0, TM2TM1=11。即命令字为11000010B=C2H。
初始化程序:

## Slide 59
MOV OPTR, ＃0204H ; 指向定时器的低 8 位
MOV A , ＃18H ; 设置定时器的低 8 位的值
MOVX @DPTR, A ; 写入定时器低 8 位
INC DPTR ; 指向定时器的高位
MOV A, ＃40H ; 设置定时器的高 6 位及 2 位输出 方式位的值
MOVX @DPTR, A ; 写入位的值
MOV DPTR, ＃0200H ; 指向命令口
MOV A, ＃C2H ; 取 8155 的命令字
MOVX @DPTR, A ; 写入命令字

## Slide 60
例 4 采用图 7.25 所示的电路, 从 8155 的A口输入数据, 并进行判断: 若不为0, 则将该数据存入 8155 的RAM中（从起始单元开始, 数据总数不超过256个）, 同时从B口输出, 并将PC0 置“1”; 若为 0, 则停止输入数据, 同时将PC0清“0”, 试编写程序。 
    MOV DPTR, ＃0200H ; 指向命令口
    MOV A, ＃06H ; 设置命令字
    MOVX @DPTR, A ; 写入命令字
    MOV R0, ＃00H ; 指向 8155 的RAM区首址
    MOV R1, ＃00H ; 数据总数为 256 个
LP1: MOV DPTR, ＃0201H ; 指向A口
    MOVX A, @DPTR ; 从A口读入数据
    JZ LP3 ; 为 0 则转

## Slide 61
    MOVX @R0, A ; 存入RAM单元
    INC R0 ; 指向下一单元
    INC DPTR ; 指向B口
    MOVX @DPTR, A ; B口输出
    INC DPTR ; 指向C口
    MOVX A, @DPTR ; C口读入
    SETB ACC, 0 ; 使PC0=1
    MOVX @DPTR, A ; 回送
    DJNZ R1, LP1 ; 未完则反复
LP2: SJMP $ ; 暂停
LP3: MOV DPTR, ＃0203H ; 指向C口
    MOVX @DPTR, A ; 回送
    SJMP LP2

## Slide 62
7.4 管理功能部件的扩展
7.4.1 键盘接口
键盘实际上是由排列成矩阵形式的一系列按键开关组成, 用户通过键盘可以向CPU输入数据、地址和命令。 
键盘按其结构形式可分为: 编码式键盘和非编码式键盘两类。
单片机系统中普遍使用非编码式键盘, 这类键盘主要解决以下几个问题: 
  ① 键的识别; 
  ② 如何消除键的抖动; 
  ③ 键的保护。

## Slide 63
1. 非编码式键盘工作原理
非编码式键盘识别按键的方法有两种: 一是行扫描法, 二是线反转法。 
1) 行扫描法
通过行线发出低电平信号, 如果该行线所连接的键没有按下的话, 则列线所接的端口得到的是全“1”信号, 如果有键按下的话, 则得到非全“1”信号。 
为了防止双键或多键同时按下, 往往从第 0 行一直扫描到最后 1 行, 若只发现 1 个闭合键, 则为有效键, 否则全部作废。
找到闭合键后, 读入相应的键值, 再转至相应的键处理程序。

## Slide 64
2) 线反转法
线反转法也是识别闭合键的一种常用方法, 该法比行扫描速度快, 但在硬件上要求行线与列线外接上拉电阻。 
先将行线作为输出线, 列线作为输入线, 行线输出全“0”信号, 读入列线的值, 然后将行线和列线的输入输出关系互换, 并且将刚才读到的列线值从列线所接的端口输出, 再读取行线的输入值。那么在闭合键所在的行线上值必为 0。这样, 当一个键被按下时, 必定可读到一对唯一的行列值。

## Slide 65
2. 键盘接口电路
图 7.26 采用8155的键盘接口电路

## Slide 66
下面的程序是用行扫描法进行键扫描的程序, 其中KS1 为判键闭合的子程序。 有键闭合时（A）=0。 DIR为数码显示器扫描显示子程序, 执行一遍的时间约6 ms。 程序执行后, 若键闭合, 键值存入A中, 键值的计算公式是: 键值=行号×4+列号; 若无键闭合, 则A中存入标志FFH。
KEY1:LCALL KS1 ; 检查有无闭合键?
JNZ LK1 ; （A）=0, 有键闭合则转
LJMP LK8 ; 无闭合键则返回 
LK1: LCALL DIR ; 延时 12 ms
LCALL DIR ; 清抖
LCALL LS1 ; 再检查有键闭合否?
JNZ LK2 ; 有键闭合则转
LJMP LK8 ; 无键闭合则返回

## Slide 67
LK2: MOV R3, ＃00H ; 行号初值送R3
MOV R2, ＃FEH ; 行扫描初值送R2
LK3: MOV DPTR, ＃0101H ; 指向 8155 口A
MOV A, R2 ; 行扫描值送A
MOVX @DOTR, A ; 扫描 1 行
INC DPTR
INC DPTR ; 指向 8155 口C
MOVX A, @DPTR ; 读入列值
ANL A, ＃0FH ; 保留低 4 位
MOV R4, A ; 暂存列值
CJNZ A, ＃0FH, LK4 ; 列值非全“1”则转
MOV A, R2 ; 行扫描值送A

## Slide 68
    JNB ACC.7, LK8 ; 扫至最后一行则转
    RL A ; 未扫完, 则移至下一行
    MOV R2, A ; 行值存入R2 中
    INC R3 ; 行号加 1
    SJMP LK3 ; 转至扫描下一行
LK4: MOV A, R3 ; 行号送入A
  ADD A, R3 ; 行号×2
  MOV R5, A 
  ADD A, R5 ; 行号×4
  MOV R5, A ; 存入R5 中
  MOV A, R4 ; 列值送A

## Slide 69
LK5: RRC A ; 右移一位
JNC LK6 ; 该位为 0 则转
INC R5 ; 列号加 1
SJMP LK5 ; 列号未判完则继续
LK6: MOV 20H, R5; 存键值
LK7: LCALL DIR ; 扫描一遍显示器
LCALL KS1 ; 发扫描信号
JNZ LK7 ; 键未释放等待
LCALL DIR ; 键已释放
LCALL DIR ; 延时 12 ms, 清抖
MOV A, 20H ; 键值存入A中
KND: RET

## Slide 70
LK8: MOV A, ＃FFH ; 无键标志FFH存入A中
RET 
KS1: MOV DPTR, ＃0101H ; 判键子程序
MOV A, ＃00H ; 全扫描信号
MOVX @DPTR, A ; 发全扫描信号
INC DPTR
INC DPTR ; 指向8155口C
MOVX A, @DPTR ; 读入列值
ANL A, ＃0FH ; 保留低4位
ORL A, ＃F0H ; 高4位取“1”
CPL A ; 取反, 无键按下则全“0”
RET

## Slide 71
7.4.2 LED显示器接口
1. LED显示器结构与原理
图 7.27 7段LED数码显示器

## Slide 72
各段码位的对应关系如下:

## Slide 73
表 7.8 十六进制数及空白与P的显示段码

## Slide 74
2. LED显示器接口电路
图 7.28 6 位动态显示器接口

## Slide 75
图 7.29 显示子程序流程图

## Slide 76
程序清单如下:
DIR: MOV R0, ＃79H ; 显示缓冲区首址送R0
MOV R3, ＃01H ; 使显示器最右边位亮
MOV A, R3
LD0: MOV DPTR, ＃0101H ; 扫描值送PA口
MOVX @ DPTR, A
INC DPTR ; 指向PB口
MOV A, @R0 ; 取显示数据
ADD A, ＃12H ; 加上偏移量
MOVX A, @A+PC ; 取出字形
MOVX @ DPTR, A ; 送出显示

## Slide 77
    ACALL DL1 ; 延时
    INC R0 ; 缓冲区地址加 1
    MOV A, R3; 
    JB ACC.5, LD1 ; 扫到第 6 个显示位了吗？
    RL A ; 没有, R3 左环移一位, 扫描下一个显示位
    MOV R3, A
    AJMP LD0
LD1: RET
DSEG: DB 3FH, 06H, 5BH, 4FH, 66H, 6DH ; 显示段码表
DSEG1: DB 7DH, 07H, 7FH, 6FH, 77H, 7CH

## Slide 78
DSEG2: DB 39H, 5EH, 79H, 71H, 73H, 3EH
DSEG3: DB 31H, 61H, 1CH, 23H, 40H, 03H
DSEG4: DB 18H, 00H, 00H, 00H
DL1: MOV R7, ＃02H[DW]; 延时子程序
DL: MOV R6, ＃0FFH
DL6: DJNZ R6, DL6
DJNZ R7, DL
RET

## Slide 79
7.4.3 键盘显示器接口8279
1. 8279的组成及引脚
8279 芯片有 40 条引脚, 由单一+5 V电源供电。 它主要由以下几部分组成: 
  （1） I/O控制和数据缓冲器; 
  （2） 控制和定时寄存器及定时控制部分; 
  （3） 扫描计数器; 
  （4） 回送缓冲器与键盘去抖动控制电路; 
  （5） FIFO（先进后出）寄存器和状态电路; 
  （6） 显示器地址寄存器及显示RAM。

## Slide 80
图 7.30 8279的引脚图

## Slide 81
2. 8279的接口电路与应用
图 7.31 8031与 8279 接口连接框图

## Slide 82
更新显示器和用查询方法读出 16 个键输入数的程序如下:
STRT1: MOV OPTR, ＃7FFFH ; 7FFFH为 8279 状态地址
MOV A, ＃0D1H ; 清除命令
MOVX DPTR, A ; 命令字输入 
WAITD:MOVX A, @DPTR ; 读入状态
JB ACC.7, WAITD; 清除等待
MOV A, ＃2AH ; 对时钟编程, 设ALE为 1 MHz,
; 10 分频为 100 kHz
MOVX @DPTR, A ; 命令送入
MOV A, ＃08H ; 显示器左边输入外部译码, 双键
；互锁方式
MOVX @DPTR , A

## Slide 83
MOV R0, ＃30H ; 设30H~3FH存放显示字形的段数据
MOV R7, ＃10H ; 显示16位数
MOV A, ＃90H ; 输出写显示数据命令
MOVX @DPTR, A
MOV DPTR , ＃7EFFH ; 7EFFH是 8279 数据地址
LOOP1:MOV A, @R0
MOVX @DPTR, A ; 段选码送 8279 显示RAM
INC R0 ; 指向下一个段选码
DJN2 R7, LOOP1 ; 16 个段选码送完？
MOV R0, ＃40H ; 40H为键值存放单元首址
MOV R7, ＃10H ; 有 16 个键值
LOOP2: MOV DPTR, ＃7FFFH ; 读 8279 状态

## Slide 84
LOOP3:MOVX A, @DPTR
ANL A, ＃0FH ; 取状态字低 4 位
JZ LOOP3 ; FIFO中无键值时等待输入
MOV A, ＃40H ; 输出读FIFO的RAM命令
MOVX @DPTR, A ; 命令送入
MOV DPTR, 7EFFH ; 读键输入数据
MOVX A, @DPTR ; 读入键值
MOV @R0, A ; 键值存入内存 40H~4FH
INC R0 ; 指向下一个键值存放单元
DJNZ R7, LOOP2 ; 读完 10H个键入数据？ 
HERE: AJMP HERE ; 键值读完等待

## Slide 85
7.5 A/D和D/A接口功能的扩展
7.5.1 A/D转换器接口
1. 概述
A/D转换器用以实现模拟量向数字量的转换。 按转换原理可分为 4 种: 计数式、 双积分式、逐次逼近式以及并行式A/D转换器。 
逐次逼近式A/D转换器是一种速度较快, 精度较高的转换器, 其转换时间大约在几微秒到几百微秒之间。常用的这种芯片有:
  （1） ADC0801~ADC0805型 8 位MOS型A/D转换器; 
  （2） ADC0808/0809 型 8 位MOS型A/D转换器; 
  （3） ADC0816/0817 型 8 位MOS型A/D转换器;

## Slide 86
量化间隔和量化误差是A/D转换器的主要技术指标之一。 
量化间隔由下式计算:
其中n为A/D转换器的位数。 
量化误差有两种表示方法: 一种是绝对量化误差; 另一种是相对量化误差。 
绝对量化误差

## Slide 87
2. 典型A/D转换器芯片ADC0809 简介
图 7.32 ADC0809的内部结构

## Slide 88
图 7.33 ADC0809引脚图

## Slide 89
表 7.9 地址码与输入通道的对应关系

## Slide 90
图 7.34 ADC0809时序图

## Slide 91
3. ADC0809与8031 的接口电路
1) 查询方式
图 7.35 ADC0809查询方式硬件接口

## Slide 92
下面的程序是采用查询方法, 分别对 8 路模拟信号轮流采样一次, 并依次把结果转存到数据存储区的采样转换程序。
MOV R1, ＃data ; 置数据区首址
MOV DPTR, ＃7FF8H ; P2.7=0, 指向通道 0
MOV R7, ＃08H ; 置通道数
LP1: MOVX @DPTR, A ; 启动A/D转换
MOV R6, ＃0AH ; 软件延时
DALY: NOP
    NOP
    NOP

## Slide 93
NOP
NOP
DJNZ R6, DALY
MOVX A, @DPTR ; 读取转换结果
MOV @R1, A ; 存储数据
INC DPTR ; 指向下一个通道
INC R1 ; 修改数据区指针
DJNZ R7, LP1 ; 8 个通道全采样完了吗?

## Slide 94
4. 中断方式
图 7.36 ADC0809 中断方式硬件接口

## Slide 95
这里将ADC0809 作为一个外部扩展的并行I/O口, 直接由8031的P2.0和WR脉冲进行启动。因而其端口地址为 0FEFFH。用中断方式读取转换结果的数字量, 模拟量输入通道选择端ADD A、ADD B、ADD C分别与8031的P0.0、 P0.1、P0.2 直接相连, CLK由 8031 的ALE提供。其读取通道 0 转换后的数字量程序段如下:
ORG 1000H 
INADC: SETB IT1 ; INT1设为边沿触发
SETB EA ; 开中断INT1
SETB EX1

## Slide 96
    MOV DPTR, ＃0FEFFH ; 端口地址送DPTR
    MOV A, ＃00H ; 选择 0 通道输入
    MOVX @DPTR, A ; 启动输入
    …
    ORG 0013H
    AJMP PINT1 
PINT1: …
  MOV DPTR, ＃0FEFFH ; 端口地址送DPTR
  MOVX A, @DPTR ; 读取IN0 的转换结果
  MOV 50H, A ; 存入 50H单元
  MOV A, ＃00H
  MOVX @DPTR, A ; 启动A/D, IN0 通道输入并转换
  RETI ; 返回

## Slide 97
7.5.2 D/A转换器接口
1. D/A转换器的性能指标
（1） 分辨率。分辨率是D/A转换器对输入量变化敏感程度的描述, 与输入数字量的位数有关。如果数字量的位数为n, 则D/A转换器的分辨率为 2-n。 
（2） 建立时间。建立时间是描述 D/A转换速度的一个参数, 具体是指从输入数字量变化到输出达到终值误差±1/2LSB（最低有效位）时所需的时间。通常以建立时间来表明转换速度。
（3） 接口形式。 D/A转换器有两类: 一类不带锁存器, 另一类则带锁存器。对于不带锁存器的D/A转换器, 为保存单片机的转换数据, 在接口处要加锁存器。

## Slide 98
2. 典型D/A转换器DAC0832简介
图 7.37 DAC0832内部结构框图

## Slide 99
图 7.38

## Slide 100
图 7.39 DAC0832的引脚图

## Slide 101
3. DAC0832与MCS - 51 的接口及应用
1) 单缓冲方式
图 7.40 DAC0832单缓冲方式接口电路

## Slide 102
执行下面的几条指令就能完成一次D/A转换:
MOV DPTR, ＃7FFFH ; 指向DAC0832 
MOV A, ＃DATA ; 数字量装入A
MOVX @DPTR, A ; 完成一次D/A输入与转换

## Slide 103
2) 双缓冲方式
图 7.41 DAC0832双缓冲方式接口电路

## Slide 104
MOV DPTR, ＃0DFFFH ; 指向DAC0832(1)
MOV A, ＃data1 ; data1送入DAC0832(1)中锁存
MOVX @ DPTR, A ; 
MOV DPTR, ＃0BFFFH ; 指向DAC0832(2)
MOV A, ＃data2 ; data2送入DAC0832(2)中锁存
MOVX @DPTR, A
MOV DPTR, ＃7FFFH ; 给0832(1)和(2)提供WR信号
MOVX @DPTR, A ; 同时完成D/A转换输出

## Slide 105
图 7.42 阶梯波形图

## Slide 106
产生阶梯波的程序如下:
START: MOV A, ＃00H ; 
MOV DPTR, ＃7FFFH ; 0832 的地址送DPTR
MOV R1, ＃0AH ; 台阶数为 10
LP: MOVX @DPTR, A ; 送数据至 0832
CALL DELAY ; 1 ms延时
DJN2 R1, NEXT ; 不到 10 台阶转移
SJMP STRT ; 产生下一个周期
NEXT: ADD A, ＃10 ; 台阶增幅
SJMP LP ; 产生下一台阶
DELAY: MOV 20H, ＃249 ; 1 ms延时程序
AGAIN: NOP 
NOP
DJNZ 20H, AGAIN